#### Лабораторна робота №3

#### Мета роботи

- Провести дослідження трифазного кола при з'єднанні споживачів «зіркою» при рівномірному і нерівномірному навантаженнях.

- Навчитися вимірювати в трифазному колі лінійні та фазні напруги і струми. Установити співвідношення між лінійними і фазними напругами.

- Проаналізувати призначення нульового проводу при з'єднанні споживачів зіркою.

- Навчитися будувати за даними досліду векторні діаграми.

#### Проведення дослідів

- Скласти електричне коло згідно із наведеним рисунком:

2. Установити рівномірне навантаження фаз і ввімкнути напругу. Звернути увагу на те, що при рівномірному навантаженні амперметри, які вимірюють фазні струми, повинні давати однакові покази, а амперметр в нейтральному проводі повинен показувати нуль. Записати покази амперметрів в таблицю 1.

3. Вольтметром із щупами виміряти лінійні і фазні напруги на затискачах споживачів та напругу між нейтральними точками споживачів і генератора.

4. Вимкнути нейтральний провід генератора і переконатися, що при рівномірному навантаженні режим трифазного кола не зміниться.

Таблиця 1

| Дані вимірювань | Дані обчислень | Режим |
| --- | --- | --- |
| Лінійні напруги | Фазні напруги | UNn | Фазні (лінійні) струми | In | Фазні (лінійні) потужності | ΣP |  |
| UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC |  | IA | IB | IC |  | PA | PB | PC |  |  |
| B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | Вт | Вт | Вт | Вт |  |

5. Дослідити такі режими навантаження:

- симетричне навантаження з нульовим проводом;

- несиметричне навантаження з нульовим проводом;

- несиметричне навантаження без нульового проводу;

- симетричне навантаження у фазах А і В з нульовим проводом і з конденсатором у фазі С.

Опрацювання результатів дослідів

1. Знайти співвідношення між лінійними та фазними напругами при рівномірному навантаженні і порівняти з теоретичним значенням цієї величини.

2. Обчислити активну потужність кожної фази і загальну потужність для всіх випадків навантаження.

3. Побудувати в масштабі за даними дослідів векторні діаграми напруг і струмів.

4. На відповідній векторній діаграмі графічно визначити струм в нейтральному проводі  і порівняти його із значенням, знайденим експериментально.

Модель електричного трифазного кола - з'эднання споживачів «зіркою» при різних режимах навантаження.

Замість ламп розжарення використовуємо резистори з опором 1250 Ом, що відповідає за потужністю лампі розжарення (40 Вт). У фазі А: з допомогою вимикача S1(1) можемо вмикати один опір або три. У фазі В: можемо вмикати з допомогою вимикача S2(2) два опора або всі три. У фазі С: можемо вмикати з допомогою вимикача S3(3) три опора або вимикати їх. Вимикач S4(4) призначений для вмикання або вимикання нульового провідника.

Стан контактів вимикачів при різних режимах навантаження:

- симетричне навантаження з нульовим проводом: S1, S2, S3, S4- замкнено;

- несиметричне навантаження з нульовим проводом: S1, S2 – розімкнено, а S3, S4 – замкнено;

- несиметричне навантаження без нульового проводу: S1, S2, S4– розімкнено, а S3 – замкнено;

- симетричне навантаження у фазах А і В з нульовим проводом і з конденсатором у фазі С: S1, S2, S3, S4- замкнено (дослідження робити на вимогу викладача).

У дужках коло кожного вимикача, наприклад S1(1) вказано символ на клавіатурі, натискаючи який призводимо до вмикання або вимикання контакту. Натискаючи на клавішу «1» замикаємо або розмикаємо вимикач S1.

Векторні діаграми:

Висновок:

# Text boxes

Арк.

Змн.

Батарея конденсаторів С

Вольтметр V

Амперметр А4

Навантаження (лампи )

Амперметри А1, А2, А3

КНУБА, фАІТ, ______

6

Акрушів

Літ.

Дослідження трифазного кола змінного струму при з'єднанні споживачів «зіркою»

Затверд.

.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

.

Розроб.

Лабораторна робота №3

1

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

IB

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

Лабораторна робота №3

#### N

А4

А3

А2

А1

V1

Z

Y

Лабораторна робота №3

4

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

C

B

X

ЕL7-9

ЕL4-6

SA2

SA1

A

SA3

ЕL1-3

n

#### B

Арк.

Змн.

Лабораторна робота №3

2

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

#### A

#### C

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

Лабораторна робота №3

UB

B

IC

UB

UAB

IB

UAB

IC

B

A

IB

C

IB

B

C

Підпис

Дата

Лабораторна робота №3

UB

IC

B

3

№ докум.

IB

Змн.

Арк.

UAB

Арк.

IB

B

B

IB

A

UB

A

IB

C

C

A

IC

UAB

B

B