## Slide 1: Оцінка впливу на грунти і повітря методом ентропії

## Slide 2
Зміна ентропії при надходженні інгредієнтів в грунти і, відповідно, в грунтовий розчин іонів або сполук може обчислюватись згідно з наступним співвідношенням
Sₓ = n∙k·lnСк/Св = n∙k·lnΔa
n, k – кількість молей хімічної речовини, що надійшла в одиницю об’єму грунтового розчину та коефіцієнт пропорційності (константа Больцмана);
Ск, Св – концентрації хімічних речоіин відповідно до і після їх попадання в екосистему; Δa – зміна хімічної активності грунтових розчинів внаслідок забруднення.

## Slide 3
Зміна фізичних параметрів, що здійснюють негативний вплив на екосистему, може враховуватись через статистичний показник
Sф = n∙k·lnWk/Wв
Wk, Wв – показники стану екосистеми відповідно до і після впливу на неї антропогенного фактора фізичної природи.

## Slide 4
Разом з оцінкою екологічного впливу від надходження в грунти ряду хімічних інгредієнтів ( в першу чергу тих, що викликають зміни рН) даний підхід дозволяє враховувати зміни температурного режиму. Зміни температури грунтів викликають і зміни в них масопереносу і, як наслідок, зниження буферної здатності грунтів, зміни рН, підвищення солевмісту в грунтових водах. Ці наслідки можуть бути оцінені значенням змін енергії Гіббса:
ΔG = -R·T∙lnKp
ΔS = 4,5758 [T·ln(K1-K2)/(T1-T2) + (lg K2- lg K1/2)]
Kp – константа рівноваги Kp = к1/К2,
де К1, К2 – константи швидкості прямої та зворотньої реакції, R -універсальна газова константа

## Slide 5: Ентропійна оцінка впливу на повітря
Ентропійна оцінка стану повітряного басейну також здійснюється шляхом класифікації домішок (забруднювачів) повітря за їх фазово-дисперсним станом. Всі забруднювачі утворюють з повітрям два типи систем (гомогенні або гетерогенні). Перший тип систем утворюється при надходженні в повітря аерозолів, диму, пилу тощо. Потужність їх негативного впливу визначається залежністю
ΔЅ = ΔЅ₁ + ΔЅ₂

## Slide 6
ΔЅ₁ - зміна значень ентропії внаслідок надходження в повітря зазначених домішок, ΔЅ₂ - зміна ентропії, яка викликана перетворенням в повітрі внаслідок взаємодії домішок з ним.
До другого типу належить системи, які утворюються за рахунок надходження у повітря газоподібних забруднювачів (оксиди сірки, азоту, вуглецю, газоподібні аміак, фтор, хлор тощо). Їх вплив може бути визначений рівнянням
ΔЅ = n·k· ln (Pk/Pв),
Pk і Pв - парціальний тиск газоподібних домішок в повітрі до і після їх надходження в атмосферу.

## Slide 7: Прогнозування можливих наслідків
Найважливішою стадією екомоніторингу є прогнозування можливих наслідків та, на основі цього, вироблення ефективних природоохоронних рішень.
Динаміка поведінки відкритих систем ( в т.ч. екологічних та суспільних) може розглядатися з позиції уявлень про самоорганізацію в нерівноважних системах.
Відомо, що в неупорядкованих системах, якими є і вищезгадані, внаслідок підвищення на них тиску навантажень (в тому числі екологічної, економічної та соціальної природи) може виникати їх соціальна організація ( або реорганізація). Така організація фіксується в коливальних хімічних системах, популяціях, спільнотах тощо і може бути описана рівнянням
dX/dt = k∙X·(N-X) – d₀∙X
Де dX/dt – зміна чисельності, наприклад, біокомпонентів в екосистемі; к – коефіцієнт відтворення зазначених компонентів

## Slide 8
d₀ - показник їх гибелі
N – величина, що характеризує здатність довкілля підтримувати екологічну систему.
З теорії стійкості витікає, що перехід до нового виду екосистеми може відбуватися при виконанні наступної нерівності
N₂ - d₂/k₂ > N₁ - d₁/k₁
Де індекси 1 і 2 вказують на належність показників до “старої” та “нової” екосистем.