## Slide 1: Ентропійна оцінка впливу на воду

## Slide 2
В основу комплексної оцінки забруднювачів води покладені їх фізико-хімічні властивості, які обумовлюються фазово-дисперсним станом домішок у воді.
Для домішок 1 групи (>1,0мкм) ентропійна оцінка може бути визначена рівнянням
∆S = (∆G1 + ∆G2 + ϭ· P) /T ,
де ∆G1 і ∆G2 - енергії Гіббса об»ємних фаз І та ІІ,
Р – поверхня твердої, рідкої та газової фази, ϭ – поверхневе натягнення води.

## Slide 3
Домішки з розмірами 1,0-0,1 мкм належать до другої групи. Їх оцінка здійснюється так само, як і забруднювачів 1 групи. В окремому випадку полімерні забруднювачі можуть бути оцінені таким чином:
∆S = R (N₁ lnϕ₁ + N₂ lnϕ ₂ )
ϕ₁ , ϕ ₂ - відповідно об»ємні долі води і полімерів;
N₁, N₂ - кількість молей води і полімерів

## Slide 4
Домішки третьої групи з розмірами 0,1-0,01мкм оцінюють за формулою
∆S = n k lnCn/Ck+ Q/T
Cn ,Ck – відповідно початкова і кінцева концентрація забруднювачів, n, k - кількість молей хімічної речовини, що надійшла до середовища та константа Больцмана, відповідно.
Q- радіаційна складова

## Slide 5
Домішки четвертої групи менш ніж 0,01мкм – іонні розчини, які належать до забруднювачів четвертої категорії
∆S = n k ln ∆a + Q/T
∆a – зміна показників хімічної активності води внаслідок забруднення.

## Slide 6: Ентропійна і еколого-економічна оцінка антропогенних навантажень
На першому етапі доцільно розрахувати сумарне значення змін ентропії внаслідок надходження в навколишнє природнє середовище стічних вод різних підприємств.

## Slide 7: Склад стічних вод суконної фабрики
№ | Домішки в стічній воді | Кількість, моль/л | Значення змін ентропії, е.о.
1 | Барвники | 0,025 | 5,26
2 | Жири | 0,03 | 11,0
3 | СПАВ | 0,01 | 2,1
4 | Хром | 0,1 | 0,65
5 | БПК | 31,25 | 1531,25
6 | Завислі речовини | - | 413,52
 | ВСЬОГО |  | 1963,78

## Slide 8: Склад стічних вод панчішної фабрики
№ | Домішки в стічній воді | Кількість, моль/л | Значення змін ентропії, е.о. | 
1 | Прямі барвники | 0,14 | 28,82 | 
2 | Cода кальцинована | 0,89 | 52,65 | 
3 | Хлористий натрій | 15,25 | 262,91 | 
4 | Змочувач ОП-10 | 0,21 | 20,92 | 
5 | Гідроксид натрію | 0,03 | 0,46 | 
6 | Метасилікат натрію | 0,05 | 1,36 | 
7 | Перекис водню | 0,05 | 1,72 | 
8 | Закріплювач | 0,31 | 13,25 | 
9 | Дисперсний барвник | 0,01 | 2,07 | 
10 | Стеарокс | 0,07 | 14,69 398,85 | 

## Slide 9: Склад вод бавовняного заводу
№ | Домішки в стічній воді | Кількість, моль/л | Значення змін ентропії
1 | Їдкий натрій | 15,8 | 233,84
2 | Сірчана кислота | 0,32 | 12,0
3 | Хлористий магній | 0,54 | 47,25
4 | Гідросульфіт | 0,49 | 17,1
5 | Нітрат натрію | 0,12 | 3,0
6 | Сірчаний натрій | 1,42 | 32,43
7 | Хлористий натрій | 9,4 | 162,06
8 | Сечовина | 1,16 | 48,72
9 | Поліетиленова емульсія | 0,82 | 43,01
10 | Карбамол | 1,92 | 123,84
11 | Змочувач ОП-10 | 0,02 | 1,99
12 | Диспергатор | 0,5 | 110,38
13 | Сульфоксид | 0,16 | 31,36
14 | Стеарокс | 0,01 | 2,1
15 | Триетаноламін | 0,15 | 14,5
16 | Кубовий барвник | 0,01 | 2,11
17 | Сірчаний барвник | 0,14 | 29,37 914,96

## Slide 10
Стічні води суконної фабрики найбільш небезпечні для біосфери. Їх негативна дія в 5 разів більше ніж дія стічних вод панчішної фабрики в вдвоє ніж бавовняного комбінату.