## Slide 1: Індекс регіональної небезпечності. Приклад розрахунку індексу відносної небезпечності промислових підприємств

## Slide 2
Небезпечність підприємства оцінювалась безвідносно до місця його розташування, яке розглядалось тільки з точки зору негативного впливу навколишнього середовища на безпечність функціонування промислового підприємства. При цьому не враховувався можливий негативний вплив на навколишнє середовище залежно від місця розташування об”єкту в разі виникнення аварії, можливість попадання шкідливих речовин у водні об”єкти, грунт, вплив на населення у густозаселеному регіоні та т.п. Для врахування цього впливу використовується індекс регіональної небезпечності.

## Slide 3: Індекс регіональної небезпечності
Rᴅԍ= Dr ∙Ʃrᵢ
Dr – індекс відносної небезпечності промислового підприємства
rᵢ - коефіцієнт урахування місцевих особливостей, і – кількість факторів, що враховується

## Slide 4: Коефіцієнт урахування чисельності населення, що потерпіло від впливу ПНО (r₁)
Місце знаходження потенційно небезпечного об”єкту | r₁
Місця з населенням понад 1 млн.чол. | 2,0
Місця з населенням понад 300 тис.чол. | 1,5
Місця з населенням понад 50 тис.чол. | 1,0
Населені пункти з населенням понад 10 тис. чол. | 0,5
Інші населені пункти | 0,1
На відстані менше радіуса кола, яке охоплює населений пункт, від його межі | 0,8rᵢ´
На відстані менше 3-х радіусів кола, яке охоплює населений пункт, від його межі | 0,5rᵢ´
На більшій відстані від населеного пункту rᵢ´ - коефіцієнт для населеного пункту, поблизу якого розташоване підприємство (за наявності кількох населених пунктів обирається той із них, який має максимальне значення rᵢ´ ) | 0,2rᵢ´

## Slide 5: Коефіцієнт врахування можливості потрапляння аварійних викидів небезпечних речовин у водне середовище (r₂)
Басейни морів та річок | r₂
Тиса, Прут | 2,0
Дністер | 1,8
Дніпро (вище м. Києва), Десна, Прип”ять, Західний Буг та Вісла | 1,5
Дунай, Дніпро (від м. Києва до Каховського гідровузла), Сіверський Донець, Міус, Кальміус, Південний Буг та Інгул | 1,2
Чорне море, Азовське море | 1,0
Дніпро (нижче Каховського гідровузла) | 0,8

## Slide 6: Коефіцієнт урахування цінності навколишнього середовища (r₃)
Характеристика регіону розташування ПНО | r₃
У заповідній зоні, але не далі, ніж на відстані, меншій радіуса кола, що охоплює її, від межі небезпеки | 2,0
У курортній зоні, але не далі, ніж в 10 км від її межі | 1,0
В інших місцях ( але х урахуванням транскордонного впливу ) | 0,1

## Slide 7: Коефіцієнт врахування можливості транскордонного впливу ПНО (r₄)
Відстань до територій сусідніх держав | r₄
Менше 50км | 1,0
Менше 150км | 0,5
Понад 150 | 0,1

## Slide 8: Ранжування промислових підприємств за характером небезпечності
Значення індексу регіональної небезпечності Rᴅԍ | Характер небезпечності підприємства
Rᴅԍ < 1 | Місцевий
1> Rᴅԍ <1000 | Регіональний
Rᴅԍ > 1000 | Державний

## Slide 9: Приклад розрахунку
Визначити безпечність промислового підприємства, яке знаходиться в райцентрі Біляєвка з населенням 15 тис. чол., розташованому на березі р. Дністер в Одеській області. На підприємстві існує два джерела небезпеки (на відкритому повітрі , має фундамент 0,3м):
1. Порожнина з небезпечною речовиною загальною масою 5 тонн під тиском 20 МПа, що піддається впливу вібрації 20 дБ ( за встановленого міжвідомчою комісією абсолютно безпечного рівня вібрації 5 дБ ).

## Slide 10
2.Порожнина з окислювачем 12 тонн під атмосферним тиском (концентрація 95%, корозійно безпечна концентрація – 0,1%).
Міжвідомча комісія встановила гарантійний термін експлуатації – 5 років. Устаткування експлуатується 4 роки, є надійні аналоги йому, які експлуатуються 15 років. Рівень кваліфікації персоналу – середній. Відстань від порожнинами має змогу окислювачу, в разі аварії взаємодіяти з оболонкою порожнини, що вміщує токсичну речовину, із загрозою її руйнування.

## Slide 11
Підприємство розташоване в 6 км від злітно-посадкової смуги аеродрому. На відстані 25км від порожнини проходить автодорога, на відстані 70 м пролягає продуктопровід діаметром 1м з пожежовибухонебезпечними нафтопродуктами, на відстані 30м розташована лінія електропередач напругою 40 кВ. Промисловий майданчик розташовано вище максимально зареєстрованого рівня повені річки Дністер на 30%.

## Slide 12: Індекс відносної небезпечності ПП
Компактно розташоване промислове підприємство
Drs = max (Drsᵢ ) i=1,2……n
D – індекс відносної небезпеки, n – кількість джерел небезпеки
Величина D бчислюється за формулою
Drsᵢ = Isi ∙Ipi
Isi – індекс ризику окремого джерела небезпеки ПП, враховує йомовірність виникнення аварії на підприємстві
Ipi – індекс потенційної шкоди, характеризує сукупний ступінь серьозності можливих економічних, екологічних, соціальних та інш. наслідків

## Slide 13: Пошаговий алгоритм розрахунку
1. Визначення індексу відносної небезпечності першого джерела небезпеки.
Для визначення цього показника необхідно мати значення індексу ризику та індексу потенційної шкоди джерела небезпеки, що оцінюється.
Для визначення унітарного індексу ризику одного джерела небезпеки Drsᵢ за формулою
Drsᵢ = [Jgrᵢ / (1-Jspᵢ) ] / |∏ Jᴇᴋ∙[Ʃ(1-Jxj)]/m²|

## Slide 14
Необхідно мати:
- індекс позагарантійної небезпечності за формулою
Jgrᵢ = t²ₓᵨ / (α∙ t²ᵧᵣ + t²ₓᵨ)
- індекси безпечності кожного внутрішнього фактору
Jᴇᴋ = 1/ [1+(lgΔPk/0,1|Pk´|)]
ΔPk = |Pxт - Рᴇn|
Pk´ = min (Рᴇn, Pxт)

## Slide 15
Індекси небезпечності кожного зовнішнього фактору
Jxj = Fxт / (Fj´ + Fxт).

## Slide 16: Індекс позагарантійної небезпечності
На основі даних експлуатації аналогів устаткування ( за умови, що є надійні аналоги, які експлуатуються понад 15 років) приймаємо α = 10
Jgrᵢ = t²ₓᵨ / (α∙ t²ᵧᵣ + t²ₓᵨ) =
= 4² / (10 ∙5 ² + 4² ) = 0,060
tₓᵨ = 1995-1991 = 4 роки

## Slide 17: Індекс безпечності внутрішніх факторів
На безпечність підприємства впливають чотири внутрішніх фактори: тиск, вібрація, близькість порожнини з окислювачем та рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу.
- Індекс безпечності перевищення тиску
Jᴇᴋ₁ = 1/ [1+(lgΔPk/0,1|Pk´|)] =
= 1/ [1++(lg (20-1)/0,1|1|)] = 0,305

## Slide 18
- індекс безпечності вібрації
Jᴇᴋ₂ = 1/ [1+(lgΔPk/0,1|Pk´|)] =
1/ [1+(lg(20-5)/0,1|5|)] = 0,404
Індекс безпечності окислювача (руйнування оболонки окислювачем з сусідньої порожнини внаслідок аварії)
Jᴇᴋ₃ = 1/ [1+(lgΔPk/0,1|Pk´|)] =
1/ [1+(lg(95-0,1)/0,1|0,1|)] = 0,201
Середній рівень кваліфікації персоналу відповідає індексу безпечності Jᴇ₄ = 0,5

## Slide 19: Визначення індексу небезпечності зовнішніх факторів Jxj
До факторів техногенної природи відносимо: аварії від пересувних транспортних засобів (близкість аеродромів, автошляхів, залізниць), близькість будівельних майданчиків та підйомних кранів зокрема, близькість ліній електромереж, продуктопроводів, підземних водних магістралей і техногенних пустот. У цьому прикладі небезпеку створюють чотири фактори – близкість аеродрому (Jx₁ =0,1), автошляху (Jx₂ =0,3), продуктопроводу (Jx₃=0,2), ліній електропередач (Jx₄=0, тобто лінія електропередач знаходиться на безпечній відстані).

## Slide 20
Індекс небезпечності землетрусу
Jx₅ = Fxт / (Fj´ + Fxт) = 6/ (4+6) = 0,600
Індекс небезпечності зсуву
Jx₆ = Fxт / (Fj´ + Fxт) = 1/(0,5+1) = 0,667
Індекс небезпечності розчинення карсту
Jx₇ = Fxт / (Fj´ + Fxт) = 1/(0,5+1) = 0,667
Індекс урахування небезпечності просідання підвалин джерел небезпеки, розташованих на лесових грунтах
Jx₈ = Fxт / (Fj´ + Fxт) = 3/(2+3) = 0,600

## Slide 21
Індекс небезпечності впливу температури на джерело небезпеки (за умови, що середньорічна температура в Одеській області 9,8⁰ С, а максимальна - 37 ⁰ С).
Jx₉ = Fxт / (Fj´ + Fxт) =(37+273)/(9,8+273+37+273) = 0,523
Індекс урахування небезпечності повені
Jx₁₀ = 0,2

## Slide 22
Індекс урахування небезпечності опадів ( за умови, що добовий максимум опадів в Одеській області - 88мм)
Jx₁₁ = Fxт / (Fj´ + Fxт) = 88/ (300+88)=0,227
Індекс небезпечності вітрового навантаження ( за умови, що максимальна з середніх швидкостей вітру за січень в Одеській області – 8,5м/с)
Jx₈ = Fxт / (Fj´ + Fxт) = 8,5/ (6+8,5) = 0,586

## Slide 23: Індекс ризику для першого джерела небезпеки
Drs₁ = [Jgrᵢ / (1-Jspᵢ) ] / |∏ Jᴇᴋ∙[Ʃ(1-Jxj)]/m²]|
Jgr₁ / (1-Jsp₁) = 0,060(1-0)
∏ Jᴇᴋ = 0,305·0,404·0,201 ·0,5 = 0,0124
[Ʃ(1-Jxj)/m²] = [Ʃ(1-0,1) + (1-0,3) +(1-0,2) + (1-0,6)+ (1-0,667)+ (1-0,667)+ (1-0,6)+ (1-0,523)+ (1-0,2)+ (1-0,227) +(1-0,586) ] /12²] =0,0440
Drs₁ =0,060 / 0,0124 · 0,0440 = 109,97

## Slide 24
Індекс потенційної шкоди для першого джерела небезпеки
Dpт₁ = 5/200=0,025
Індекс відносної небезпечності першого джерела небезпеки
Dr₁ =Drs₁ ∙Dpт₁ = 109,97∙0,025 = 2,75

## Slide 25
Визначення індексу позагарантійної небезпечності другого джерела
Jgr₂= t²ₓᵨ / (α∙ t²ᵧᵣ + t²ₓᵨ) =
= 4² / (10 ∙5 ² + 4² ) = 0,060
tₓᵨ = 1995-1991 = 4 роки

## Slide 26: Визначення індексів небезпечності внутрішніх факторів для другого джерела
Два внутрішніх фактори для другого джерела, що впливають на безпечність промислового підприємства
Індекс безпечності окислювача (руйнування оболонки окислювачем)
Jᴇ₁ = 1/ [1+(lgΔPk/0,1|Pk´|)] = 1/ { 1+ [lg(95-0,1)/0,1 |0,1|]} = 0,201
Середній рівень кваліфікації персоналу відповідає індексу безпечності Jᴇ₂ = 0,5

## Slide 27
Визначення індексів небезпечності зовнішніх факторів для другого джерела проводиться так само, як і для першого.
[Ʃ(1-Jxj)/m²] = [Ʃ(1-0,1) + (1-0,3) +(1-0,2) + (1-0,6)+ (1-0,667)+ (1-0,667)+ (1-0,6)+ (1-0,523)+ (1-0,2)+ (1-0,227) +(1-0,586) ] /12²] =0,0440

## Slide 28: Індекс ризику для другого джерела небезпеки
Drs₂ = [Jgrᵢ / (1-Jspᵢ) ] / |∏ Jᴇᴋ∙[Ʃ(1-Jxj)]/m²]|
Jgr₂ / (1-Jsp₁) = 0,060(1-0)
∏ Jᴇᴋ = 0,201 ·0,5 = 0,101
[Ʃ(1-Jxj)/m²] = [Ʃ(1-0,1) + (1-0,3) +(1-0,2) + (1-0,6)+ (1-0,667)+ (1-0,667)+ (1-0,6)+ (1-0,523)+ (1-0,2)+ (1-0,227) +(1-0,586) ] /12²] =0,0440
Drs₁ =0,060 / 0,101 · 0,0440 = 13,50

## Slide 29
Індекс потенційної шкоди для другого джерела небезпеки
Dpт₂ = 12/200=0,06
Індекс відносної небезпечності другого джерела небезпеки
Dr₂ =Drs₂ ∙Dpт₂ = 13,50∙0,06 = 0,81

## Slide 30
Для визначення індексу відносної небезпечності підприємства в цілому і категорії небезпечності вибираємо максимальне значення х усіх розрахованих індексів відносної небезпечності
Drᵢ = max (Drsᵢ ∙Dpтᵢ) = max(2,75;0,81)=2,75
Підприємство належить до категорії підприємств середньої небезпечності оскільки 0,1<Dr< 10

## Slide 31: Категорія небезпечності
Значення індексу відносної небезпечності | Номер категорії, найменування категорії небезпечності
Drs < 0,001 0,1> Drs > 0,001 10,0 > Drs > 0,1 500,0 > Drs > 10,0 Drs > 500,0> | 1 – безпечні підприємства 2 – малонебезпечні підприємства 3 – підприємства середньої небезпечності 4 – небезпечні підприємства 5 – особливо небезпечні підприємства

## Slide 32
Індекс регіональної небезпечності дорівнюватиме
Rᴅԍ= Dr ∙Ʃrᵢ = 2,75 (1,5+0,5+0,5+2,8)=14,575
Підприємство має регіональний характер