## Slide 1: Інтегральна оцінка екологічної безпеки стану довкілля на регіональному рівні

## Slide 2
єдиний показник інтегральної оцінки стану довкілля, визначається по основних реципієнтах: гідросфера, літосфера, атмосфера.
Інтегральна оцінка має абсолютний характер та визначається об’єктивними результатами моніторингу стану довкілля у певному регіоні і не залежить від його міста відносно інших регіонів.
5. Для здійснення інтегральної оцінки необхідно визначити 5 класів стану довкілля з загальними назвами: (1) сприятлива ситуація, (2) задовільна ситуація, (3) напружена ситуація, (4) критична ситуація, (5) кризова ситуація.
Notes: х

## Slide 3
Інтегральний показник екологічного стану — безрозмірний показник стану навколишнього середовища, що являє собою середньозважене значення інтегральних показників пореципієнтної якості водних ресурсів, атмосферного повітря та земельних ресурсів.
Інтегральний реципієнтний показник екологічного стану — показник інтегральної оцінки стану окремого реципієнта навколишнього природного середовища, виражений бальному вигляді.

## Slide 4
Базою для розробки цього документу є екологічні показники розроблені Європейською Економічною Комісією ООН „Руководство по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии”, „Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 года” (Водная Рамочная Директива ЕС), та положення чинного законодавства, нормативно-правових документів стосовно створення Державної системи моніторингу довкілля і затверджених порядків та положень щодо його проведення.

## Slide 5: КЕРІВНИЦТВО ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
 | Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 584 від 14.11.2008 р.

## Slide 6: . Розрахунок інтегральної оцінки стану довкілля
Інтегральний (підсумковий) показник екологічного стану (Ппідсумок) інтегральний показник екологічного стану розраховується як середнє арифметичне інтегральних реципієнтних показників екологічного стану, та може бути представлений як
Ппідсумок = (Пвод + Пзем + Патм) / 3

## Slide 7: Інтегральний показник екологічного стану довкілля
Стан довкілля в регіоні | Діапазон регіонального інтегрального показника, Ппідсумок
Ситуація сприятлива | менше 1,3
Ситуація задовільна | 1,31 – 2,1
Ситуація напружена | 2,11 – 3,0
Критична ситуація | 3,01 – 4,0
Кризова ситуація | 4,01 – 5,0

## Slide 8: Розрахунок інтегрального показника стану водних ресурсів.
Пвод – інтегральний критерій стану водних ресурсів
К1 – визначає співвідношення водоспоживання із наявністю водних ресурсів,
К2 – визначає співвідношення об’єму неочищених стічних вод до використання свіжої води на регіональні потреби,
К3 – характеризує витрати питної води на одну особу в регіоні,
К4 – характеризує частку забруднюючих речовин с перевищенням ГДС (гранично допустимого скидання) у загальному обсязі скинутих забруднюючих речовин

## Slide 9: К1 = Wспож/ Wзабір
Wспож – обсяг спожитої свіжої води (включаючи морську), млн.м3
Wзабір – обсяг забраної води з природних водних об’єктів, млн.м3 данні офіційного статистичного щорічника "Довкілля України"
данні офіційного статистичного щорічника "Довкілля України", регіональних доповідей про стан навколишнього природного середовища (http://menr.gov.ua/cgi-bin/go?page=159&type=left)

## Slide 10: К2 = Wнос/(Wпобут +Wпром+Wс-г)
Wнос - об’єму неочищених стічних вод, які скинуті в водні об’єкти, млн. м3
Wпобут, Wпром, Wс-г – розподіл використання свіжої води за напрямами використання, млн.м3
Wпит – використання свіжої води на побутово-питні потреби на 1 особу в регіоні, м3/особу
– показник питомого водоспоживання на особу в середньому по Україн, м3/особу

## Slide 11: Wпит – використання свіжої води на побутово-питні потреби на 1 особу в регіоні, м3/особу до показника питомого водоспоживання на особу в середньому по УкраїнІ, м3/особу
 | (2.4)
 | (2.4)
 | (2.4)

## Slide 13: Інтегральний показник стану водних ресурсів ( Півод )
Стан водних ресурсів | Діапазон регіонального інтегрального показника | Інтегральний бальний показник стану водних ресурсів, Півод
Сприятливий | менше 0,01 | 1
Задовільний | 0,01 – 0,5 | 2
Напружений | 0,5-5,0 | 3
Критичний | 5,0-12,0 | 4
Кризовий | більше 12,0 | 5

## Slide 14: Розрахунок інтегрального екологічного показника стану атмосферного повітря
Патм – стан навантаження на комплекс реципієнтів досліджуваного регіону, тонн умовного навантаження (далі т.у.м.);
m – фактична маса викиду шкідливих речовин за рік усіма (стаціонарними та пересувними) джерелами на території досліджуваного регіону, тис.;
I – регіональний коефіцієнт, що враховує рівень впливу соціально-економічних, та природно-кліматичних факторів, а також еколого-економічні наслідки техногенного навантаження на реципієнтів за регіонами України (безрозмірний показник, значення якого для регіонів України наведено в таблиці)
Патм = 0,001 m І

## Slide 15: Розподіл значень регіонального коефіцієнту ( І )
Область | Значення ( І ) | Область | Значення ( І ),
АР Крим | 31 | Одеська | 63
Вінницька | 21 | Полтавська | 39
Волинська | 25 | Рівненська | 23
Дніпропетровська | 53 | Сумська | 29
Донецька | 32 | Тернопільська | 21
Житомирська | 28 | Харківська | 31
Закарпатська | 19 | Херсонська | 39
Запорізька | 41 | Хмельницька | 26
Івано-Франківська | 17 | Черкаська | 27
Київська | 105 | Чернівецька | 29
Кіровоградська | 26 | Чернігівська | 33
Луганська | 32 | м. Київ | 107
Львівська | 26 | м. Севастополь | 35
Миколаївська | 32 |  | 

## Slide 16: Інтегральний показник стану атмосферного повітря ( Піатм )
Стан атмосферного повітря | Діапазон регіонального інтегрального критерію | Інтегральний бальний показник стану атмосферного повітря, Піатм
Ситуація сприятлива | менше 1,50 | 1
Ситуація задовільна | 1,51 – 11,50 | 2
Ситуація напружена | 11,51 – 21,50 | 3
Критична ситуація | 21,51 – 31,50 | 4
Кризова ситуація | більше 31,51 | 5

## Slide 17: Розрахунок інтегрального екологічний показника стану земельних ресурсів.

## Slide 19
Частка антропогенних ландшафтів розраховується за формулою
(Sрілля + Sзабудов ) / Sрегіону
Sрілля – площа ріллі, тис. га
Sзабудов – площа забудованих земель, тис. га
Sрегіону – площа регіону, тис. га

## Slide 22: Значення біологічної продуктивності ландшафтів (БП)
Категорії земель | Біологічна продуктивність (БП),т
Пасовища | 6,5
Перелоги | 
Сіножаті | 
Інші землі | 
Ліси та інші лісо вкриті площі | 12
Відкриті заболочені землі | 20
Території покриті поверхневими водами | 2,5
Сухі землі без рослинного покриву та інші землі | 6
Сухі землі з особливим покривом | 9
Рілля | 4

## Slide 23: Алгоритм розрахунку для міст:

## Slide 25
Значення біологічної продуктивності ландшафтів (БП) згідно класифікації земель згідно з земельним кадастром