## Slide 1: Екологічна безпека при утилізації промислових відходів

## Slide 2
Основними джерелами утворення відходів в Україні є підприємства гірничовидобувного, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового та агропромислового комплексів.
Згідно зі статистичними даними загальний щорічний обсяг утворення відходів в державі (з урахуванням усіх сфер їх утворення і номенклатури) становить 700 – 7200 млн.тонн.

## Slide 3
Основними джерелами утворення відходів в Україні є підприємства гірничовидобувного, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового та агропромислового комплексів.
Згідно зі статистичними даними загальний щорічний обсяг утворення відходів в державі (з урахуванням усіх сфер їх утворення і номенклатури) становить 700 – 7200 млн.тонн.

## Slide 4
Сільськогосподарські – які утворюються внаслідок сільськогосподарського виробництва.
Будівельні – відходи, які утворюються в процесі будівництва будівель, споруд (в т.ч. доріг і комунікацій) і при виробництві будівельних матеріалів.
Споживання – вироби та ? які втратили свої споживацькі властивості внаслідок зносу або ремонту.
Радіоактивні – які утворюються при роботі ядерних реакторів, при виробництві та застосуванні радіоактивних ізотопів.

## Slide 5
Відходи промислового та сільськогосподарського виробництва також називають виробничими відходами. Вони можуть бути токсичними або нетоксичними.
Обсяг промислових відходів, які забруднюють ґрунти досягли значних масштабів у містах, наприклад, в середньому на 1 людину припадає 375 – 600 кг промислових відходів щорічно, а їх загальна кількість на порядок перевищує обсяги продуктів виробництва. Тому попередження забруднення ґрунтів є на сьогодні одним з найважливіших завдань охорони навколишнього середовища

## Slide 6
. Оптимальним шляхом вирішення цього питання є розвиток маловідходних та безвідходних технологій. Наприклад, із золи багатьох кам’яно-вугільних родовищ можна добувати метали, в т.ч. уран, германій, ванадій тощо. При додаванні до золи вапняку, можливо виробництво якісного цементу. Кожен вид відходів перед їх знищенням або похованням потребує обов’язкової перевірки всіх можливостей утилізації. Проте, у більшості випадків тверді відходи вивозять на неконтрольовані звалища або спеціально відведені території в промисловій зоні.

## Slide 7: При складуванні промислових відходів слід враховувати їх категорію
Категорія промислових відходів | Характеристика промислових відходів за видами забруднень | Рекомендований метод знезараження або складування
I | Практично інертні | Сумісне складування разом з твердими побутовими відходами
II | Біологічно легко окислювані, органічні речовини | Складування та переробка сумісно з твердими побутовими відходами
III | Слаботоксичні відходи, малорозчинені у воді та органічних кислотах | - “ -
IV | Нафтомаслоподібні відходи, які не підлягають регенерації | Спалювання у т.ч. разом з твердими побутовими відходами
V | Токсичні відходи, які слабко забруднюють повітря (на відстані до 1м від них спостерігається перевищення ГДК в 2-3 рази) | Складування на спеціальному полігоні промислових відходів
VI | Токсичні | Знезараження на спеціальних спорудах

## Slide 8: Нормування рівня накопичення відходів на території підприємств
Рівень накопичення встановлюється за 2-ма показниками:
гранична кількість промислових відходів на території підприємств;
граничний вміст токсичних сполук у промислових відходах.

## Slide 9
Гранична кількість відходів на території підприємства – це така кількість, яку можна розмістити за умови, що можливе накопичення шкідливих речовин в повітрі не перевищуватиме 30% ГДК в повітрі робочої зони. Але небезпечні і високотоксичні відходи очисних споруд видаляються з території промислових підприємств протягом доби.

## Slide 10
Граничну кількість відходів визначають шляхом вимірювання токсичних речовин в повітрі (з урахуванням ефекту сумації). Отримані середні концентрації ділять на відповідне значення 0,3xі якщо це відношення більше одиниці (С/0,3x> 1), то кількість відходів, що знаходяться на території підприємств є граничною і вони повинні бути видалені (– гранично допустима концентрація робочої зони, С – наявна концентрація забруднюючої речовини).

## Slide 11
В світовій практиці, як зазначається рядом авторів, склалися два підходи до вирішення проблеми відходів: управління відходами «на кінці труби» та концепція чистого (ресурсозберігаючого) виробництва – споживання. При управлінні відходами «на кінці труби», збір, транспортування, зберігання, переробка, знешкодження та захоронення відходів здійснюється тільки після моменту їх утворення.

## Slide 12
Інструментами зменшення об’ємів відходів і рівня їх токсичності є удосконалення технології виробництва. Так, збір відходів може відбуватися селективно і неселективно; транспортування – більшовантажним та мало вантажним транспортом, переробка з використанням механічних, фізико-хімічних, термічних, біологічних та комбінованих технологій.
Як зазначено в багатьох літературних джерелах, з економічної, природоохоронної та соціальної точок зору, не дивлячись на відносну ефективність використання окремих операцій у відношенні деяких видів відходів, для будь-якої країни світу, управління «на кінці труби» безперспективно.

## Slide 13
Сумарні витрати на обслуговування потоків відходів, які покинули «трубу» зазвичай не окупаються доходами від реалізації продуктів переробки відходів, так як решта операцій на цьому відрізку життєвого циклу продукції витратні.
Всі технологічні операції, які виконуються у відношенні відходів супроводжуються негативним впливом на навколишнє середовище та людину. Деякі з них відносяться до найбільш небезпечних (утворення діоксинів та їх аналогів при зниженні ряду видів відходів у горінні звалищ, неконтролюєма емісія звалищних газів та інше).

## Slide 14
У зв’язку з постійним підвищенням вимог до зниження рівня таких впливів, постійно та нелінійно збільшуються витрати на досягнення допустимого рівня. Крім цього, будівництво та експлуатація звалищ, ставків – відстійників, шламо- та шлакосховищ, сміттєспалювальних підприємств проходить на фоні активного соціального протесту населення, яке потрапляє в зону впливу цих об’єктів. Тож як наслідок, управління «в кінці труби» не призводить практично до зниження об‘ємів природних ресурсів, які залучені до економічної діяльності, і к зменшенню матеріалоємності одиниці внутрішнього валового продукту (ВВП).

## Slide 15
В основі концепції «чистого виробництва» покладена вимога щодо мінімізації відходів та рівня їх небезпечності.
При цьому матеріальні та енергетичні ресурси (відходи) акумулюються у вигляді побічної продукції – вторинної сировини та вторинної енергії або використовуються у власному виробництві (рециклінг) або реалізується на ринку вторинних ресурсів.

## Slide 16
Небезпечні відходи встановлюються у відповідності із вимогами Додатку 111 до Базельської конвенції про контроль транскордонного перевезення небезпечних відходів та їх видаленням, яка ратифікована Україною в 1999 році.

## Slide 17
При оцінці екологічної безпеки поводження з відходами слід розглядати весь ланцюг їх руху – від вміщення в контейнер, переміщення або транспортування до переробки (спалювання, пресування, подрібнення, регенерації, біодеградації та ін.) та, нарешті, до їх кінцевої ліквідації.

## Slide 18: Нормативна база поводження з відходами
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.);
Закон України «Про відходи» (1998 р.);
Закон України «Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» (1995 р.);
Закон України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» (1995 р.);
Закон України «О пестицидах та агрохімікатів» (1995 р.);
Закон України «Про об’єкти підвищенної небезпеки» (2001 р.);
Постанова КМУ № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищенної небезпеки та ряду інш.» (2002р.)

## Slide 19
Удосконалення системи поводження промисловими відходами повинно бути на рівні конкретного виробництва.
Для впровадження системного управління потоками відходів не вимагається додаткових державних нормативних актів, збільшення кількості управлінського персоналу та значних додаткових витрат, оскільки ця система управління є невід’ємною частиною загальної системи управління підприємством.

## Slide 20
Нормативи утворення відходів на підприємствах визначаються, виходячи з матеріально сировинних балансів виробничих процесів, нормативів витрат матеріально-енергетичних ресурсів, режимів ведення робіт при умові дотримання встановлених регламентів, інструкцій, стандартів, ТУ та інш.
Технологічний матеріальний баланс (ТМБ) – це співвідношення кількості речовин, які використовуються та утворюються в технологічних процесах.

## Slide 21
Структура ТМБ складається з елементів, які враховуються в масових одиницях
ОМ + ДМ = ЦП + ЗСМ + ТС + БВОМ + БВДМ,
де ОМ – основні матеріали,
ДМ – допоміжні матеріали,
ЦП – цільовий продукт

## Slide 22
ЗСМ – залишки сировини і матеріалів, які втратили свої основні споживацькі якості та знову повертаються у виробництво без додаткової обробки (подрібнення, збагачення)
ТС - технологічні виробничі відходи виробничого споживання, які утворюються при використанні допоміжних матеріалів (наприклад, відпрацьований каталізатор).
БВОМ – безвозвратні втрати основної сировини і матеріалів, які обумовлені існуючою технологією виробництва продукції (утворюються внаслідок упаровування, розпилення та ін). В складі відходів вони не враховуються.
БВДМ – безвозвратні втрати матеріалів, які обумовлені існуючою технологією виробництва продукції.

## Slide 23
Нормативи утворення відходів конкретного виду () після фізико-хімічної, механічної обробки тощо розраховують як різницю між нормою витрат відповідної сировини і матеріалів на одиницю продукції ( і чистої (корисної) їх витратою) з врахуванням необмежених безвозвратних втрат сировини та матеріалів.

## Slide 24: = – ( + ),
Де – чисті (корисні) втрати сировини і матеріалів, які теоретично необхідні для виробництва;
– обов’язкові безвозвратні втрати сировини і матеріалів в процесі виробництва, які не враховуються в складі промислових відходів і обумовлені технічним рівнем робіт.

## Slide 25
Корисні витрати сировини і матеріалів – це частина сировини, яка
теоретично необхідна для здійснення технологічного процесу. На 1000 кг сировини отриманого 100 – відсоткового продукту витрати приймаються за формулою:
= (М х 1000)/, (16)
де М – молярна маса вихідного матеріалу;
- молекулярна маса отриманого продукту;

## Slide 26
Безвозвратні втрати сировини та допоміжних матеріалів, які у
складі потоку відходів та обумовлені технологічним рівнем процесу (видалення летючих при термообробці, неорганізований пило винос, вигорання металу при нагріванні тощо) встановлюються згідно регламенту.
За норматив без зворотних втрат приймається коефіцієнт
= /

## Slide 27
При наявності на підприємстві затверджених коефіцієнтів Кбв норматив утворення відходів визначають за формулою:

## Slide 28
Норматив утворення відходів на одиницю сировини, яка перероблюється визначається за формулою:
,
де коефіцієнт використання сировини при виробництві продукції

## Slide 29
Групові (середньовагові) нормативи на одиницю однотипної продукції, яка випускається на виробництві розраховується за формулою:
де – об’єм випуску продукції
і – індекс продукції, яка виробляється на підприємстві (і = 1,2,3…n)

## Slide 30: Основні принципи політики при поводженні з промисловими відходами :
Заборона вводу у дію підприємств, які працюють з промисловими відходами без позитивного заключення державної екологічної експертизи.
Заборона скиду промислових відходів, які містять шкідливі речовини більш ніж встановлені нормативи на земну поверхню, у водні об’єкти (як поверхневі, так і підземні).
Заборона захоронення відходів у рідкому стані.
Захоронення промислових відходів у глибокі геологічні формації тільки після переводу їх в тверду пожежо – вибухонебезпечну тверду форму.
Обов’язковий контроль в сфері управління відходами з використанням їх ідентифікації, класифікації, паспортизації та екологічного моніторингу
Рециклінг промислових відходів.