## Slide 1: Екологічний ризик від дії безпорогового забруднювача (канцерогену)

## Slide 2: Категорії серйозності небезпеки
Небезпека – це дія або явище, яким притаманна потенційна шкода для людей та/або навколишнього середовища
Вид | категорія | Опис наслідків
Катастрофічна | І | Смерть, зруйнування технічної системи
Критична | ІІ | Серйозна травма,стійке захворювання,суттєве пошкодження системи
Гранична | ІІІ | Незначна травма,короткочасне захворювання, пошкодження системи
незначна | ІУ | Менш значні (ніж категорія ІІІ) захворювання, травми, незначне пошкодження системи

## Slide 3: Категорії імовірності небезпеки
вид | категорія | Опис наслідків
Часта | А | Велика імовірність того, що подія відбудеться
Можлива | В | Може трапитися декілька разів за життєвий цикл
Випадкова | С | Іноді може відбутися за життєвий цикл
Рідко | D | Малоймовірна, але можлива подія протягом життєвого циклу
Неімовірна | E | Настільки малоймовірна, що можна припустити, що така небезпека ніколи не відбудеться

## Slide 4
У світі у природоохоронній діяльності здійснюється поступовий перехід від «небезпека орієнтованого підходу» до «ризик орієнтованого підходу».
Прикладом може слугувати забруднення грунту певною токсичною речовиною. При «небезпека орієнтованому підході» наявність речовини у певній концентрації, що перевищує допустимий рівень, потребує прийняття природоохоронних заходів для зниження концетрацій забруднювача і, звісно, певних витрат.

## Slide 5
При «ризик орієнтованому підході» визначається не тільки наявність речовини і її концентрація, а також імовірність перебування людини на забрудненій території і ефект впливу на людину при даній експозиції.
І в даному випадку природоохоронні заходи здійснюються не по факту наявності токсичної речовини, а по необхідності захисту здоров»я людини ( прийнятний або допустимий ризик).

## Slide 6
Для прийняття відповідних рішень проводиться аналіз ризику, включає такі три складові:
- оцінку ризику
- управління ризиком
- інформація про ризик

## Slide 7: Оцінка ризику
На цьому етапі дається якісна або кількісна
Характеристика ризику.
Складається матриця імовірність небезпеки – вагомість наслідків (матриця ризиків)
наслідки |  | Часто А | Можливо В | Випад-ково С | Рідко Д | Практ.неімовірно Е
катастрофічні | І | НВ | НВ | В | В | С
критичні | ІІ | НВ | В | В | С | Н
Граничні | ІІІ | В | С | С | Н | Н
незначні | ІУ | С | Н | Н | Н | Н

## Slide 8
Широко розповсюдженим методом є метод попереднього аналізу небезпек.
Необхідна діяльність розчленовується на окремі подіі, для кожної з яких проводяться операції:
-визначається можлива небезпека
-визначається сценарій виникнення небезпеки
- визначаються наслідки кожного сценарію
-визначаються імовірності кожного сценарію
- наводиться якісна або кількісна, при наявності достатньої кількості даних, характеристика ризику.

## Slide 9: Управління ризиком
Здійснюється аналіз співвідношення витрат і ефективності зниження ризику для кожного з вариантів.
Метою управління ризиком є зменшення його до прийнятного рівня та оптимізація ресурсів, яка грунтується на порівняльному аналізі.

## Slide 10: Інформація про ризик
Під інформацією про ризик треба розуміти процес взаємного обміну інформацією і думками про природу ризику між зацікавленими особами, групами людей та інституціями. Повідомлення про ризик сильно впливає на прийняття ризику і визначає критерії безпеки

## Slide 11
Співвідношення об»єктів ризику і ризикованих подій дозволяє розрізняти наступні ризики:
- ризики, що визначають загрозу здоров»ю людини;
- техногенні ризики, які визначають безпеку технологічного обладнання
- ризики, що визначають загрозу стану природного навколишнього середовища
- соціальні ризики, що визначають загрозу суспільному добробуту
- економічні ризики
Кожен вид ризику зумовлює певні події та сценарії їх виникнення

## Slide 12: Класифікація та характеристика видів ризику
Вид ризику | Об»єкт ризику | Джерело ризику | Ризикована подія
Ризик здоров»ю людини | людина | Умови життєдіяльності | Хвороба, травма, інвалідність, смерть
Техногенний | Технічні системи | Порушення правил експлуатації, технічна недоскон. | Аварія, катастрофа
Ризик стану природного середовища | екосистеми | Антропогенне втручання у довкілля, техногенні НС | Антроп. Екологічна катастрафа, стихійні лиха
Соціальний | Соціальні групи | НС, погіршання якості життя | Групові травми, захворювання, збільш. Смертності
Економічний | Матеріальні ресурси | Підвищена небезп. виробництва або довкілля | Збільшення затрат на виробництво

## Slide 13
Традиційно в англомовній літературі здійснюється розподіл понять ризиків здоров»ю людини (human health risk) і ризиків стану природнього навколишнього середовища (environmental risk).
В укр. та рос літературі ці поннятя об»єд. за загальною назвою «екологічний ризик»

## Slide 14: Ризик впливу хімічної речовини на здоров»я людини визначається рівнянням
R = P H,
Р – значення імовірності впливу хім. речовини на людину (визначається теоретично шляхом побудови імовірностної моделі впливу хімічної речовини на людський організм. На практиці часто визначають токсикологічний або епідеміологічний підхід)
Н – значення імовірності нарастання певних наслідків (захворювання, втрата працездатності, смерть)

## Slide 15
При дії однакової дози речовини на групу людей імовірність її впливу визначається рівнянням
Р = n/N
n – кількість людей, що отримали ураження
N – кількість людей, на яких впливала речовина
Якщо дія дози хімічної речовини призводить до однакових наслідків приблизно з однаковою імовірністю, тоді в першому наближенні R = P = n/N

## Slide 16
На практиці часто доводиться говорити не про значення ризику тієї чи іншої хім. речовини на організм людини, а про додатковий вплив речовини
Rₑ = (Rr – Rc)· (1 –a ·Rc)
Rₑ значення додаткового ризику ураження від даної дози даної речовини
Rr , Rc -ризики прояви таких негативних ефектів в групі ризику і в контрольній групі відповідно.

## Slide 17
а - коефіцієнт, що характеризує частку проявлених в групі ефектів, що вивчаються з незалежними механізмами їх формування ( змінюється від1 до 0)
Якщо механізми формування шкідливих дій в досліджуваній та контрольних групах однакові, то а = 0 і формула для додаткового ризику спрощується
Rₑ = Rr – Rc
Якщо механізми дії різні, то
Rₑ = (Rr – Rc)· (1- ·Rc) - формула дає дещо завищені результати, з запасом.

## Slide 18
Додатковий ризик зумовлений присутністю в оточуючому середовищі шкідливої речовини, залежить від її дози, що поступила в організм людини.
Таку залежність називають «доза – відгук», або Rₑ = f(D)
Для безпорогових забруднювачів – лінійний зв»язок
Для порогових – складний (має вигляд емпірічної кривої)

## Slide 19
Функцію Rₑ = f(D) в області малих значень можна записати у вигляді
Rₑ = SF ·D
SF –фактор ризику, який характеризує ступінь нарастання канцерогенного ризику зі збільшенням дози на 1 одиницю
SF = Rmin / Dmin
Rmin – відповід
ає ризик, який є мінімальним для Dmin – мінімальній досліджувальній дозі

## Slide 20
Доза D визначається добутком концентрації речовини С, швідкості її надходження в організм IR і повним часом надходження ED, або
D = C ·IR / ED
Dпор. = C ·IR / BW – порогова доза, де BW – маса тіла, IR – щоденне надходження в організм людини в од маси або в об»єму навколишнього середовища

## Slide 21: Класифікація рівнів ризику (прийнята для України)
Рівень ризику Ризик протягом життя
Високий – не прийнятний для виробничих Умов і населення. Необхідне здійснення заходів З усунення або зниження ризику > 10 ⁻3
Середній – припустимий для виробничих умов. За впливу На все населення, необхідний динамічний контроль і Поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів для вирішення питання про заходи з управління ризиком 10 ⁻3 - 10 ‾⁴
Низький – припустимий ризик (рівень, на якому , як правило, встановлюються гігієнічні нормативи для населення) 10 ‾⁴ - 1 0‾⁶
Мінімальний – бажана (цільова) величина ризику при проведенні Оздоровчих і природоохоронних заходів ˂ 1 0‾⁶

## Slide 22
На підставі значення допустимого ризику можна встановити допустиму концентрацію для певної речовини
Сдоп = Rдоп ˑ BW/ (SF ˑ IR)
Notes: ц

## Slide 23
Екологічний ризик від дії порогового забруднювача (неканцерогену)оцінюється шляхом визначення коефіцієнта небезпеки (HQ), який є відношенням визначеної дози або концентрації до їх референтних значень
HQ = D/ RfD, або HQ = C/ RfC

## Slide 24: Класифікація рівнів ризику
HQ | Рівень ризику
˂ 1,0 | Мінімальний – бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоровчих і природоохоронних заходів.
1,0 – 10,0 | Середній – припустимий для виробничих умов. За впливу на все населення, необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів для вирішення питання про заходи управління ризиком.
10,0 – 100,0 | Значний – неприпустимий для населення, для виробничих умов необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів для вирішення питання про заходи управління ризиком.
˃100,0 | Високий – не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне здійснення заходів з усунення або зниження ризику.

## Slide 25
У випадку впливу декількох забруднювачів, які впливають на той самий орган, їх дія додається, і ризик визначається зв індексом небезпеки ( НІ), який являє собою суму коефіцієнтів небезпек
НІ = ƩНQi

## Slide 26
Приклад 1. При ремонті техніки в якості розчинника використовується дихлоретан. Визначити його допустиму концентрацію у робочій зоні для працівників, що забезпечують ремонт. Робочий день триває 8 годин.
SF = 0,091[ мг/(кг∙добу)] ̄¹ - фактор ризику
ˑ IR/ BW – інтенсивність надходження забрудненого повітря (нормоване на одиницю маси тіла людини) 0,018 м3/кг∙год

## Slide 27
Сдоп = Rдоп ˑ BW/ (SF ˑ IR) =
5∙10 ̄⁴ /(0,091∙0,144) = 0,038 мг/м3
Notes: /(

## Slide 28
Приклад 2. Осереднені за добу значення концентрації забруднювачів, які знаходяться у повітрі на території підприємства, становлять: діоксид азоту – 0,2 мг/м3, бензин – 0,1 мг/м3, озон – 0,025 мг/м3,сажа – 0,05мг/м3. діоксид сірки – 0,08мг/м3. Необхідно зробити висновок про безпечність проведення діяльності на підприємстві.

## Slide 29
Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04-Офиц. Изд. – М.:2004.-116с.(Нормативний документ Федеральної служби по нагляду у сфері прав споживачів і благополуччя людини РФ)

## Slide 30: Референтні концентрації при гострому та хронічному впливі забруднювачів, які знаходяться у повітрі на території підприємства
Речовина/ RfC, мг/м3 | Діоксид азоту | Бензин | Озон | Сажа | Діоксид сірки
Гострий вплив | 0,47 | - | 0,18 | - | 0,66
Хронічний вплив | 0,04 | 0,071 | 0,03 | 0,05 | 0,05

## Slide 31
Розрахуємо індекс небезпеки для гострого впливу
НІгост = 0,2/0,47 + 0,025/0,18 + 0,08/ 0,66 = 0,69
Розрахуємо індекс небезпеки для хронічного впливу
НІхрон = 0,2/0,04 + 0,1/0,071 + 0,025/0,03 + 0,05/0,05 + 0,08/0,05 = 9,84

## Slide 32
З нормативного документу визначаємо,що всі речовини відносяться до неканцерогенних сполук з пороговим механізмом дії, які негативно впливають на органи дихання людини. Референтні концентрації при гострому та хронічному впливі визначаються теж з нормативних документів та їх значення наведені у табл.4

## Slide 33
Використовуючи таблицю класифікації рівнів ризику , робимо висновок, що в плані гострого отруєння рівень ризику - мінімальний. В плані хронічного отруєння рівень ризику середній, близький до значного. Необхідні подальші дослідження і, по-можливості, застосування заходів зі зниження викидів забруднювачів в атмосферу.