## Slide 1: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ

## Slide 2
Перевищення гранично допустимих антропогенних навантажень призводить до незворотніх змін як в абіотичній, так і в біотичній складових доскілля. Показником невпорядкованості системи, що включає біотичну та абіотичну складові, є зміна її ентропії. Основою для оцінки антропогенного навантаження може служити рівняння балансу складових ентропії
dSₐ = dSₓ + dSᵩ

## Slide 3
Де dSₐ– зміна ентропії, яка викликана антропогенним навантаженням, а складові навантаження dSₓ та dSᵩ відповідно хімічної і фізичної природи.
Ентропія системи, яка характеризує його стан S описується співвідношенням Больцмана: S = k∙lnP,
Де k – коефіієнт пропорційності, Р – статистична вага параметрів, що характеризує стан системи.

## Slide 4
Для таких складових довкілля,як організми, популяції, екосистеми реалізується підхід,що був запропонований Шеноном.
Мова йде про оцінку біотичного багатства (наповненості) різноманіття екосистем
Якщо N₁, N₂, N₃………Ns - кількість окремих представників біоти 1,2,3……S, то
s s
N = ∑Nᵢ D= ∑Pᵢ ∙log₂Pᵢ
i=1 i=1
D - показник різноманітності, Рі =Ni/N

## Slide 5
Приведені рівняння Больцмана і Шенона мають однаковий вигляд. Показник різноманітності (D) та показник невпорядкованості (S) – параметри, що описуються однаковими співвідношеннями. За допомогою першого співвідношення можна визначити кількісні показники антропогенних навантажень; за допомогою другого - зміни в біотичній компоненті доскілля, що виникають під впливом надмірних антропогенних навантажень.

## Slide 6
Ентропія системи має дві складові
dSe = dSo + dSa,
Де dSo– зростання, викликане внеском довкілля, dSo - виробництво ентропії, яке викликане неврівноважними процесами безпосередньо в самій системі. Якщо dSe≤ 0 в системі відбуваються квазірівноважні або еволюційні процеси. В протилежному випадку система деградує.

## Slide 7
Джерелом збільшення ентропії природних систем можуть бути різні екологічні фактори, як хімічної, так і фізичної природи.
dSa = dSx + dSф
Де Sx і Sф – відповідно антропогенні навантаження хімічної та фізичної природи