## Slide 1: Сучасний стан переважаючої кількості водних об'єктів в Україні не відповідає вимогам більшості користувачів до якості поверхневих вод. Суттєва частка водних екосистем країни знаходиться у незадовільному еколого-санітарному стані за рахунок: - підвищеного рівня індустріально-аграрних навантажень і виняткової щільності населення в басейнах річок України; - наявності великої кількості водоємних, екологічно небезпечних промислових підприємств, трансформованих ландшафтів з низькою здатністю до саморегуляції, урбанізованих територій поряд з посиленим паводковим режимом, застарілих природоохоронних технологій; - високого рівня техногенного навантаження, сталої тенденції до забруднення водних джерел, деградації природно-ресурсного потенціалу, посилення деструкційних процесів у ландшафтах та інтенсивності технології водозабезпечення населення і галузей господарства в басейнах річок; - підвищення ризику надзвичайних ситуацій техногенного характеру (внаслідок зношеності технологічного обладнання та застарілих систем водовідведення); - активного впливу наслідків реалізації низки масштабних водно-господарських та інших проектів (здатних ще більше підвищити антропогенний тиск на водні екосистеми).

## Slide 2: Таблиця 1 Надходження забруднюючих речовин до басейну річок України
№ п/п |  | Хром | Нікель | Кадмій | Марганець | Свинець | Кобальт | Залізо | Мідь | Цинк | Завислі речовини | Сухий залишок | Сульфати | Хлориди
 |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | Тис.т |  |  | 
1 | Азовське море | - | 0,0 | 0 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 16,2 | 0,7 | 4,1 | 1,0 | 96,6 | 38,3 | 18,8
2 | р. Сіверський Донець | 2,0 | 3,3 | 0,0 | 26,3 | 1,0 | 0,2 | 147,0 | 3,2 | 3,0 | 11,5 | 846,5 | 251,5 | 196,8
3 | р. Лугань | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 21,4 | 0,3 | 0,1 | 31,7 | 0,4 | 1,0 | 2,4 | 209,6 | 72,2 | 32,9
4 | р. Казьонний Торець | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 20,8 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | 177,0 | 47,4 | 27,4
5 | р. Оскол | - | - | - | 0,0 | - | - | 1,0 | - | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 0,7 | 0,7
6 | р. Уди | 1,3 | - | - | - | - | - | 57,4 | 1,6 | 0,0 | 2,9 | 187,6 | 46,2 | 25,1
7 | р. Кальміус | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 8,8 | 0,9 | 0,7 | 92,4 | 3,1 | 8,3 | 4,7 | 679,1 | 252,3 | 96,1
8 | р. Міус | 0,6 | 1,9 | 0,0 | 9,6 | 0,9 | 0,5 | 84,4 | 2,4 | 2,8 | 4,9 | 366,8 | 147,0 | 34,2
9 | р. Кринка | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 4,6 | 0,6 | 0,4 | 65,1 | 0,7 | 1,5 | 2,8 | 182,2 | 68,8 | 20,9
10 | р. Молочна | - | 0,0 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,0 | 0,1 | 8,5 | 1,8 | 2,0
11 | р. Сал гір | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | 0,7 | 22,3 | 6,9 | 4,2
12 | р.Західний Буг | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 137,1 | 0,1 | 0,0 | 3,9 | 76,0 | 22,3 | 23,0
13 | Чорне море | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 34,5 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 248,1 | 10,4 | 20,3
14 | р. Дніпро | 5,4 | 6,6 | 0,0 | 92,4 | 2,1 | 0,7 | 918,7 | 20,3 | 4,1 | 29,1 | 1543,0 | 285,4 | 466,9
15 | р. Інгулець | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | - | 42,4 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 214,7 | 47,7 | 225,7
16 | р. Самара | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 71,0 | 0,6 | 0,7 | 371,1 | 2,1 | 1,0 | 4,5 | 726,6 | 98,6 | 18,0
17 | р. Ворскла | - | 0,1 | - | - | - | - | 10,6 | 0,1 | - | 0,4 | 27,8 | 3,1 | 7,7
18 | р. Псьол | - | 0,5 | 0,0 | - | - | - | 6,6 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 38,6 | 6,7 | 6,1
19 | р. Сула | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 0,0 | - | 0,1 | 7,9 | 0,5 | 2,4
20 | р. Рось | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 5,0 | 0,6 | 1,6
21 | р. Десна | - | 0,4 | - | - | - | - | 16,4 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 25,6 | 2,3 | 3,6
22 | р. Прип’ять | 0,0 | 0,4 | - | 2,2 | - | - | 46,8 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 33,6 | 5,3 | 7,6
23 | р. Дністер | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 0,0 | 29,6 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 104,4 | 15,8 | 24,9
24 | р. Дунай | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 28,0 | 6,3 | 6,9
25 | р. Прут | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 10,3 | 1,8 | 2,5
26 | р. Тиса | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,9 | 17,5 | 2,6 | 2,5
27 | р. Південний Буг | - | 0,3 | - | - | - | - | 14,8 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 41,7 | 7,8 | 10,1
28 | р. Інгул | - | - | - | - | - | - | 5,2 | - | - | 0,3 | 17,6 | 3,3 | 3,0
29 | р. Синюха | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 0,0 | - | 0,1 | 6,8 | 1,0 | 1,2

## Slide 3: Комплексна оцінка забрудненості поверхневих вод - це уявлення про міру її забруднення або про якість, яка містить інтегральний показник сукупності характеристик складу і властивостей води, які порівнюються з критеріями якості води чи нормативами для певного виду водокористування.

## Slide 4: Беручи до уваги метод бальної оцінки інтегрального впливу суттєвих показників якості вод, які найбільш чуттєві до впливу чинників антропогенної трансформації водних ресурсів, можна провести районування території за водно-екологічним навантаженням в залежності від загального обсягу водокористування (Qзаг) та власних сумарних ресурсів поверхневих і підземних (Qпідз) вод за формулою: де Кв.е.н. – коефіцієнт водно-екологічного навантаження на регіони. Шкала (бали) водно-екологічного навантаження на поверхневі водні об’єкти за 95% рівнем забезпеченості поверхневого стоку (за умови питно-господарського водопостачання) за значенням Кв.е.н.: 3 – 5 балів; 3 ÷ 1,5 – 4 бали; 1,5 ÷ 0,3 – 3 бали; 0,3 ÷ 0,1 – 2 бали; < 0,1 – 1 бал.

## Slide 5: Рис. Розподіл коефіцієнтів водно-екологічних навантажень Кв.е.н. для поверхневих водних об’єктів
Chart: 
| Республіка Крим | Вінницька обл. | Волинська | Дніпропетровська | Донецька | Житомирська | Закарпатська | Запорізька | Івано-Франківська | Київська | Кіровоградська | Луганська | Львівська | Миколаївська | Одеська | Полтавська | Рівненська | Сумська | Тернопільська | Харківська | Херсонська | Хмельницька | Черкаська | Чернівецька | Чернігівська
середньо- річна забез- печеність | 0.348 | 0.056 | 0.034 | 1.3854 | 0.812 | 0.0352 | 0.067 | 1.443 | 0.0252 | 0.354 | 0.0713 | 0.18182 | 0.0466 | 0.3936 | 0.997 | 0.1021 | 0.06652 | 0.0452 | 0.03882 | 0.17314 | 0.60168 | 0.05 | 0.22912 | 0.06053 | 0.04293
75% забез- печеності | 0.432 | 0.0757 | 0.0486 | 2.3536 | 1.1958 | 0.05548 | 0.008844 | 2.4949 | 0.034362 | 0.51657 | 0.11748 | 0.25423 | 0.05976 | 0.6583 | 1.6065 | 0.1422 | 0 | 0.06139 | 0.048015 | 0.2322 | 0.7229 | 0.0661 | 0.3221 | 0.00849 | 0.054856
95% забез- печеності | 0.54407 | 0.11777 | 0.07388 | 3.8366 | 1.7362 | 0.0248 | 0.01219 | 4.0721 | 0.05198 | 0.78994 | 0.21798 | 0.3493 | 0.080184 | 1.2567 | 1.6065 | 0.21644 | 0.11565 | 0.08858 | 0.063992 | 0.7705 | 0.80392 | 0.0942 | 0.49934 | 0.14215 | 0.073109