# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет

будівництва і архітектури

### Електротехніка 
та електромеханіка

Завдання до розрахунково-графічних робіт

для студентів спеціальності 7.092501

«Автоматизоване управління технологічними процесами»

Київ 2009

ББК  31.21

Е50

Укладачі: Л.І. Мазуренко, д-р техн. наук, професор

В.І. Ярас, канд. техн. наук, доцент

Л.Я. Цілик, асистент

С.О. Ловєйкін, мол. наук. співробітник

Рецензент В.С Шикалов, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск Л.І. Мазуренко, д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри електротехніки та електроприводу, протокол №13 від 23 березня 2009 року.

Видається в авторській редакції.

Електротехніка та електромеханіка: завдання до розрахунково-

Е 50 		графічних робіт / уклад.: Л.І. Мазуренко, В.І. Ярас, Л.Я. Цілик, С.О. Ловєйкін. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

Наведено завдання до розрахунково-графічної роботи №1 – задачі з розділів "Кола постійного струму", "Кола змінного однофазного струму", " Кола змінного трифазного струму" і розрахунково-графічної роботи №2 – задачі з розділів "Трансформатори" та "Асинхронні машини".

Призначено для студентів спеціальності 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами».

© КНУБА, 2009

Загальні положення

Дане видання містить завдання до двох розрахунково-графічних робіт (РГР), що передбачено програмою курсу “Електротехніка та електромеханіка”. Першу РГР (задачі № 1…3) виконують паралельно вивченню теоретичної частини "Електричні кола"; задачі № 4 та 5 – частини "Електричні машини".

Задача №1

Розрахунок електричного лінійного кола постійного струму

Згідно заданого викладачем варіанту завдання  (табл. 1.1, …, 1.4) виконати розрахунок параметрів електричного кола, а саме:

1.Задатися довільно вибраними позитивними напрямками струмів у вітках між вузлами, позначити їх стрілками і підписати.

2. Розрахувати значення струмів у вітках та значення електрорушійної сили, якщо їх величини не задані у висхідних даних.

3. Розрахувати потужність енергії, що генерується джерелом напруги.

4. Розрахувати потужності, які споживаються  кожним приймачем енергії.

5. Перевірити баланс потужностей.

6. Позначити усі вузли кола літерами і визначити їх потенціали відносно одного з вузлів кола, величину потенціалу якого прийняти рівною нулю.

Таблиця 1.1

| Номер варіанта | Номер рисунку | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Додаткові дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | Е = 140 В |
| 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | 12 | Іджерела = 1 А |
| 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | U4 = 12 В |
| 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 28 | 24 | U5 = 40,32 В |
| 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | U1 = 96 В |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | І3 = 4 А |
| 7 | 7 | 12 | 6 | 9 | 24 | 36 | 13,6 | І6 = 3 А |
| 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 12 | 6 | 14 | І1 = 4,5 А |
| 9 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | І4 = 2,5 А |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | U2 = 8 В |
| 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1,5 | 6 | Е = 90 В |
| 12 | 12 | 3,5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | Р6 = 24 Вт |
| 13 | 13 | 8 | 24 | 4,4 | 7 | 3 | 6,9 | Р6 = 24 Вт |
| 14 | 14 | 13 | 22 | 60 | 11,6 | 28 | 12 | І4 = 3 А |
| 15 | 15 | 7 | 3 | 5,9 | 4 | 16 | 24 | Р5 = 144 Вт |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | І4 = 0,5 А |
| 17 | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | Р6 = 200 Вт |
| 18 | 18 | 4 | 20 | 48 | 48 | 12 | 8 | Е = 100 В |
| 19 | 19 | 8 | 18 | 18 | 12 | 28 | 6,6 | Р1 = 660 Вт |
| 20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2,9 | 1,5 | 2,25 | Е = 27,3 В |
| 21 | 21 | 6,9 | 7 | 3 | 24 | 8 | 4,4 | Е = 20 В |
| 22 | 22 | 4 | 6,2 | 12 | 5,6 | 4 | 6 | І6 = 0,72А |
| 23 | 23 | 12 | 18 | 12 | 1,8 | 14 | 6 | U3 = 40 В |
| 24 | 24 | 12 | 28 | 8 | 24 | 4,5 | 3 | І5 = 1,5 А |
| 25 | 1 | 12 | 5,6 | 4 | 6 | 3 | 5 | І1 = 5 А |
| 26 | 2 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | Р1 = 1200 Вт |
| 27 | 3 | 6 | 8 | 1,5 | 3 | 3 | 6 | U1 = 18 В |
| 28 | 4 | 2 | 6 | 3,5 | 4 | 12 | 8 | Е = 16 В |
| 29 | 5 | 2 | 12 | 24 | 16 | 18 | 2,8 | І3 = 3 А |
| 30 | 6 | 12 | 6,2 | 4 | 5,6 | 4 | 6 | Р3 = 36 Вт |

Таблиця 1.2

| Номер варіанта | Номер рисунку | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Додаткові дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 7 | 12 | 12 | 18 | 6 | 14 | 1,8 | Р6 = 80 Вт |
| 32 | 8 | 8 | 24 | 3 | 4,5 | 12 | 28 | Е = 36 В |
| 33 | 9 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | U2 = 30 В |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 8 | Р1 = 1200 Вт |
| 35 | 11 | 6,6 | 18 | 12 | 18 | 8 | 28 | Е = 150 В |
| 36 | 12 | 8 | 12 | 28 | 6 | 9 | 24 | І5 = 1,92 А |
| 37 | 13 | 16 | 48 | 2,8 | 24 | 12 | 2 | U2 = 36 В |
| 38 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1,5 | 3 | Р2 = 32 Вт |
| 39 | 15 | 9 | 6 | 13,6 | 12 | 36 | 24 | Е = 120 В |
| 40 | 16 | 12 | 24 | 8 | 8 | 6 | 14 | Е = 36 В |
| 41 | 17 | 6 | 12 | 4 | 8 | 16 | 16 | Рджерела = 350 Вт |
| 42 | 18 | 11 | 20 | 12 | 12 | 12 | 10 | І2 = 5 А |
| 43 | 19 | 24 | 16 | 4 | 6 | 12 | 4 | U4 = 12 В |
| 44 | 20 | 8 | 12 | 4 | 3,5 | 2 | 6 | U2 = 6 В |
| 45 | 21 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 8 | Р3 = 32 Вт |
| 46 | 22 | 13 | 60 | 11,6 | 22 | 28 | 12 | Р4 = 352 Вт |
| 47 | 23 | 24 | 16 | 4 | 5,9 | 7 | 3 | І2 = 3 А |
| 48 | 24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | Е = 7,5 В |
| 49 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | І3 = 2,5 А |
| 50 | 2 | 20 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1,6 | Е = 120 В |
| 51 | 3 | 12 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | U4 = 12 В |
| 52 | 4 | 1.5 | 2,25 | 2,9 | 2 | 3 | 6 | Рджерела = 273 Вт |
| 53 | 5 | 4,4 | 8 | 6,9 | 24 | 3 | 7 | І3 = 1 А |
| 54 | 6 | 60 | 22 | 13 | 11,6 | 12 | 28 | Е = 200 В |
| 55 | 7 | 4 | 16 | 24 | 3 | 7 | 5,9 | Е = 60 В |
| 56 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | Р6 = 1,5 Вт |
| 57 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | Р3 = 250 Вт |
| 58 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 8 | І2 = 1 А |
| 59 | 11 | 4 | 6 | 4 | 24 | 16 | 12 | U1 = 40 В |
| 60 | 12 | 2,9 | 2 | 3 | 1,5 | 2,25 | 6 | І1 = 5,46 А |

Таблиця 1.3

| Номер варіанта | Номер рисунку | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Додаткові дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 13 | 8 | 24 | 4,4 | 7 | 3 | 6,9 | Р5 = 1,47 Вт |
| 62 | 14 | 6,2 | 12 | 12 | 5,6 | 6 | 4 | U3 = 14,4 В |
| 63 | 15 | 14 | 6 | 1,8 | 12 | 6 | 14 | Іджерела = 10 А |
| 64 | 16 | 3 | 24 | 8 | 4,5 | 28 | 12 | Р4 = 11,52 Вт |
| 65 | 17 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | Е = 270 В |
| 66 | 18 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | І6 = 48 А |
| 67 | 19 | 3 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 6 | U6 = 54 В |
| 68 | 20 | 24 | 6 | 9 | 8 | 12 | 28 | Р1 = 384 Вт |
| 69 | 21 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 8 | Р3 = 320 Вт |
| 70 | 22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | U3 = 8 В |
| 71 | 23 | 6 | 9 | 12 | 13,6 | 36 | 24 | Р6 = 122,4 Вт |
| 72 | 24 | 8 | 12 | 24 | 8 | 14 | 6 | Р4 = 162 Вт |
| 73 | 1 | 12 | 6,8 | 3 | 1,2 | 3 | 5 | Рджерела = 400 Вт |
| 74 | 2 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | Е = 60 В |
| 75 | 3 | 28 | 6,6 | 18 | 12 | 8 | 12 | Іджерела = 10 А |
| 76 | 4 | 6 | 9 | 8 | 28 | 12 | 24 | Е = 96 В |
| 77 | 5 | 2,8 | 16 | 2 | 48 | 12 | 24 | Р1 = 70 Вт |
| 78 | 6 | 12 | 6,2 | 4 | 5,6 | 6 | 4 | Іджерела = 3 А |
| 79 | 7 | 12 | 9 | 6 | 36 | 24 | 13,6 | U1 = 84 В |
| 80 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | І1 = 1,25 А |
| 81 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | U3 = 50 В |
| 82 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 12 | Е = 100 В |
| 83 | 11 | 1,4 | 8 | 12 | 6 | 14 | 6 | І5 = 2 А |
| 84 | 12 | 3,5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | Р1 = 14 Вт |
| 85 | 13 | 4 | 12 | 8 | 6 | 12 | 2 | Е = 120 В |
| 86 | 14 | 13 | 22 | 60 | 11,6 | 28 | 12 | І1 = 4 А |
| 87 | 15 | 3 | 7 | 5,9 | 4 | 24 | 16 | Іджерела = 5 А |
| 88 | 16 | 8 | 12 | 14 | 6 | 8 | 24 | U4 = 16,8 В |
| 89 | 17 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | Е = 70 В |
| 90 | 18 | 123 | 12 | 12 | 8 | 5 | 10 | U3 = 12 В |

Таблиця 1.4

| Номер варіанта | Номер рисунку | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Додаткові дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 13 | 6,9 | 24 | 4 | 7 | 3 | 4,4 | Р5 = 1,47 Вт |
| 92 | 14 | 4 | 12 | 10 | 5,6 | 6 | 12 | U3 = 14,4 В |
| 93 | 15 | 14 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,8 | Іджерела = 10 А |
| 94 | 16 | 12 | 24 | 9 | 4,5 | 28 | 8 | Р4 = 11,52 Вт |
| 95 | 17 | 8 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 | Е = 270 В |
| 96 | 18 | 12 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | І6 = 48 А |
| 97 | 19 | 6 | 1,5 | 6 | 4 | 6 | 3 | U6 = 54 В |
| 98 | 20 | 28 | 6 | 24 | 8 | 12 | 9 | Р1 = 384 Вт |
| 99 | 21 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | Р3 = 320 Вт |
| 100 | 22 | 1,5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | U3 = 8 В |
| 101 | 23 | 24 | 9 | 6 | 13,6 | 36 | 12 | Р6 = 122,4 Вт |
| 102 | 24 | 6 | 12 | 4 | 8 | 14 | 24 | Р4 = 162 Вт |
| 103 | 1 | 5 | 6,8 | 24 | 1,2 | 3 | 3 | Рджерела = 400 Вт |
| 104 | 2 | 10 | 11 | 22 | 9 | 9 | 9 | Е = 60 В |
| 105 | 3 | 12 | 6,6 | 3 | 12 | 8 | 18 | Іджерела = 10 А |
| 106 | 4 | 24 | 9 | 3 | 28 | 12 | 8 | Е = 96 В |
| 107 | 5 | 24 | 16 | 6 | 48 | 12 | 2 | Р1 = 70 Вт |
| 108 | 6 | 4 | 6,2 | 20 | 5,6 | 6 | 4 | Іджерела = 3 А |
| 109 | 7 | 13,6 | 9 | 18 | 36 | 24 | 6 | U1 = 84 В |
| 110 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | І1 = 1,25 А |
| 111 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | U3 = 50 В |
| 112 | 10 | 12 | 4 | 6,2 | 8 | 8 | 3 | Е = 100 В |
| 113 | 11 | 6 | 8 | 18 | 6 | 14 | 12 | І5 = 2 А |
| 114 | 12 | 8 | 4 | 28 | 6 | 2 | 12 | Р1 = 14 Вт |
| 115 | 13 | 2 | 12 | 5,6 | 6 | 12 | 8 | Е = 120 В |
| 116 | 14 | 12 | 22 | 10 | 11,6 | 28 | 60 | І1 = 4 А |
| 117 | 15 | 16 | 7 | 8 | 4 | 24 | 5,9 | Іджерела = 5 А |
| 118 | 16 | 24 | 12 | 6 | 6 | 8 | 14 | U4 = 16,8 В |
| 119 | 17 | 16 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | Е = 70 В |
| 120 | 18 | 10 | 12 | 6,2 | 8 | 5 | 12 | U3 = 12 В |

Рис. 1                                                      Рис. 2

Рис. 3                                                         Рис. 4

Рис. 5                                                           Рис. 6

Рис. 7                                                        Рис. 8

Рис. 9                                                               Рис. 10

Рис. 11                                                         Рис. 12

Рис. 13                                                       Рис. 14

Рис. 15                                                       Рис. 16

Рис. 17                                                   Рис. 18

Рис. 19                                                         Рис.20

Рис.21                                                         Рис. 22

Рис.23                                                      Рис. 24

Задача №2

Розрахунок електричного лінійного кола однофазного синусоїдного струму

Для електричного кола, схема якого зображена на рис. 25, виконати:

- Накреслити схему електричного кола, що містить у собі лише ті елементи, дані для яких наведені у варіанті розрахунку (табл. 2.1, …, 2.8).

- Скласти систему рівнянь за І та ІІ законами Кірхгофа для миттєвих значень струмів і напруг.

- В рівняннях Кірхгофа синусоїдні функції часу замінити їх зображеннями і записати вище написану систему рівнянь в комплексних діючих значеннях струмів та напруг ( в символічній формі).

- Визначити комплекси діючих значень струмів у всіх вітках будь яким методом розрахунку складних електричних кіл і записати їх значення у вигляді синусоїдних функцій часу.

- Побудувати графіки залежностей від часу для електрорушійної сили та струму однієї із віток.

- Перевірити баланс повної потужності в електричному колі.

- Побудувати векторну діаграму струмів та топографічну діаграму напруг для всього електричного кола.

Рис. 25

Таблиця 2.1

Вирази миттєвих значень електрорушійних сил

| Номер варіанта | e1, B | e2, B | e3, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 283·sin314t | - | 311· sin(314·t+60°) |
| 2 | 141sin(2513·t+45°) | 170· sin2513·t | - |
| 3 | 311·sin(377·t+120°) | - | 98· sin377·t |
| 4 | 141·sin(346·t-30°) | - | 141· sin346·t |
| 5 | - | 283· sin(628·t+90°) | 283· sin628·t |
| 6 | 339· sin2513·t | - | 283· sin(2513·t-120°) |
| 7 | 396· sin(628·t+30°) | - | 339· sin628·t |
| 8 | - | 141· sin377·t | 141· sin(377·t+45°) |
| 9 | 56.6· sin(314·t-120°) | - | 212· sin314·t |
| 10 | 71· sin(628·t+90°) | 354· sin628·t | - |
| 11 | 396· sin2513·t | - | 339· sin(2513·t-60°) |
| 12 | - | 141· sin377·t | 170· sin(377·t+30°) |
| 13 | 170· sin314·t | - | 170· sin(314·t-45°) |
| 14 | 283· sin(346·t-90°) | - | 311· sin346·t |
| 15 | 396· sin(628·t-120°) | - | 566· sin628·t |
| 16 | - | 566· sin2513·t | 707· sin(2513·t-60°) |
| 17 | 170· sin377·t | - | 283· sin(377·t+30°) |
| 18 | 141· sin(314·t-45°) | 170· sin314·t | - |
| 19 | 311· sin628·t | - | 339· sin(628·t+120°) |
| 20 | 707· sin(2513·t-90°) | 567· sin2513·t | - |
| 21 | 396· sin(377·t+60°) | - | 283· sin377·t |
| 22 | 170· sin(314·t+120°) | - | 141· sin314·t |
| 23 | 170· sin346·t | - | 170· sin(346·t-30°) |
| 24 | - | 141· sin(628·t+45°) | 141· sin628·t |
| 25 | 339· sin628·t | - | 311· sin(628·t-120°) |
| 26 | 226· sin(377·t-90°) | 254· sin377·t | - |
| 27 | 141· sin314·t | - | 156· sin(314·t - 60°) |
| 28 | 283· sin(2513·t+45°) | 340· sin2513·t | - |
| 29 | 622 sin(377t - 120°) | - | 396·sin377·t |
| 30 | 70.5 sin(346t-30°) | - | 70.5·sin346·t |

Таблиця 2.2

Вирази миттєвих значень електрорушійних сил

| Номер варіанта | e1, B | e2, B | e3, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 283·sin314t | - | 311· sin(314·t+60°) |
| 32 | 141sin(2513·t - 45°) | 170· sin2513·t | - |
| 33 | 198·sin(377·t+45°) | - | 283· sin377·t |
| 34 | 99·sin346·t | - | 99· sin(346·t+30°) |
| 35 | - | 72· sin(628·t+90°) | 99 sin628·t |
| 36 | 87,7· sin2513·t | - | 72· sin(2513·t-30°) |
| 37 | 76· sin(628·t+45°) | - | 99· sin628·t |
| 38 | - | 141· sin377·t | 141· sin(377·t+90°) |
| 39 | 226· sin(314·t-120°) | - | 212· sin314·t |
| 40 | 76· sin(628·t - 30°) | 76· sin628·t | - |
| 41 | - | 141· sin(628t-45°) | 141· sin628·t |
| 42 | 170· sin314·t | - | 126· sin(314·t-60°) |
| 43 | 126· sin(346·t+60°) | - | 198· sin346·t |
| 44 | 39,6· sin(628·t-135°) | - | 56,6· sin628·t |
| 45 | - | 286· sin2513·t | 340· sin(2513·t+30°) |
| 46 | 170· sin377·t | - | 283· sin(377·t+30°) |
| 47 | 141· sin(314·t + 45°) | 170· sin314·t | - |
| 48 | 311· sin628·t | - | 339· sin(628·t+120°) |
| 49 | 707· sin(2513·t-90°) | 567· sin2513·t | - |
| 50 | 396· sin(377·t+60°) | - | 283· sin377·t |
| 51 | 170· sin(314·t - 60°) | - | 141· sin314·t |
| 52 | 170· sin346·t | - | 170· sin(346·t-30°) |
| 53 | - | 141· sin(628·t+45°) | 141· sin628·t |
| 54 | 339· sin628·t | - | 311· sin(628·t-120°) |
| 55 | 226· sin(377·t-90°) | 254· sin377·t | - |
| 56 | 141· sin314·t | - | 156· sin(314·t+60°) |
| 57 | 283· sin(2513·t+45°) | 340· sin2513·t |  |
| 58 | 622 sin(377t+120°) | - | 396·sin377·t |
| 59 | 70.5 sin (346t-30°) | - | 70.5·sin346·t |
| 60 | - | 141· sin377·t | 170· sin(377·t+30°) |

Таблиця 2.3

Вирази миттєвих значень електрорушійних сил

| Номер варіанта | e1, B | e2, B | e3, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | 170· sin 314·t | - | 170· sin(314·t-45°) |
| 62 | 283· sin (346·t-90°) | - | 311· sin346·t |
| 63 | 396· sin (628·t-120°) | - | 566· sin628·t |
| 64 | - | 566· sin2513·t | 707· sin(2513·t-60°) |
| 65 | 170· sin 377·t | - | 283· sin(377·t+30°) |
| 66 | 170· sin (314·t-45°) | 170· sin314·t | - |
| 67 | 311· sin 628·t | - | 339· sin(628·t+120°) |
| 68 | 707· sin (2513·t-90°) | 567· sin2513·t | - |
| 69 | 396· sin (377·t+60°) | - | 283· sin377·t |
| 70 | 170· sin (314·t - 120°) | - | 141· sin314·t |
| 71 | 170· sin 346·t | - | 170· sin(346·t-30°) |
| 72 | - | 72· sin(628·t+ 90°) | 141· sin628·t |
| 73 | 311· sin 628·t | - | 311· sin(628·t-120°) |
| 74 | 226· sin (377·t-90°) | 254· sin377·t | - |
| 75 | 141· sin314·t | - | 156· sin(314·t+60°) |
| 76 | 340· sin (2513·t - 45°) | 340· sin2513·t | - |
| 77 | 622 sin (377t+120°) | - | 396·sin377·t |
| 78 | 141 sin (346t-30°) | - | 70.5·sin346·t |
| 79 | 283· sin 314t | - | 311· sin(314·t+60°) |
| 80 | 141 sin (2513·t+45°) | 141· sin2513·t | - |
| 81 | 198· sin (377·t - 45°) | - | 283· sin377·t |
| 82 | 141· sin 346·t | - | 99· sin(346·t - 30°) |
| 83 | - | 72· sin(628·t +120°) | 99 sin628·t |
| 84 | 87,7· sin 2513·t | - | 72· sin(2513·t + 30°) |
| 85 | 76· sin (628·t - 45°) | - | 99· sin628·t |
| 86 | - | 141· sin377·t | 141· sin(377·t - 90°) |
| 87 | 226· sin (314·t-120°) | - | 212· sin314·t |
| 88 | 71· sin (628·t + 60°) | 76· sin628·t | - |
| 89 | 76· sin (628·t - 45°) | - | 99· sin628·t |
| 90 | - | 141· sin377·t | 141· sin(377·t + 120°) |

Таблиця 2.4

Вирази миттєвих значень електрорушійних сил

| Номер варіанта | e1, B | e2, B | e3, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | 226· sin (314·t + 120°) | - | 212· sin314·t |
| 92 | 71· sin (628·t+30°) | 76· sin628·t | - |
| 93 | - | 141· sin(628t + 45°) | 141· sin628·t |
| 94 | 170· sin 314·t | - | 170· sin(314·t-60°) |
| 95 | 126· sin (346·t - 60°) | - | 198· sin346·t |
| 96 | 170· sin 346·t | - | 170· sin(346·t-30°) |
| 97 | - | 226· sin(628·t+45°) | 141· sin628·t |
| 98 | 339· sin 628·t | - | 311· sin(628·t + 120°) |
| 99 | 226· sin (377·t-90°) | 226· sin377·t | - |
| 100 | 141· sin314·t | - | 156· sin(314·t - 60°) |
| 101 | - | 283·sin314t | 311· sin(314·t+60°) |
| 102 | 170· sin2513·t | 141sin(2513·t+45°) | - |
| 103 | - | 311·sin(377·t+120°) | 98· sin377·t |
| 104 | - | 141·sin(346·t-30°) | 141· sin346·t |
| 105 | 283· sin(628·t+90°) | - | 283· sin628·t |
| 106 | - | 339· sin2513·t | 283· sin(2513·t-120°) |
| 107 | - | 396· sin(628·t+30°) | 339· sin628·t |
| 108 | 141· sin377·t | - | 141· sin(377·t+45°) |
| 109 | - | 56.6· sin(314·t-120°) | 212· sin314·t |
| 110 | 354· sin628·t | 71· sin(628·t+90°) | - |
| 111 | - | 396· sin2513·t | 339· sin(2513·t-60°) |
| 112 | 141· sin377·t | - | 170· sin(377·t+30°) |
| 113 | - | 170· sin314·t | 170· sin(314·t-45°) |
| 114 | - | 283· sin(346·t-90°) | 311· sin346·t |
| 115 | - | 396· sin(628·t-120°) | 566· sin628·t |
| 116 | 566· sin2513·t | - | 707· sin(2513·t-60°) |
| 117 | - | 170· sin377·t | 283· sin(377·t+30°) |
| 118 | 170· sin314·t | 141· sin(314·t-45°) | - |
| 119 | - | 311· sin628·t | 339· sin(628·t+120°) |
| 120 | 567· sin2513·t | 707· sin(2513·t-90°) | - |

Таблиця 2.5

Значення параметрів елементів електричного кола

| Номер варіанта | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | C5, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127,5 | - | 95,2 | 32 | - | 53 | 100 | 130 | - | 50 |
| 2 | 79,4 | 79,4 | 80 | 4 | - | 2 | 200 | 100 | - | 150 |
| 3 | - | 10,6 | 19,9 | - | 265,2 | 151,6 | 12 | 8 | 18 | 14 |
| 4 | 63,75 | 127 | - | - | 300 | 57,8 | - | 50 | 32 | 47 |
| 5 | 34,7 | - | 17,35 | 281,8 | 160,6 | 79,5 | - | 6 | 7 | 39 |
| 6 | 4 | 11,9 | 11,9 | - | 63,6 | 31,8 | 50 | 25 | - | 30 |
| 7 | - | 25,6 | 95,6 | - | 15,9 | 26,5 | 65 | 50 | 40 | 28 |
| 8 | 318 | - | 584 | 44,5 | - | 33,4 | 35 | 50 | - | 12 |
| 9 | - | 191,4 | 477 | 23,2 | - | 15,9 | 150 | - | 100 | 180 |
| 10 | - | 64 | 127,5 | 15,9 | 106 | 80 | 64 | 32 | - | 50 |
| 11 | 11,9 | - | 4 | 63,6 | - | 31,8 | - | 25 | 15 | 6 |
| 12 | 80 | - | 120 | 1 | - | 4 | 120 | 200 | - | 80 |
| 13 | 212 | 79,6 | 79,6 | 37,8 | - | 44,5 | 50 | 100 | - | 48 |
| 14 | - | 510 | 510 | 28,9 | - | 15,9 | 132 | - | 100 | 60 |
| 15 | 138,8 | 69,4 | - | - | 40,15 | 31,8 | - | 45 | 30 | 48 |
| 16 | 16 | - | 47,6 | 7,95 | 23,25 | 19,8 | 15 | - | 20 | 16 |
| 17 | 120 | 80 | 53 | - | 24 | 21,2 | 20 | 80 | 100 | 60 |
| 18 | - | 10,6 | 10,6 | - | 265 | 177 | - | 12 | 48 | 10 |
| 19 | 318 | - | 210 | 13,17 | - | 2,65 | - | 200 | 170 | 118 |
| 20 | - | 64 | 79,4 | - | 3,98 | 7,95 | 64 | 32 | - | 18 |
| 21 | - | 21,2 | 39,8 | 70 | 63,7 | 26,5 | 25 | - | 40 | 30 |
| 22 | 127,5 | 255 | - | - | 218 | 300 | 30 | - | 65 | 33 |
| 23 | 69,4 | - | 34,7 | 24,09 | 80,3 | 15,9 | - | 28 | 15 | 49 |
| 24 | 28 | 23,8 | - | - | 31,8 | 53 | 60 | - | 45 | 48 |
| 25 | - | 12,8 | 47,8 | - | 31,8 | 66,8 | 15 | 25 | 18 | 20 |
| 26 | 159 | - | 292 | 89 | 150 | 31,8 | - | 25 | 40 | 43 |
| 27 | - | 63,8 | 159 | 63,6 | - | 200 | 50 | 30 | - | 16 |
| 28 | 12 | - | 8 | 4 | - | 19,8 | 150 | 200 | 40 |  |
| 29 | 42,4 | 200 | 79,6 | 37,8 |  | 44,5 | 100 | 120 |  | 150 |
| 30 | - | 17,4 | 34,7 | 160,6 | 57,8 | 482 | - | 15 | 15 | 20 |

Таблиця 2.6

Значення параметрів елементів електричного кола

| Номер варіанта | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | C5, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | - | 382,5 | 382,5 | - | 31,8 | 21,2 | 100 | 60 | - | 72 |
| 32 | 39,7 | 52 | - | - | 2,65 | 3,98 | - | 100 | 22 | 58 |
| 33 | 22 | - | 50,7 | 159,2 | 17,7 | 26,5 | 100 | - | 50 | 29 |
| 34 | 90 | 60 | - |  | 53 | 27 | 50 | 70 | 80 | 39 |
| 35 | - | 31,8 | 31,8 | 15,9 | 88,3 | 59 | - | 37 | 30 | 16 |
| 36 | 13,85 | - | 38,25 | 4,2 | - | 3,5 | 80 | 150 | - | 70 |
| 37 | 95,3 | - | 71,4 | 79,57 | - | 71 | - | 97 | 100 | 15 |
| 38 | 90 | 90 | 60 | 15,9 | - | 27 | 150 | 120 | - | 40 |
| 39 | - | 31,8 | 59,7 | 159,2 | - | 50,4 | 37 | - | 70 | 42 |
| 40 | 191,3 | 302,5 | - | - | 21,2 | 31,8 | 108 | 48 | 97 | 16 |
| 41 | 104 | - | 52 | 161 | 53,5 | 16 | 70 | 67 | 22 | 34 |
| 42 | 12 | 35,7 | 11,9 | - | 212 | 600 | 15 | 2 | - | 8 |
| 43 | - | 19,2 | 71,7 | - | 21,2 | 35,3 | - | 37 | 60 | 47 |
| 44 | 283,5 | - | 43,8 | 15,9 | - | 10,5 | 25 | 37 | - | 41 |
| 45 | - | 65 | 21,2 | 7,95 | - | 23,8 | 66 | - | 60 | 32 |
| 46 | 40 | - | 26,7 | 26,5 | 63,7 | 60 | 14 | 66 | 20 | 11 |
| 47 | 15,9 | - | 26,5 | 113,4 | - | 636,9 | - | 4 | 12 | 10 |
| 48 | - | 23,1 | 46,2 | 120,4 | 318 | 79,4 | 20 | 10 | 16 | 42 |
| 49 | 42,3 | 31,7 | 15,9 | 47,7 | - | 47,7 | 66 | 100 | - | 45 |
| 50 | 26,5 | 39,8 | 132 | - | 298 | 63,7 | 18 | 10 | 66 | 18 |
| 51 | 42,3 | - | 15,9 | - | 139,7 | 300 | 30 | - | 24 | 14 |
| 52 | 70,4 | 106 | - | 47,4 | 113,4 | 132,7 | 16 | - | 20 | 49 |
| 53 | - | 58,3 | 170 | 3 | 79,5 | 159 | 25 | 43 | - | 39 |
| 54 | 15,9 | - | 5,3 | 113,4 | - | 23,8 | - | 66 | 80 | 40 |
| 55 | 26,7 | - | 40 | 80 | 26,5 | 12 | 100 | 66 | - | 26 |
| 56 | 70,6 | 26,5 | 26,5 | 200 | - | 133,5 | 16 | 24 | - | 21 |
| 57 | - | 17 | 17 | 23,8 | - | 4,77 | 44 | - | 20 | 28 |
| 58 | 46,3 | 23,1 | - | - | 153,5 | 160 | - | 15 | 10 | 34 |
| 59 | 53 | 28,9 | 15,9 | - | 39,7 | 19,2 | 100 | - | 66 | 32 |
| 60 | 40 | 26,7 | 53 | - | 120 | 26,5 | 66 | 30 | 25 | 28 |

Таблиця 2.7

Значення параметрів елементів електричного кола

| Номер варіанта | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | C5, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | - | 64 | 127,5 | - | 106 | 212 | 18 | 32 | - | 12 |
| 62 | 28,9 | - | 144,4 | 63,6 | 150 | 31,8 | - | 50 | 100 | 16 |
| 63 | 80 | - | 120 | 10,6 | - | 34 | 120 | 200 | - | 46 |
| 64 | 21,2 | 79,6 | 79,6 | 37,8 | - | 4,45 | 50 | 100 | - | 45 |
| 65 | - | 510 | 510 | 18 | 30 | 15,9 | 132 | - | 100 | 50 |
| 66 | 138,8 | 169,4 | - | - | 40,15 | 30 | - | 45 | 30 | 14 |
| 67 | 16 | - | 47,6 | 15,9 | 23,25 | 79,5 | 15 | - | 200 | 36 |
| 68 | 12 | 50 | - | - | 4 | 19,8 | 20 | 80 | 100 | 30 |
| 69 | 53 | 20,6 | 16,6 | - | 265 | 177 | - | 12 | 48 | 21 |
| 70 | 318 | - | 510 | 31,7 | - | 26,5 | - | 100 | 170 | 80 |
| 71 | 127 | - | 95,2 | 234,25 | - | 53 | 100 | 130 | - | 45 |
| 72 | 120 | 120 | 80 | 14 | - | 2 | 50 | 100 | - | 25 |
| 73 | - | 10,6 | 19,9 | - | 31,8 | 151,6 | 12 | - | 18 | 14 |
| 74 | 63,75 | 127 | 53 | - | 236 | 21,2 | 100 | 50 | 32 | 47 |
| 75 | 34,7 | - | 17,35 | 481,8 | 160,6 | 170 | - | 6 | 7 | 20 |
| 76 | 4 | 11,9 | 11,9 | - | 63,6 | 21,8 | 50 | 25 | - | 30 |
| 77 | 132 | 25,6 | 95,6 | - | 59 | 26,5 | 80 | 50 | 40 | 24 |
| 78 | 318 | - | 384 | 44,5 | 144,5 | 33,4 | 35 | 50 | - | 28 |
| 79 | - | 191,4 | 477 | 23,2 | - | 10,6 | 150 | - | 100 | 18 |
| 80 | 90 | - | 60 | 3,98 | - | 2,67 | - | 150 | 100 | 30 |
| 81 | 31,8 | - | 59,7 | 50,4 | 26 | 59,33 | 50 | 90 | - | 37 |
| 82 | - | 52 | 104 | 53,5 | 53,5 | 160,6 | - | 22 | 60 | 50 |
| 83 | 93,25 | 71,4 | 35,7 | 159 | - | 21,2 | 15 | 60 | - | 44 |
| 84 | 59,7 | 39,7 | - | - | 19,8 | 4,5 | 80 | - | 150 | 42 |
| 85 | 95,25 | - | 35,7 | 42,4 | 17,7 | 31,8 | - | 100 | 97 | 24 |
| 86 | 159 | 238,5 | - | - | 50,4 | 159 | 37,4 | - | 40 | 16 |
| 87 | - | 192 | 382,5 | - | 35,3 | 70,7 | - | 97 | 50 | 14 |
| 88 | 35,7 | - | 31,96 | 21,2 | - | 10,6 | 50 | 150 | - | 45 |
| 89 | 60 | 31,96 | 90 | 10,6 | - | 15,9 | - | 150 | 120 | 44 |
| 90 | 159 | 59,7 | 59,7 | 159,4 | - | 59,33 | 37,4 | 24 | - | 30 |

Таблиця 2.8

Значення параметрів елементів електричного кола

| Номер варіанта | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | C5, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | - | 31,84 | 31,84 | - | 199 | 132,7 | - | 16 | 24 | 23 |
| 92 | 106 | - | 170 | 9,5 | - | 8 | 16 | 66 | - | 50 |
| 93 | 42,3 | - | 31,7 | 80,7 | 15,9 | 159 | - | 43 | 20 | 36 |
| 94 | 40 | 40 | 26,7 | 312 | - | 63,7 | 20 | - | 40 | 12 |
| 95 | 60 | 14,1 | 26,5 | - | 57,8 | 113,4 | 16 | 20 | - | 21 |
| 96 | 85 | 170 | - | - | 77,7 | 28,9 | 80 | - | 43 | 28 |
| 97 | 46,3 | - | 23,1 | 16,1 | 120 | 24 | - | 15 | 10 | 11 |
| 98 | 15,3 | 25,9 | - | 79,6 | 47,7 | 23,8 | 66 | - | 44 | 50 |
| 99 | - | 85 | 31,9 | - | 47,7 | 79,5 | 28 | 16 | 25 | 12 |
| 100 | 106 | - | 195 | 133,5 | - | 100 | - | 16 | 10 | 10 |
| 101 | - | 382,5 | 382,5 | 21,2 | 31,85 | - | - | 72 | 100 | 60 |
| 102 | 39,7 | - | 52 | 3,98 | 2,65 | - | 22 | 58 | - | 100 |
| 103 | 22 | 50,7 | - | 26,5 | 17,7 | 159,2 | 50 | 29 | 100 | - |
| 104 | 90 | - | 60 | 27 | 53 |  | 80 | 39 | 50 | 70 |
| 105 | - | 31,8 | 31,8 | 59 | 88,3 | 15,9 | 30 | 16 | - | 37 |
| 106 | 13,85 | 38,25 | - | 3,5 | - | 4,2 | - | 70 | 80 | 150 |
| 107 | 95,3 | 71,4 | - | 71 | - | 79,57 | 100 | 15 | - | 97 |
| 108 | 90 | 60 | 90 | 27 | - | 15,9 | - | 40 | 150 | 120 |
| 109 | - | 59,7 | 31,8 | 50,4 | - | 159,2 | 70 | 42 | 37 | - |
| 110 | 191,3 | - | 302,5 | 31,8 | 21,2 | - | 97 | 16 | 108 | 48 |
| 111 | 104 | 52 | - | 16 | 53,5 | 161 | 22 | 34 | 70 | 67 |
| 112 | 12 | 11,9 | 35,7 | 600 | 212 | - | - | 8 | 15 | 2 |
| 113 | - | 71,7 | 19,2 | 35,3 | 21,2 | - | 60 | 47 | - | 37 |
| 114 | 283,5 | 43,8 | - | 10,5 | - | 15,9 | - | 41 | 25 | 37 |
| 115 | - | 21,2 | 65 | 23,8 | - | 7,95 | 60 | 32 | 66 | - |
| 116 | 40 | 26,7 | - | 60 | 63,7 | 26,5 | 20 | 11 | 14 | 66 |
| 117 | 15,9 | 26,5 | - | 636,9 | - | 113,4 | 12 | 10 | - | 4 |
| 118 | - | 46,2 | 23,1 | 79,4 | 318 | 120,4 | 16 | 42 | 20 | 10 |
| 119 | 42,3 | 15,9 | 31,7 | 47,7 | - | 47,7 | - | 45 | 66 | 100 |
| 120 | 26,5 | 132 | 39,8 | 63,7 | 298 | - | 66 | 18 | 18 | 10 |

Задача №3

До симетричного трифазного джерела енергії з лінійною напругою Uл= 380 В підключено два споживача, один з яких з’єднаний зіркою, а інший трикутником (рис.26). Параметри елементів фаз споживачів в комплексній формі запису задані в таблиці даних (табл. 3.1…3.4).

Виконати:

- Накреслити принципову електричну схему згідно варіанту даних.

- Розрахувати лінійні та фазні струми споживачів та лінійні струми джерела напруг.

- Розрахувати загальні потужності споживачів та джерела енергії.

- Побудувати загальну векторну діаграму струмів і напруг для споживачів, з’єднаних «трикутником» та «зіркою». Графічно знайти лінійні струми джерела ІА , ІВ , ІС.

Рис.26

Таблиця  3.1

| Номер варіанта | ZA | ZВ | ZС | ZАВ | ZВС | ZСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36+j36 | 36+j36 | 36+j36 | 8+j14-j44 | -j56 | 28 |
| 2 | 40 | 80+j64-j10 | 64+j25 | 62+j62 | 62+j62 | 62+j62 |
| 3 | 18-j24 | 18-j24 | 18-j24 | j26 | 18-j24-+j74 | 45 |
| 4 | 16-j26 | 65 | 8-j54-j34 | j16 | j16 | j16 |
| 5 | 50 | 50 | 50 | 44-j65 | j35 | 8+j34-j14 |
| 6 | 8+j44-j28 | -j52 | 54 | 30+j36 | 30+j36 | 30+j36 |
| 7 | -j64 | -j64 | -j64 | 8+j10-j64 | 16+j42 | 50 |
| 8 | 20 | 65+j15-j105 | -j38 | 44+j22 | 44+j22 | 44+j22 |
| 9 | 16-j36 | 16-j36 | 16-j36 | j20 | 68+j24-j84 | 45 |
| 10 | 50+j14-j34 | 28+j26 | j80 | -j60 | -j60 | -j60 |
| 11 | 65+j28 | 65+j28 | 65+j28 | 43 | -j54 | 71+j33-j94 |
| 12 | j96 | 48+j15-j74 | 42 | 80 | 80 | 80 |
| 13 | j40 | j40 | j40 | 72+j10-j44 | 64+j18 | 54 |
| 14 | 45 | -j68 | 70+j94-j34 | 75-j18 | 75-j18 | 75-j18 |
| 15 | 45-j25 | 45-j25 | 45-j25 | 40 | 58+j46-j74 | j62 |
| 16 | 38+j10-j94 | 48 | j60 | 20-j65 | 20-j65 | 20-j65 |
| 17 | 60+j60 | 60+j60 | 60+j60 | -j47 | 50 | 38+j94-j14 |
| 18 | j56 | 82+j114-j24 | 50 | 40+j40 | 40+j40 | 40+j40 |
| 19 | 38 | 38 | 38 | 48+j14-j44 | -j16 | 16+j36 |
| 20 | 34+j75 | j66 | 52+j54-j84 | -j30 | -j30 | -j30 |
| 21 | -j60 | -j60 | -j60 | 50 | 80+j120-j80 | 60+j38 |
| 22 | 60+j14-j64 | -j45 | j34 | 48+j90 | 48+j90 | 48+j90 |
| 23 | 60-j60 | 60-j60 | 60-j60 | j86 | -j76 | 38+j64-j140 |
| 24 | -j70 | 55+j13-j84 | 40 | 75-j30 | 75-j30 | 75-j30 |
| 25 | j30 | j30 | j30 | 18+j24-j74 | 34 | 62+j16 |
| 26 | 25+j35 | -j72 | 18+j74-j13 | 45 | 45 | 45 |
| 27 | 30-j60 | 30-j60 | 30-j60 | 20 | 28+j94-j40 | 15+j58 |
| 28 | 36+j14-j54 | 30 | j86 | 28-j28 | 28-j28 | 28-j28 |
| 29 | 80-j24 | 80-j24 | 80-j24 | j36 | 50 | 72+j40-j24 |
| 30 | -j75 | 38+j54-j14 | 44-j60 | j56 | j56 | j56 |

Таблиця  3.2

| Номер варіанта | ZA | ZВ | ZС | ZАВ | ZВС | ZСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 45+j80 | 45+j80 | 45+j80 | 65+j14-j79 | -j75 | 60 |
| 32 | 40 | j96 | 88+j124-j44 | 58+j22 | 58+j22 | 58+j22 |
| 33 | 100+j60 | 100+j60 | 100+j60 | 40 | 90+j110-j40 | -j86 |
| 34 | 58+j74-j10 | 45 | - j29 | 26-j87 | 26-j87 | 26-j87 |
| 35 | 22-j22 | 22-j22 | 22-j22 | j64 | 45 | 48+j70-j34 |
| 36 | j16 | 12+j14-j34 | 20 | 10-j10 | 10-j10 | 10-j10 |
| 37 | 45+j45 | 45+j45 | 45+j45 | 12+j84-j44 | 24-j76 | j58 |
| 38 | 38-j76 | j60 | 64+j74-j55 | 22 | 22 | 22 |
| 39 | 38 | 38 | 38 | -j54 | 37+j74-j34 | 40 |
| 40 | 126+j94-j34 | 80+j56 | 60 | -j80 | -j80 | -j80 |
| 41 | -j120 | -j120 | -j120 | 100 | 40+ j36 | 48+j140-j74 |
| 42 | -j76 | 80+j140-j70 | 48+j48 | j100 | j100 | j100 |
| 43 | j74 | j74 | j74 | 85+j84-j44 | 50 | -j48 |
| 44 | 68 | -j32 | 8+j14-j44 | 14-j75 | 14-j75 | 14-j75 |
| 45 | 42-j76 | 42-j76 | 42-j76 | 50 | 98+j94-j54 | j64 |
| 46 | 86+j10-j144 | 88 | -j75 | 96-j28 | 96-j28 | 96-j28 |
| 47 | 48+j12 | 48+j12 | 48+j12 | j44 | -j38 | 28+j34-j40 |
| 48 | 8+j14-j44 | -j56 | 28 | 36+j36 | 36+j36 | 36+j36 |
| 49 | 62+j62 | 62+j62 | 62+j62 | 40 | 80+j64-j10 | 64+j25 |
| 50 | j26 | 18-j24-+j74 | 45 | 18-j24 | 18-j24 | 18-j24 |
| 51 | j16 | j16 | j16 | 16-j26 | 65 | 8-j54-j34 |
| 52 | 44-j65 | j35 | 8+j34-j14 | 50 | 50 | 50 |
| 53 | 30+j36 | 30+j36 | 30+j36 | 8+j44-j28 | -j52 | 54 |
| 54 | 8+j10-j64 | 16+j42 | 50 | -j64 | -j64 | -j64 |
| 55 | 44+j22 | 44+j22 | 44+j22 | 20 | 65+j15-j105 | -j38 |
| 56 | j20 | 68+j24-j84 | 45 | 16-j36 | 16-j36 | 16-j36 |
| 57 | -j60 | -j60 | -j60 | 50+j14-j34 | 28+j26 | j80 |
| 58 | 43 | -j54 | 71+j33-j94 | 65+j28 | 65+j28 | 65+j28 |
| 59 | 80 | 80 | 80 | j96 | 48+j15-j74 | 42 |
| 60 | 72+j10-j44 | 64+j18 | 54 | j40 | j40 | j40 |

Таблиця  3.3

| Номер варіанта | ZA | ZВ | ZС | ZАВ | ZВС | ZСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | -j30 | -j30 | -j30 | 20 | 40+j100-j80 | 25+j38 |
| 62 | 30+j10-j84 | -j40 | j24 | 38+j95 | 38+j95 | 38+j95 |
| 63 | 25-j60 | 25-j60 | 25-j60 | j80 | -j46 | 38+j64-j64 |
| 64 | -j50 | 55+j63-j24 | 40 | 25-j30 | 25-j30 | 25-j30 |
| 65 | j50 | j50 | j50 | 48+j24-j74 | 40 | 32+j16 |
| 66 | 25+j25 | -j42 | 18+j74-j28 | 45 | 45 | 45 |
| 67 | 20-j60 | 20-j60 | 20-j60 | 16 | 28+j84-j40 | 25+j58 |
| 68 | 26+j14-j54 | 40 | j86 | 44-j28 | 44-j28 | 44-j28 |
| 69 | 40-j24 | 40-j24 | 40-j24 | j36 | 65 | 72+j40-j24 |
| 70 | -j75 | 38+j54-j14 | 44-j60 | j56 | j56 | j56 |
| 71 | 45+j40 | 45+j40 | 45+j40 | 65+j14-j79 | -j75 | 60 |
| 72 | 24 | j36 | 48+j64-j44 | 58+j32 | 58+j32 | 58+j32 |
| 73 | 80+j60 | 80+j60 | 80+j60 | 40 | 90+j70-j40 | -j66 |
| 74 | 58+j74-j90 | 54 | - j29 | 26-j40 | 26-j40 | 26-j40 |
| 75 | 42-j22 | 42-j22 | 42-j22 | j60 | 44 | 48+j70-j34 |
| 76 | j16 | 20+j14-j34 | 40 | 10-j15 | 10-j15 | 10-j15 |
| 77 | 25+j45 | 25+j45 | 25+j45 | 12+j84-j64 | 48-j76 | j54 |
| 78 | 48-j76 | j40 | 34+j74-j55 | 28 | 28 | 28 |
| 79 | 45 | 45 | 45 | -j58 | 20+j74-j34 | 40 |
| 80 | 126+j94-j34 | 80+j56 | 60 | -j80 | -j80 | -j80 |
| 81 | -j70 | -j70 | -j70 | 40 | 40+ j24 | 48+j140-j74 |
| 82 | -j66 | 80+j100-j70 | 48+j45 | j100 | j100 | j100 |
| 83 | j34 | j34 | j34 | 25+j84-j44 | 40 | -j48 |
| 84 | 80 | -j52 | 18+j14-j44 | 24-j75 | 24-j75 | 24-j75 |
| 85 | 42-j26 | 42-j26 | 42-j26 | 30 | 28+j94-j54 | j34 |
| 86 | 86+j40-j144 | 68 | -j70 | 26-j28 | 26-j28 | 26-j28 |
| 87 | 18+j12 | 18+j12 | 18+j12 | j24 | -j38 | 47+j74-j40 |
| 88 | 38+j64-j44 | -j26 | 18 | 30+j26 | 30+j26 | 30+j26 |
| 89 | 22+j28 | 22+j28 | 22+j28 | 40 | 38+j64-j10 | 14+j45 |
| 90 | j50 | 68-j24-+j74 | 40 | 58-j44 | 58-j44 | 58-j44 |

Таблиця  3.4

| Номер варіанта | ZA | ZВ | ZС | ZАВ | ZВС | ZСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | j30 | j30 | j30 | 16-j26 | 38 | 18-j54-j34 |
| 92 | 24-j35 | j26 | 38+j34-j44 | 40 | 40 | 40 |
| 93 | 10+j36 | 10+j36 | 10+j36 | 40+j44-j28 | -j25 | 30 |
| 94 | 16+j20-j64 | 16+j42 | 40 | -j34 | -j34 | j34 |
| 95 | 14+j42 | 14+j42 | 14+j42 | 62 | 60+j15-j85 | -j48 |
| 96 | j45 | 38+j24-j84 | 50 | 10-j36 | 10-j36 | 10-j36 |
| 97 | -j48 | -j48 | -j48 | 10+j14-j34 | 18+j26 | j48 |
| 98 | 15 | -j54 | 21+j33-j94 | 35+j28 | 35+j28 | 35+j28 |
| 99 | 50 | 50 | 50 | j96 | 48+j15-j74 | -j48 |
| 100 | 22+j10-j44 | 34+j18 | 54 | j20 | j20 | j20 |
| 101 | 18-j24 | 36+j36 | j80 | j16 | 16+j42 | 80 |
| 102 | 65 | 40 | 65+j28 | 44-j65 | 44+j22 | 54 |
| 103 | 50 | 18-j24 | 42 | 30+j36 | 68+j24-j84 | 75-j18 |
| 104 | -j52 | 16-j26 | j40 | 8+j10-j64 | -j60 | j62 |
| 105 | -j64 | 50 | 70+j94-j34 | 44+j22 | -j54 | 20-j65 |
| 106 | 65+j15-j105 | 8+j44-j28 | 45-j25 | j20 | 80 | 38+j94-j14 |
| 107 | 16-j36 | -j64 | j60 | -j60 | 64+j18 | 40+j40 |
| 108 | 28+j26 | 20 | 60+j60 | 43 | 75-j18 | 16+j36 |
| 109 | 65+j28 | 16-j36 | 50 | 80 | 58+j46-j74 | -j30 |
| 110 | 48+j15-j74 | 50+j14-j34 | 38 | 72+j10-j44 | 20-j65 | 28 |
| 111 | j40 | 65+j28 | 52+j54-j84 | 75-j18 | 50 | 62+j62 |
| 112 | -j68 | j96 | 36+j36 | 40 | 40+j40 | 45 |
| 113 | 45-j25 | j40 | 64+j25 | 20-j65 | -j16 | j16 |
| 114 | 48 | 45 | 18-j24 | -j47 | -j30 | 8+j34-j14 |
| 115 | 60+j60 | 45-j25 | 8-j54-j34 | 40+j40 | -j56 | 30+j36 |
| 116 | 82+j114-j24 | 38+j10-j94 | 50 | 48+j14-j44 | 62+j62 | 50 |
| 117 | 38 | 60+j60 | 54 | -j30 | 18-j24-+j74 | 44+j22 |
| 118 | j66 | j56 | -j64 | 8+j14-j44 | j16 | 45 |
| 119 | 36+j36 | 38 | -j38 | 62+j62 | j35 | -j60 |
| 120 | 80+j64-j10 | 34+j75 | 16-j36 | j26 | 30+j36 | 71+j33-j94 |

Задача №4

Однофазні трансформатори

Згідно заданого викладачем варіанту завдання (табл. 4.1…4.4) виконати розрахунок наступних параметрів однофазного трансформатора:

1. Коефіцієнт трансформації k.

2. Номінальні струми обмоток І1н та І2н.

3. Кут магнітних втрат δ.

4. Параметри схеми заміщення.

5. Навантаження при якому трансформатор має максимальний ККД; максимальне значення ККД.

Побудувати(

1. Зовнішню характеристику трансформатора U2=f1(β).

2. Залежність ККД від навантаження η=f2(β).

3. Векторну діаграму трансформатора для номінального навантаження.

Задача №5

Асинхронні двигуни

Для асинхронного двигуна з фазним ротором відомі наступні дані (табл. 5.1…5.4): номінальна лінійна напруга – Uнл; номінальна потужність – Pн; номінальна швидкість обертання – nн; номінальний струм обмотки ротора – I2н; перевантажувальна здатність – λ; ККД – (н; кратність пускового струму – Iп/ Iн; кратність пускового моменту – δ.

Згідно заданого викладачем варіанту визначити:

- потужність, що споживається від мережі P1;

- номінальний Iн та пусковий Iп струми.

Побудувати:

- природну механічну характеристику електродвигуна;

- механічну характеристику для роботи при зниженій напрузі живлення U’л;

- штучну механічну характеристику при наявності у колі ротора додаткового опора R2.

Таблиця 4.1

| Варіант | Sн, ВА | U1н, В | U2.0, В | I0, % | P0, Вт | Pк, Вт | Uк, % | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 127 | 12 | 29 | 5,2 | 11,0 | 18 | 0,78 |
| 2 | 100 | 220 | 14 | 25 | 5,1 | 10,2 | 16 | 0,8 |
| 3 | 100 | 380 | 24 | 21 | 5,0 | 12,1 | 15 | 0,86 |
| 4 | 100 | 650 | 36 | 28 | 5,9 | 11,5 | 19 | 0,74 |
| 5 | 100 | 127 | 48 | 26 | 5,3 | 12,4 | 20 | 0,71 |
| 6 | 150 | 220 | 12 | 29 | 7,9 | 15,5 | 18 | 0,76 |
| 7 | 150 | 380 | 14 | 25 | 7,5 | 15,0 | 16 | 0,85 |
| 8 | 150 | 650 | 24 | 21 | 7,6 | 16,4 | 15 | 0,78 |
| 9 | 150 | 127 | 36 | 28 | 7,8 | 17,7 | 19 | 0,8 |
| 10 | 150 | 220 | 48 | 26 | 7,7 | 16,8 | 20 | 0,86 |
| 11 | 200 | 380 | 12 | 29 | 12,2 | 21,0 | 18 | 0,74 |
| 12 | 200 | 650 | 14 | 25 | 12,1 | 20,2 | 16 | 0,71 |
| 13 | 200 | 127 | 24 | 21 | 12,0 | 22,1 | 15 | 0,76 |
| 14 | 200 | 220 | 36 | 28 | 12,9 | 21,5 | 19 | 0,85 |
| 15 | 200 | 380 | 48 | 26 | 12,3 | 22,4 | 20 | 0,78 |
| 16 | 250 | 650 | 12 | 29 | 14,9 | 25,5 | 18 | 0,8 |
| 17 | 250 | 127 | 14 | 25 | 14,5 | 25,0 | 16 | 0,86 |
| 18 | 250 | 220 | 24 | 21 | 14,6 | 26,4 | 15 | 0,74 |
| 19 | 250 | 380 | 36 | 28 | 14,8 | 27,7 | 19 | 0,71 |
| 20 | 250 | 650 | 48 | 26 | 14,7 | 26,8 | 20 | 0,76 |
| 21 | 300 | 127 | 12 | 29 | 16,2 | 31,0 | 18 | 0,85 |
| 22 | 300 | 220 | 14 | 25 | 17,1 | 30,2 | 16 | 0,78 |
| 23 | 300 | 380 | 24 | 21 | 16,0 | 32,1 | 15 | 0,8 |
| 24 | 300 | 650 | 36 | 28 | 17,9 | 31,5 | 19 | 0,86 |
| 25 | 300 | 127 | 48 | 26 | 16,3 | 32,4 | 20 | 0,74 |
| 26 | 350 | 220 | 12 | 29 | 19,9 | 35,5 | 18 | 0,71 |
| 27 | 350 | 380 | 14 | 25 | 20,5 | 35,0 | 16 | 0,76 |
| 28 | 350 | 650 | 24 | 21 | 19,6 | 36,4 | 15 | 0,78 |
| 29 | 350 | 127 | 36 | 28 | 20,8 | 37,7 | 19 | 0,8 |
| 30 | 350 | 220 | 48 | 26 | 19,7 | 36,8 | 20 | 0,86 |

Таблиця 4.2

| Варіант | Sн, ВА | U1н, В | U2.0, В | I0, % | P0, Вт | Pк, Вт | Uк, % | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 100 | 127 | 12 | 29 | 5,2 | 11,0 | 18 | 0,78 |
| 32 | 110 | 220 | 14 | 25 | 5,1 | 10,2 | 16 | 0,8 |
| 33 | 120 | 380 | 24 | 21 | 5,0 | 11,1 | 15 | 0,86 |
| 34 | 130 | 650 | 36 | 28 | 5,9 | 12,5 | 19 | 0,74 |
| 35 | 140 | 127 | 48 | 26 | 5,3 | 14,4 | 20 | 0,71 |
| 36 | 150 | 220 | 12 | 29 | 7,9 | 15,5 | 18 | 0,76 |
| 37 | 160 | 380 | 14 | 25 | 7,5 | 15,0 | 16 | 0,85 |
| 38 | 170 | 650 | 24 | 21 | 7,6 | 16,4 | 15 | 0,78 |
| 39 | 180 | 127 | 36 | 28 | 7,8 | 17,7 | 19 | 0,8 |
| 40 | 190 | 220 | 48 | 26 | 7,7 | 18,8 | 20 | 0,86 |
| 41 | 210 | 380 | 12 | 29 | 12,2 | 21,0 | 18 | 0,74 |
| 42 | 220 | 650 | 14 | 25 | 12,1 | 21,2 | 16 | 0,71 |
| 43 | 230 | 127 | 24 | 21 | 12,0 | 24,1 | 15 | 0,76 |
| 44 | 240 | 220 | 36 | 28 | 12,9 | 24,5 | 19 | 0,78 |
| 45 | 250 | 380 | 48 | 26 | 12,3 | 25,4 | 20 | 0,8 |
| 46 | 260 | 650 | 12 | 29 | 14,9 | 25,5 | 18 | 0,78 |
| 47 | 270 | 127 | 14 | 25 | 14,5 | 26,0 | 16 | 0,8 |
| 48 | 280 | 220 | 24 | 21 | 14,6 | 29,4 | 15 | 0,86 |
| 49 | 290 | 380 | 36 | 28 | 14,8 | 29,7 | 19 | 0,74 |
| 50 | 300 | 650 | 48 | 26 | 14,7 | 29,8 | 20 | 0,71 |
| 51 | 310 | 127 | 12 | 29 | 16,2 | 30,0 | 18 | 0,76 |
| 52 | 320 | 220 | 14 | 25 | 17,1 | 30,2 | 16 | 0,85 |
| 53 | 330 | 380 | 24 | 21 | 16,0 | 32,1 | 15 | 0,78 |
| 54 | 340 | 650 | 36 | 28 | 17,9 | 33,5 | 19 | 0,8 |
| 55 | 350 | 127 | 48 | 26 | 16,3 | 34,4 | 20 | 0,86 |
| 56 | 360 | 220 | 12 | 29 | 19,9 | 35,5 | 18 | 0,74 |
| 57 | 370 | 380 | 14 | 25 | 20,5 | 35,0 | 16 | 0,71 |
| 58 | 380 | 650 | 24 | 21 | 19,6 | 35,4 | 15 | 0,76 |
| 59 | 390 | 127 | 36 | 28 | 20,8 | 39,7 | 19 | 0,85 |
| 60 | 400 | 220 | 48 | 26 | 19,7 | 39,8 | 20 | 0,78 |

Таблиця 4.3

| Варіант | Sн, ВА | U1н, В | U2.0, В | I0, % | P0, Вт | Pк, Вт | Uк, % | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 100 | 650 | 12 | 25 | 5,1 | 11,0 | 18 | 0,74 |
| 62 | 100 | 380 | 14 | 21 | 5,2 | 10,2 | 16 | 0,71 |
| 63 | 100 | 220 | 24 | 28 | 5,1 | 12,1 | 15 | 0,76 |
| 64 | 100 | 127 | 36 | 26 | 5,0 | 11,5 | 19 | 0,85 |
| 65 | 100 | 650 | 48 | 29 | 5,9 | 12,4 | 20 | 0,78 |
| 66 | 150 | 380 | 12 | 25 | 5,3 | 15,5 | 18 | 0,8 |
| 67 | 150 | 220 | 14 | 21 | 7,9 | 15,0 | 16 | 0,86 |
| 68 | 150 | 127 | 24 | 28 | 7,5 | 16,4 | 15 | 0,74 |
| 69 | 150 | 650 | 36 | 26 | 7,6 | 17,7 | 19 | 0,71 |
| 70 | 150 | 380 | 48 | 29 | 7,8 | 16,8 | 20 | 0,76 |
| 71 | 200 | 220 | 12 | 25 | 7,7 | 21,0 | 18 | 0,85 |
| 72 | 200 | 127 | 14 | 21 | 12,2 | 20,2 | 16 | 0,78 |
| 73 | 200 | 650 | 24 | 28 | 12,1 | 22,1 | 15 | 0,8 |
| 74 | 200 | 380 | 36 | 26 | 12,0 | 21,5 | 19 | 0,86 |
| 75 | 200 | 220 | 48 | 29 | 12,9 | 22,4 | 20 | 0,74 |
| 76 | 250 | 127 | 12 | 25 | 12,3 | 25,5 | 18 | 0,71 |
| 77 | 250 | 650 | 14 | 21 | 14,9 | 25,0 | 16 | 0,76 |
| 78 | 250 | 380 | 24 | 28 | 14,5 | 26,4 | 15 | 0,85 |
| 79 | 250 | 220 | 36 | 26 | 14,6 | 27,7 | 19 | 0,78 |
| 80 | 250 | 127 | 48 | 29 | 14,8 | 26,8 | 20 | 0,8 |
| 81 | 300 | 650 | 12 | 25 | 14,7 | 31,0 | 18 | 0,86 |
| 82 | 300 | 380 | 14 | 21 | 16,2 | 30,2 | 16 | 0,74 |
| 83 | 300 | 220 | 24 | 28 | 17,1 | 32,1 | 15 | 0,71 |
| 84 | 300 | 127 | 36 | 26 | 16,0 | 31,5 | 19 | 0,76 |
| 85 | 300 | 650 | 48 | 29 | 17,9 | 32,4 | 20 | 0,78 |
| 86 | 350 | 380 | 12 | 25 | 16,3 | 35,5 | 18 | 0,8 |
| 87 | 350 | 220 | 14 | 21 | 19,9 | 35,0 | 16 | 0,86 |
| 88 | 350 | 127 | 24 | 28 | 20,5 | 36,4 | 15 | 0,85 |
| 89 | 350 | 650 | 36 | 26 | 19,6 | 37,7 | 19 | 0,76 |
| 90 | 350 | 380 | 48 | 28 | 20,8 | 36,8 | 20 | 0,78 |

Таблиця 4.4

| Варіант | Sн, ВА | U1н, В | U2.0, В | I0, % | P0, Вт | Pк, Вт | Uк, % | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 100 | 127 | 48 | 28 | 5,2 | 11,0 | 18 | 0,76 |
| 92 | 110 | 220 | 36 | 26 | 5,1 | 10,2 | 16 | 0,78 |
| 93 | 120 | 380 | 24 | 29 | 5,0 | 11,1 | 15 | 0,76 |
| 94 | 130 | 650 | 14 | 25 | 5,9 | 12,5 | 19 | 0,78 |
| 95 | 140 | 127 | 12 | 21 | 5,3 | 14,4 | 20 | 0,76 |
| 96 | 150 | 220 | 48 | 28 | 7,9 | 15,5 | 18 | 0,78 |
| 97 | 160 | 380 | 36 | 26 | 7,5 | 15,0 | 16 | 0,76 |
| 98 | 170 | 650 | 24 | 29 | 7,6 | 16,4 | 15 | 0,78 |
| 99 | 180 | 127 | 14 | 25 | 7,8 | 17,7 | 19 | 0,76 |
| 110 | 190 | 220 | 12 | 21 | 7,7 | 18,8 | 20 | 0,78 |
| 101 | 200 | 380 | 48 | 28 | 12,2 | 21,0 | 18 | 0,76 |
| 102 | 210 | 650 | 36 | 26 | 12,1 | 21,2 | 16 | 0,78 |
| 103 | 220 | 127 | 24 | 29 | 12,0 | 24,1 | 15 | 0,76 |
| 104 | 230 | 220 | 14 | 25 | 12,9 | 24,5 | 19 | 0,78 |
| 105 | 240 | 380 | 12 | 21 | 12,3 | 25,4 | 20 | 0,76 |
| 106 | 250 | 650 | 48 | 28 | 14,9 | 25,5 | 18 | 0,78 |
| 107 | 260 | 127 | 36 | 26 | 14,5 | 26,0 | 16 | 0,76 |
| 108 | 270 | 220 | 24 | 29 | 14,6 | 29,4 | 15 | 0,78 |
| 109 | 280 | 380 | 14 | 25 | 14,8 | 29,7 | 19 | 0,76 |
| 110 | 290 | 650 | 12 | 21 | 14,7 | 29,8 | 20 | 0,78 |
| 111 | 300 | 127 | 48 | 28 | 16,2 | 30,0 | 18 | 0,76 |
| 112 | 310 | 220 | 36 | 26 | 17,1 | 30,2 | 16 | 0,78 |
| 113 | 320 | 380 | 24 | 29 | 16,0 | 32,1 | 15 | 0,76 |
| 114 | 330 | 650 | 14 | 25 | 17,9 | 33,5 | 19 | 0,78 |
| 115 | 340 | 127 | 12 | 21 | 16,3 | 34,4 | 20 | 0,76 |
| 116 | 350 | 220 | 48 | 28 | 19,9 | 35,5 | 18 | 0,78 |
| 117 | 360 | 380 | 36 | 26 | 20,5 | 35,0 | 16 | 0,76 |
| 118 | 370 | 650 | 24 | 29 | 19,6 | 35,4 | 15 | 0,78 |
| 119 | 380 | 127 | 14 | 25 | 20,8 | 39,7 | 19 | 0,76 |
| 120 | 390 | 220 | 12 | 21 | 19,7 | 39,8 | 20 | 0,78 |

Таблиця 5.1

| Варіант | Uнл, В | Pн, кВт | nн | I2н | λ | (н | Iп/ Iн | cos | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 1 | 2866 | 5,2 | 2,1 | 0,81 | 7,8 | 0,88 |  |
| 2 | 220 | 1,2 | 2857 | 4,8 | 2,4 | 0,81 | 7,5 | 0,87 |  |
| 3 | 220 | 1,4 | 2867 | 6,4 | 2,0 | 0,81 | 7,2 | 0,90 |  |
| 4 | 220 | 1,6 | 2816 | 8,6 | 2,3 | 0,84 | 8,1 | 0,89 |  |
| 5 | 220 | 1,8 | 2833 | 8,0 | 2,4 | 0,84 | 7,7 | 0,89 |  |
| 6 | 380 | 2 | 2837 | 6,0 | 2,4 | 0,88 | 8,5 | 0,86 |  |
| 7 | 380 | 2,2 | 2841 | 5,9 | 2,3 | 0,84 | 6,8 | 0,88 |  |
| 8 | 380 | 2,4 | 2839 | 6,5 | 2,0 | 0,83 | 7,3 | 0,86 |  |
| 9 | 380 | 2,6 | 2817 | 7,7 | 2,4 | 0,90 | 7,7 | 0,87 |  |
| 10 | 380 | 2,8 | 2882 | 8,0 | 2,2 | 0,81 | 7,0 | 0,86 |  |
| 11 | 220 | 3 | 2874 | 11,2 | 2,0 | 0,85 | 7,1 | 0,87 |  |
| 12 | 220 | 3,2 | 2812 | 12,8 | 2,1 | 0,83 | 7,1 | 0,85 |  |
| 13 | 220 | 3,4 | 2807 | 13,7 | 2,4 | 0,81 | 7,8 | 0,88 |  |
| 14 | 220 | 3,6 | 2838 | 15,1 | 2,2 | 0,82 | 7,4 | 0,87 |  |
| 15 | 220 | 3,8 | 2810 | 18,7 | 1,9 | 0,86 | 6,9 | 0,87 |  |
| 16 | 380 | 4 | 1429 | 8,7 | 2,0 | 0,85 | 7,3 | 0,89 |  |
| 17 | 380 | 4,2 | 1407 | 10,5 | 2,1 | 0,91 | 7,1 | 0,87 |  |
| 18 | 380 | 4,4 | 1418 | 11,1 | 1,8 | 0,88 | 6,8 | 0,90 |  |
| 19 | 380 | 4,6 | 1430 | 11,8 | 1,7 | 0,85 | 7,9 | 0,88 |  |
| 20 | 380 | 4,8 | 1399 | 10,2 | 2,3 | 0,84 | 6,6 | 0,86 |  |
| 21 | 220 | 5 | 1428 | 22 | 1,9 | 0,87 | 7,2 | 0,84 |  |
| 22 | 220 | 5,2 | 1429 | 28 | 2,4 | 0,88 | 7,2 | 0,85 |  |
| 23 | 220 | 5,4 | 1401 | 26 | 2,3 | 0,89 | 7,0 | 0,86 |  |
| 24 | 220 | 5,6 | 1407 | 23 | 2,0 | 0,80 | 6,8 | 0,88 |  |
| 25 | 220 | 5,8 | 1427 | 31 | 2,3 | 0,83 | 7,1 | 0,84 |  |
| 26 | 380 | 6 | 1427 | 15 | 2,2 | 0,88 | 7,4 | 0,85 |  |
| 27 | 380 | 6,2 | 1423 | 14 | 2,5 | 0,87 | 8,0 | 0,87 |  |
| 28 | 380 | 6,4 | 1401 | 18 | 2,1 | 0,81 | 8,1 | 0,89 |  |
| 29 | 380 | 6,6 | 1398 | 20 | 1,7 | 0,86 | 8,3 | 0,85 |  |
| 30 | 380 | 6,8 | 1427 | 14 | 1,8 | 0,82 | 7,6 | 0,84 |  |

Таблиця 5.2

| Варіант | Uнл, В | Pн, кВт | nн | I2н | λ | (н | Iп/ Iн | cos | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 220 | 7 | 933 | 29 | 2,0 | 0,91 | 7,6 | 0,87 |  |
| 32 | 220 | 7,2 | 920 | 32 | 2,5 | 0,82 | 7,9 | 0,87 |  |
| 33 | 220 | 7,4 | 922 | 32 | 2,3 | 0,80 | 7,3 | 0,90 |  |
| 34 | 220 | 7,6 | 929 | 40 | 2,0 | 0,84 | 6,9 | 0,84 |  |
| 35 | 220 | 7,8 | 933 | 40 | 2,2 | 0,89 | 7,4 | 0,87 |  |
| 36 | 380 | 8 | 934 | 20 | 1,9 | 0,81 | 8,0 | 0,90 |  |
| 37 | 380 | 8,2 | 931 | 24 | 2,5 | 0,86 | 7,5 | 0,87 |  |
| 38 | 380 | 8,4 | 937 | 18 | 2,0 | 0,86 | 8,1 | 0,86 |  |
| 39 | 380 | 8,6 | 934 | 25 | 2,3 | 0,85 | 6,8 | 0,86 |  |
| 40 | 380 | 8,8 | 938 | 21 | 2,3 | 0,89 | 7,9 | 0,87 |  |
| 41 | 220 | 9 | 936 | 37 | 2,2 | 0,90 | 7,4 | 0,90 |  |
| 42 | 220 | 9,2 | 924 | 36 | 1,9 | 0,83 | 7,3 | 0,90 |  |
| 43 | 220 | 9,4 | 928 | 41 | 1,9 | 0,87 | 7,5 | 0,86 |  |
| 44 | 220 | 9,6 | 921 | 50 | 2,3 | 0,85 | 6,7 | 0,89 |  |
| 45 | 220 | 9,8 | 931 | 41 | 2,0 | 0,82 | 6,7 | 0,87 |  |
| 46 | 380 | 10 | 2829 | 26 | 2,3 | 0,90 | 7,6 | 0,89 |  |
| 47 | 380 | 12 | 2854 | 33 | 2,3 | 0,87 | 7,1 | 0,87 |  |
| 48 | 380 | 14 | 2806 | 38 | 1,8 | 0,88 | 8,1 | 0,86 |  |
| 49 | 380 | 16 | 2838 | 46 | 1,7 | 0,88 | 7,3 | 0,87 |  |
| 50 | 380 | 18 | 2884 | 44 | 1,8 | 0,82 | 7,2 | 0,87 |  |
| 51 | 220 | 20 | 2814 | 92 | 2,0 | 0,87 | 7,0 | 0,90 |  |
| 52 | 220 | 22 | 2843 | 119 | 1,8 | 0,86 | 7,6 | 0,87 |  |
| 53 | 220 | 24 | 2841 | 128 | 2,2 | 0,87 | 7,7 | 0,85 |  |
| 54 | 220 | 26 | 2841 | 141 | 2,3 | 0,85 | 6,6 | 0,87 |  |
| 55 | 220 | 28 | 2887 | 131 | 1,8 | 0,84 | 7,8 | 0,89 |  |
| 56 | 380 | 30 | 2866 | 78 | 2,2 | 0,87 | 7,4 | 0,85 |  |
| 57 | 380 | 32 | 2872 | 73 | 1,9 | 0,83 | 7,5 | 0,87 |  |
| 58 | 380 | 34 | 2846 | 100 | 1,8 | 0,84 | 7,7 | 0,86 |  |
| 59 | 380 | 36 | 2868 | 106 | 2,3 | 0,90 | 6,5 | 0,87 |  |
| 60 | 380 | 38 | 2821 | 89 | 1,9 | 0,83 | 8,4 | 0,89 |  |

Таблиця 5.3

| Варіант | Uнл, В | Pн, кВт | nн | I2н | λ | (н | Iп/ Iн | cos | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 220 | 40 | 1399 | 212 | 2,5 | 0,87 | 8,2 | 0,86 |  |
| 62 | 220 | 42 | 1416 | 187 | 2,2 | 0,84 | 8,3 | 0,89 |  |
| 63 | 220 | 44 | 1424 | 183 | 2,2 | 0,84 | 8,4 | 0,86 |  |
| 64 | 220 | 46 | 1430 | 242 | 2,3 | 0,82 | 7,2 | 0,88 |  |
| 65 | 220 | 48 | 1399 | 196 | 2,0 | 0,86 | 8,4 | 0,85 |  |
| 66 | 380 | 50 | 1406 | 119 | 2,0 | 0,88 | 8,2 | 0,89 |  |
| 67 | 380 | 52 | 1408 | 150 | 2,5 | 0,89 | 8,1 | 0,84 |  |
| 68 | 380 | 54 | 1414 | 166 | 2,2 | 0,80 | 7,5 | 0,87 |  |
| 69 | 380 | 56 | 1409 | 162 | 2,1 | 0,88 | 6,8 | 0,89 |  |
| 70 | 380 | 58 | 1394 | 165 | 1,8 | 0,81 | 7,6 | 0,88 |  |
| 71 | 220 | 60 | 1401 | 313 | 2,2 | 0,82 | 8,2 | 0,88 |  |
| 72 | 220 | 5 | 1418 | 27 | 2,5 | 0,84 | 8,2 | 0,88 |  |
| 73 | 220 | 5,2 | 1407 | 20 | 2,2 | 0,90 | 8,2 | 0,85 |  |
| 74 | 220 | 5,4 | 1398 | 26 | 2,2 | 0,83 | 6,6 | 0,88 |  |
| 75 | 220 | 5,6 | 1413 | 23 | 2,2 | 0,90 | 7,7 | 0,86 |  |
| 76 | 380 | 5,8 | 925 | 12 | 2,1 | 0,83 | 7,5 | 0,87 |  |
| 77 | 380 | 6 | 938 | 17 | 2,3 | 0,85 | 7,3 | 0,86 |  |
| 78 | 380 | 6,2 | 926 | 17 | 2,0 | 0,88 | 7,4 | 0,88 |  |
| 79 | 380 | 6,4 | 923 | 15 | 2,3 | 0,89 | 8,0 | 0,88 |  |
| 80 | 380 | 6,6 | 921 | 18 | 2,2 | 0,83 | 8,4 | 0,85 |  |
| 81 | 220 | 6,8 | 938 | 31 | 2,3 | 0,86 | 6,9 | 0,88 |  |
| 82 | 220 | 7 | 926 | 32 | 2,3 | 0,83 | 7,1 | 0,89 |  |
| 83 | 220 | 7,2 | 922 | 37 | 2,4 | 0,83 | 6,6 | 0,90 |  |
| 84 | 220 | 7,4 | 935 | 33 | 2,2 | 0,83 | 8,5 | 0,84 |  |
| 85 | 220 | 7,6 | 926 | 32 | 2,1 | 0,86 | 7,2 | 0,87 |  |
| 86 | 380 | 7,8 | 940 | 21 | 1,8 | 0,87 | 6,5 | 0,86 |  |
| 87 | 380 | 8 | 929 | 17 | 2,0 | 0,82 | 8,5 | 0,86 |  |
| 88 | 380 | 8,2 | 920 | 20 | 1,8 | 0,85 | 7,8 | 0,86 |  |
| 89 | 380 | 8,4 | 933 | 23 | 2,2 | 0,80 | 6,7 | 0,84 |  |
| 90 | 380 | 8,6 | 925 | 23 | 2,1 | 0,84 | 6,9 | 0,84 |  |

Таблиця 5.4

| Варіант | Uнл, В | Pн, кВт | nн | I2н | λ | (н | Iп/ Iн | cos | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 220 | 8,8 | 2859 | 34 | 2,0 | 0,88 | 7,7 | 0,88 |  |
| 92 | 220 | 9 | 2875 | 41 | 2,2 | 0,83 | 6,8 | 0,89 |  |
| 93 | 220 | 9,2 | 2834 | 36 | 2,5 | 0,87 | 7,3 | 0,89 |  |
| 94 | 220 | 9,4 | 2877 | 41 | 2,4 | 0,84 | 7,5 | 0,86 |  |
| 95 | 220 | 9,6 | 2838 | 38 | 1,7 | 0,91 | 6,8 | 0,84 |  |
| 96 | 380 | 9,8 | 2870 | 25 | 2,0 | 0,88 | 6,8 | 0,85 |  |
| 97 | 380 | 10 | 2852 | 24 | 2,3 | 0,82 | 7,0 | 0,84 |  |
| 98 | 380 | 12 | 2833 | 31 | 2,5 | 0,82 | 6,8 | 0,87 |  |
| 99 | 380 | 14 | 2825 | 38 | 1,8 | 0,82 | 6,9 | 0,86 |  |
| 100 | 380 | 16 | 2820 | 34 | 2,4 | 0,81 | 6,6 | 0,90 |  |
| 101 | 220 | 18 | 2817 | 70 | 2,2 | 0,91 | 7,7 | 0,87 |  |
| 102 | 220 | 20 | 2833 | 86 | 1,7 | 0,88 | 8,2 | 0,87 |  |
| 103 | 220 | 22 | 2878 | 102 | 2,2 | 0,89 | 7,8 | 0,85 |  |
| 104 | 220 | 24 | 2823 | 102 | 2,5 | 0,81 | 7,7 | 0,85 |  |
| 105 | 220 | 26 | 2877 | 141 | 2,3 | 0,91 | 7,7 | 0,87 |  |
| 106 | 380 | 28 | 1395 | 60 | 2,3 | 0,85 | 8,1 | 0,87 |  |
| 107 | 380 | 30 | 1415 | 64 | 2,2 | 0,84 | 8,3 | 0,85 |  |
| 108 | 380 | 32 | 1410 | 81 | 1,8 | 0,83 | 6,9 | 0,87 |  |
| 109 | 380 | 34 | 1400 | 97 | 1,9 | 0,91 | 7,6 | 0,89 |  |
| 110 | 380 | 36 | 1400 | 111 | 1,9 | 0,83 | 7,8 | 0,84 |  |
| 111 | 220 | 38 | 1430 | 155 | 1,9 | 0,84 | 8,0 | 0,89 |  |
| 112 | 220 | 40 | 1402 | 199 | 2,3 | 0,85 | 7,7 | 0,89 |  |
| 113 | 220 | 42 | 1412 | 188 | 1,9 | 0,85 | 7,9 | 0,87 |  |
| 114 | 220 | 44 | 1420 | 185 | 1,8 | 0,81 | 7,5 | 0,89 |  |
| 115 | 220 | 46 | 1406 | 181 | 2,1 | 0,89 | 8,4 | 0,88 |  |
| 116 | 380 | 48 | 1396 | 139 | 2,2 | 0,85 | 6,7 | 0,86 |  |
| 117 | 380 | 50 | 1404 | 150 | 2,1 | 0,91 | 7,9 | 0,87 |  |
| 118 | 380 | 52 | 1405 | 154 | 1,9 | 0,87 | 7,3 | 0,85 |  |
| 119 | 380 | 54 | 1429 | 133 | 2,0 | 0,86 | 6,6 | 0,87 |  |
| 120 | 380 | 56 | 1428 | 150 | 2,3 | 0,82 | 7,4 | 0,86 |  |

для нотаток

Навчально-методичне видання

### Електротехніка 
та електромеханіка

Завдання до розрахунково-графічних робіт

для студентів спеціальності 7.092501

«Автоматизоване управління технологічними процесами»

Укладачі: МАЗУРЕНКО Леонід Іванович

ЯРАС Володимир Ігорович

ЦІЛИК Ліна Яківна

ЛОВЕЙКІН Сергій Олександрович

Комп’ютерне верстання Т.І. Кукарєвої

Підписано до друку                   2009.  Формат 60 ( 84 1/ 16

Ум. друк. арк.  2,09.  Обл.-вид. арк.  2,25.

Тираж 50 прим. Вид. №  27/ІІІ-09. Зам. №

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua

Віддруковано в редакційно-видавничому відділі

Київського національного університету будівництва і архітектури

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб(єктів

Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.

# Text boxes

R4

R1

C1

L1

e1

R2

C2

L2

e2

R3

L3

C3

e3