Комплекс практичних завдань до дисципліни

«Технологія моделювання систем»

«Моделювання систем»

Практичне завдання №1

Мета: ознайомити студентів та надати практичних навичок з питання аналізу результатів експериментальних даних, який є невід’ємною частиною наукового експерименту на етапі збору інформації, аналізу системи та побудови математичної моделі за принципом «чорної скриньки».

Постановка задачі. В результаті дослідження деякої характеристики системи при сталих значеннях вхідних даних виконано п’ять серій вимірювань. Результати вимірювань занесені у таблицю.

Необхідно:

- оцінити придатність результатів вимірювань для аналізу системи та подальшого використання у задачах побудови на їх основі математичної моделі;

- оцінити точність з якою можна на основі заданих вимірювань побудувати математичну модель;

- визначити тип функції , який лежить в основі математичної моделі;

- методом найменших квадратів побудувати математичну модель та оцінити її точність.

Завдання виконується у програмному середовищі Mathcad.

Порядок виконання.

- Оцінка придатності експериментальних даних до задач моделювання складається з наступних кроків:

а) Для кожного значення  необхідно визначити статистичні характеристики результатів вимірювання. Для знаходження оцінок можна скористатись стандартними функціямт середовища Mathcad, які наведені у таблиці нижче.

| Числова характеристика | Функція Mathcad |
| --- | --- |
| Математичне сподівання | mean(x) |
| Дисперсія | var(x) |
| Середньоквадратичне відхилення | side(x) |
| Медіана | median(x) |
| Мода | mode(x) |

б) Перевірити за критерієм Пірсона, чи мають результати експериментів нормальний закон розподілу (є значення біля якого зосереджені всі інші значення). Якщо так, то це означає, що в якості значення величини, що досліджується можна взяти значення математичного сподівання, Якщо закон розподілу неможна вважати нормальним, то це означає, що результати експериментів неможна брати за основу в задачах моделювання і необхідно провести або додаткову або нову серію експериментів (можливо експеримент був підготовлений або проведений не якісно).

В якості оцінки точності, з якою може бути побудована модель, можна взяти норму за max, а саме максимальне значення вектора середньоквадратичних відхилень.

в) Підготувати таблицю вхідних та вихідних даних. Для визначення характеру закону, який лежить в основі залежності між вхідними та вихідними даними, їх наносять на графік і на підставі елементарних функцій та їх композицій висувають гіпотезу про вигляд закону. В якості додаткової перевірки можна скористатись середньоарифметичних та середньо геометричних значень крайніх точок таблиці (таблиця наведена у методичних вказівках (частина 1) до практичних занять з дисципліни «Чисельні методи» (метод найменших квадратів)).

г) Після визначення вигляду функції,що лежить в основі математичної моделі визначаємо її параметри методом найменших квадратів. Для цього можна скористатись стандартними функціями середовища Mathcad з бібліотеки «Апроксимація та згладжування». Основними вхідними параметрами функцій є множина вузлів (х,у). Вихідними значеннями функції є значення параметрів заданого закону .

Таблиця Основні функції апроксимації та згладжування

| Тип згладжування | Функція | Додаткові параметри |
| --- | --- | --- |
| Лінійне | line (х,у) |  |
| Поліноміальне | regress (х, у, n) | n – степінь полінома |
| Експоненціальне | expfit (x,y,g) | g – вектор початкових наближень параметрів |
| Логістична функція | igsfit(x,y,g) | g – вектор початкових наближень параметрів |
| Степенева функція | pwfit(x,y,g) | g – вектор початкових наближень параметрів |
| Логарифмічна функція | logfit (x,y, g) | g – вектор початкових наближень параметрів |
| 2-во параметрична лог. функція | infit(x,y) |  |
| Синусоїда | sinfit (x,y,g) | g – вектор початкових наближень параметрів |
| Наближення комбінацією основних функцій | genfit (x,y,g,F) | g – вектор початкових наближень параметрі, F – вектор функцій користувача |

За визначеними значеннями параметрів побудувати залежність можна за допомогою стандартної функції interp(s,x,y,t) , де s – значення параметрів, отриманих за допомогою наведених вище фйункцій, x, y, – табличні значення результатів експерименту, t – ідентифікатор незалежної змінної для функції, що будується.

Наступним кроком є нанесення результатів експерименту на графік у вигляді точок і побудова графіка функції, що отримана в результаті моделювання. З графіків винна різниця мі експериментальними та теоретичними значеннями. Для побудови графіку застосовуємо графічну панель інструменті на якій обираємо графік у декартових координатах. Наносимо на графік сітку для кращого визначення контрольних точок.

Для оцінки точності знаходимо середньоквадратичне відхилення між експериментальними значеннями та значеннями, які отримані з моделі:

Якщо отримані результати не задовольняють вимогам до задачі, то у вигляд модель вносяться зміни і будується нова модель.

Варіанти завдань.

№ 1  ()

| х | Прогони |
| --- | --- |
|  | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 |
| 0 | 0 | 0.00063 | 0.119 | 0.107 | 0.601 |
| 1 | 2.728 | 2.825 | 2.737 | 3.303 | 2.761 |
| 2 | -4.541 | -4.248 | -4.009 | -4.407 | -3.854 |
| 3 | -2.515 | -2.340 | -1.913 | -1.943 | -1.877 |
| 4 | 11.872 | 12.284 | 12.039 | 11.981 | 12.884 |
| 5 | -8.160 | -8.073 | -7.710 | -7.648 | -7.371 |
| 6 | -9.658 | -9.303 | -9. 601 | -9.463 | -8.648 |
| 7 | 20.803 | 20.955 | 21. 586 | 21.280 | 20.935 |
| 8 | -6.910 | -6.864 | -6.390 | -6.404 | -6.533 |
| 9 | -20.277 | -20.203 | -19.401 | -20.191 | -19.933 |
| 10 | 27.388 | 27.883 | 28.344 | 27.973 | 27.557 |

№ 2   ()

| х | Прогони |
| --- | --- |
|  | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 |
| 2 | 3.285 | 3.702 | 3.819 | 3.468 | 3.512 |
| 3 | 1.374 | 1.674 | 1.626 | 2.259 | 2.294 |
| 4 | -2.500 | -2.374 | -2.255 | -1.508 | -1.837 |
| 5 | 0.840 | 0.841 | 0.927 | 1.888 | 1.333 |
| 6 | 1.084 | 1.487 | 1.765 | 1.444 | 1.581 |
| 7 | -1.373 | -1.268 | -1.250 | -1.221 | -0.864 |
| 8 | 0.187 | 0.464 | 0. 251 | 1.129 | 0.876 |
| 9 | 0.930 | 0.987 | 1. 442 | 1.661 | 1.536 |
| 10 | -0.846 | -0.470 | -0.410 | -0.759 | -0.840 |
| 11 | -0.120 | 0.151 | 0.207 | 0.664 | -0.020 |
| 12 | 0.797 | 1.015 | 1.169 | 0.923 | 1.660 |

№ 3

| х | Прогони |
| --- | --- |
|  | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 |
| 0 | 0 | 0.174 | 0.319 | 0.722 | 0.322 |
| 1 | -4.091 | -3.815 | -3.901 | -4.076 | -3.981 |
| 2 | -10.757 | -10.106 | -10.480 | -10.049 | -10.704 |
| 3 | -15.279 | -15.215 | -14.802 | -15.062 | -14.821 |
| 4 | -19.011 | -18.381 | -18.922 | -18.842 | -18.572 |
| 5 | -25.544 | -25.430 | -25.478 | -25.203 | -25.295 |
| 6 | -30.537 | -29.467 | -30. 061 | -30.169 | -29.890 |
| 7 | -34.009 | -33.843 | -33. 995 | -33.207 | -33.782 |
| 8 | -40.288 | -39.470 | -40.260 | -39.761 | -39.572 |
| 9 | -45.751 | -45.694 | -45.685 | -44.953 | -45.156 |
| 10 | -49.087 | -48.683 | -48.655 | -48.942 | -48.798 |

№ 4

| х | Прогони |
| --- | --- |
|  | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 |
| 0 | 5 | 5.199 | 5.602 | 5.022 | 6.042 |
| 1 | 3.820 | 4.293 | 4.396 | 4.335 | 3.916 |
| 2 | 3.104 | 3.371 | 3.326 | 3.172 | 3.310 |
| 3 | 2.669 | 3.016 | 2.674 | 3.428 | 3.600 |
| 4 | 2.406 | 2.536 | 2.488 | 2.626 | 2.659 |
| 5 | 2.246 | 2.509 | 3.011 | 3.032 | 2.251 |
| 6 | 2.149 | 2.349 | 2. 96 | 2.383 | 2.860 |
| 7 | 2.091 | 2.383 | 2. 682 | 2.385 | 2.464 |
| 8 | 2.397 | 2.470 | 2.582 | 2.230 | 2.101 |
| 9 | 2.251 | 2.694 | 2.176 | 2.226 | 2.260 |
| 10 | 2.020 | 2.024 | 2.548 | 2.742 | 2.204 |

№ 5

| х | Прогони |
| --- | --- |
|  | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 |
| 0 | 0.149 | 0.01 | 0.443 | 0.954 | 0.185 |
| 1 | 2.920 | 2.773 | 2.870 | 2.857 | 3.357 |
| 2 | 3.932 | 3.892 | 4.215 | 4.601 | 4.519 |
| 3 | 4.741 | 4.605 | 5.060 | 4. 842 | 4.655 |
| 4 | 5.203 | 5.136 | 5.591 | 5.903 | 5.390 |
| 5 | 5.567 | 5.545 | 5.621 | 6.270 | 6.440 |
| 6 | 5.929 | 5.889 | 6.176 | 6.418 | 6.607 |
| 7 | 6.313 | 6.182 | 6.654 | 6.658 | 6.576 |
| 8 | 6.575 | 6.438 | 6.727 | 7.148 | 7.342 |
| 9 | 6.680 | 6.640 | 6.792 | 7.804 | 7.053 |
| 10 | 6.874 | 8.891 | 7.048 | 7.338 | 7.222 |

Література

- Яворский В.А. Планирование научного эксперимента и обработка экспериментальных данных Методические указания к лабораторным работам – М.: МФТИ 2011. 46 с. https://mipt.ru/dbmp/upload/d32/experiment_2011-arphlf43od3.pdf

- В.Н. Шкляр Планирование эксперимента и обработка результатов Конспект лекций для магистров по направлению 220200 «автоматизация и управле- ние в технических (мехатронных) системах». Издательство Томского политехнического университета 2010. http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/iksu/ucheb_rabota/literatura/special/Tab/KonspPExp.pdf

- Горда О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Чисельні методи» Частина 1. – К.: КНУБА

- Горда О.В. Методичні вказівки до виконання практичих занять з дисципліни «Чисельні методи» Частина 1. . – К.: КНУБА

Практичне завдання №2

Мета: ознайомити студентів та надати практичних навичок з введенням виведенням масивів даних у програмному середовищі імітаційного моделювання Matlab та проведення попереднього аналізу результатів укспериментів.

Постановка задачі. Нехай функція, що описує закон перетворення вхідних даних у вихідні задана таблично (наприклад, це результати експерименту). Занести масиви даних у робочий простір Workspace середовища Matlab. На основі заданих даних засобами Matlab необхідно:

- побудувати функціональну залежність (математичну модель);

- оцінити точність, стійкість моделі;

- визначити область адекватності.

Порядок виконання.

Для вводу таблично заданої функції необхідно скласти таблицю або у середовищі Exel, або у блокноті. За допомогою команди Import data, яка знаходиться у пункті File головного меню середовища Matlab записати дані у робочий простір Workspace. З робочого простору представити дані у графічному вигляді для оцінки придатності даних для подальшого застосування і типу залежності. Для оцінки типу залежності можна застосувати методику, наведену у методичних вказівках до практичних робіт з дисципліни «Чисельні методи» (частина 1 МНК).

Для побудови математичної моделі застосувати функцію polyfit, яка реалізує апроксимацію поліномом заданої степені методом найменших квадратів і повертає коефіцієнти полінома.

За отриманими коефіцієнтами побудувати математичну модель у вигляді полінома та оцінити точність модель у вигляді середньоквадратичної оцінки.

Для графічного представлення результатів моделювання скористаємось функціями polyval та plot.

Таблиця Функції МНК та побудови графіку в Matlab

| Функція | Параметри | Призначення |
| --- | --- | --- |
| p=polyfit(x,y,n) | x,y – задані точки функції n – степінь полінома | Повертає коефіцієнти полінома заданої степені |
| y= polyval(p,x) | p – коефіцієнти полінома x – точки у яких необхідно знайти значення полінома | Повертає значення полінома, заданого своїми коефіцієнтами, у точках х |
| plot(x,y,…) | x,y – задані точки функції | Будує графік таблично заданої функції |

Стійкість та область адекватності отриманої моделі будемо досліджувати імітуючи зовнішні впливи у вигляді адитивного шуму.

Генерировать периодические сигналы различной формы можно с помощью встроенных функций среды MatLab:
square – последовательность прямоугольных импульсов;
sawtooth – последовательность треугольных импульсов;
diric – функция Дирихле (периодическая sinc-функция);
chirp – генерация колебаний с меняющейся частотой.

Для генерации дискретного белого шума с нормальным распределением можно использовать функцию randn(m, n). В результате вызова этой функции генерируется массив, содержащий m строк и n столбцов псевдослучайных чисел, имеющих нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.

В пакете MatLab есть еще одна полезная функция – awgn. Она позволяет добавлять к сигналу белый шум с заданным уровнем. Формат вызова данной функции следующий:
y = awgn(x, snr, sigpower, state, ‘powertype’), где
x – вектор отсчета сигнала, snr – скаляр, задающий соотношение сигнал/шум в единицах, определяемых параметром ‘powertype’ (по умолчанию – в децибелах),

sigpower – мощность сигнала, state – принудительная установка генератора случайных чисел (последние три параметра не являются обязательными).