## Slide 1: РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк и Женева, 2007 год
Эти рекомендации, представляемые Шестой Конференции Министров «Окружающая среда для Европы» (10-12 октября 2007 года, г. Белград),

## Slide 2
Экологические показатели являются основным средством для проведения оценки состояния окружающей среды в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Выбранные надлежащим образом показатели, основывающиеся на достаточных временных рядах данных, могут не только отражать основные тенденции, но и способствовать описанию причин и последствий сложившейся экологической обстановки, а также позволяют наблюдать за ходом осуществления экологической политики в странах ВЕКЦА и оценивать её эффективность.

## Slide 3: Основний список пріоритетних екологічних показників

## Slide 10: 1.ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Краткое определение: выбросы диоксида серы (SO2), серы (SO2), оксидов азота (NOx), аммиака (NH3), твердых частиц (ТЧ10, ТЧ2,5 и общее содержание взвешенных частиц (ОВЧ)), оксида углерода (СО), неметановых летучих органических соединений (НМЛОС), стойких органических соединений (СОЗ, включая полихлорбифенилы (ПХБ), диоксины/фураны и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)) и тяжелых металлов (кадмия, свинца и ртути) в целом и по видам экономической деятельности в соответствии с определениями Международной стандартной отраслевой классификации видов экономической деятельности (МСОК, пересмотренный вариант 3.1); сравнение текущих объемов выбросов с целевыми (если такие имеются) и прогнозными значениями (если таковые разработаны).

## Slide 11
b) Единица измерения: тысячи тонн или кг соответствующего загрязняющего вещества в год. Для межгосударственных сопоставлений показатель может быть выражен в отношении величины выбросов на км2 территории страны или на душу населения или на единицу валового внутреннего продукта (ВВП).

## Slide 12
Показатель свидетельствует о степени существующего и ожидаемого давления выбросов вредных веществ на окружающую среду, а также позволяет определить разницу с целевыми значениями (если такие имеются).
b) Проблема: установлено негативное воздействие указанных выше веществ на здоровье человека и экосистемы. Некоторые из этих загрязняющих веществ также приводят к коррозии элементов технической инфраструктуры. Выбросы NOх и НМЛОС являются основной причиной образования озона в приземном слое атмосферы, который оказывает отрицательное влияние на экосистемы и здоровье человека. Данный показатель дает возможность не только определить степень давления на атмосферный воздух в целом, но и позволяет оценить влияние на окружающую среду каждого сектора, в частности: энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и деятельности по обращению с отходами. Учитывая этот показатель, государственным органам рекомендуется корректировать национальную экологическую политику, например, путем пересмотра установленных нормативов выбросов.

## Slide 13: 2. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
а) Краткое определение: 1) число дней в году или доля дней в году, когда при проведении регулярных наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городских населенных пунктах превышает установленные значения (максимально разовые/ среднесуточные) предельно допустимых концентраций (ПДК); 2) процент городского населения страны, подвергаемого воздействию приземных концентраций загрязняющих веществ, превышающих установленные нормативы качества атмосферного воздуха; 3) абсолютные значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

## Slide 14
b) Единица измерения: 1) дни или доля дней в году с повышенными максимально разовыми/среднесуточными концентрациями загрязняющих веществ;
2) процент населения, подвергаемого воздействию концентраций, превышающих установленные нормативы качества атмосферного воздуха;
3) количество микрограмм (мкг) загрязняющих веществ в кубическом метре (м3) воздуха.

## Slide 15
Показатель характеризует состояние окружающей среды с точки зрения качества атмосферного воздуха и негативного воздействия повышенных концентраций загрязняющих веществ на население.
b) Проблема: повышенные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы могут оказывать разностороннее негативное воздействие на здоровье человека, растительность и материалы. Воздействие твердых частиц, измеряемое как концентрация ТЧ10 и ТЧ2,5 (твердые частицы, диаметром 10 и 2,5 микрон, которые проходят через воздухозаборник с разделением по фракциям при 50% эффективности поглощения) в приземном слое атмосферы, а также ряда тяжелых металлов и СОЗ представляет один из наиболее серьезных рисков для здоровья человека, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха. Вдыхание воздуха с высокими концентрациями ТЧ10 и ТЧ2,5 в течение непродолжительного периода времени может вызывать ярко выраженные симптомы астматических заболеваний и заболеваний дыхательных путей, сокращение жизненной емкости легких и увеличить опасность серьезных заболеваний. Существует множество данных о негативном воздействии на человека оксида углерода (CO), диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOx) и озона, присутствующих в атмосферном воздухе.

## Slide 16
с) Международные соглашения и целевые показатели:
Региональный уровень: в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) и ее 8 протоколами Стороны обязаны сокращать и предотвращать загрязнение атмосферного воздуха такими загрязняющими веществами, как оксиды серы, NO2, NOx, NН3, НМЛОС, озон, твердые частицы, свинец, ртуть, кадмий и СОЗ.
Субрегиональный уровень: Экологическая стратегия стран ВЕКЦА предусматривает, в частности, обеспечение оптимизации стандартов с учетом воздействий, оказываемых на окружающую среду, и комбинированных воздействий на здоровье (на основе критериев ВОЗ) для уменьшения загрязнения воздуха в городах.
В Европейском союзе была принята Директива Совета EC 96/62/EC об оценке и регулировании качества атмосферного воздуха (Рамочная директива по качеству воздуха). С целью охраны здоровья человека первая “дочерняя директива” (1999/30/EC) устанавливает ПДК для SO2, NO2, NOx, ТЧ10 и свинца. С этой же целью вторая “

## Slide 17
директива” (2000/69/EC) устанавливает ПДК для бензола и СО, третья “дочерняя директива” (2002/3/EC) устанавливает ПДК для озона (O3), а четвертая “дочерняя директива” (2004/107/EC) – ПДК для мышьяка, кадмия, никеля и бенз(α)пирена. Все значения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере, за исключением O3 и СО, установлены как среднегодовые значения. Для определенных случаев установлены кратковременные ПДК. Для SO2, NOx и O3 установлены специальные ПДК, с целью охраны экосистем и растительности, и для экстренных случаев, на случай чрезвычайно высоких концентраций, аварийные пороги. С целью охраны здоровья человека нормативы качества атмосферного воздуха по SO2, ТЧ10, свинцу и СО должны были быть выполнены к 2005 г., в то время как по NO2 и бензолу – к 2010 году. Целевые нормативы качества атмосферного воздуха по O3 должны быть выполнены к 2010 г., а по мышьяку, никелю, кадмию и бенз(α)пирену – к 2012 году.

## Slide 18
Основные значения ПДК загрязняющих веществ в воздухе атмосферы, установленные вышеупомянутыми директивами, с целью охраны здоровья человека, являются следующими:
• значение среднегодовой ПДК по SO2 составляет 50 мкг/м3; среднесуточной – 125 мкг/м3 (не должно превышаться в течении календарного года более 3 раз); и среднечасовой – 350 мкг/м3 (не должно превышаться в течении календарного года более 24 раз),
• значение среднегодовой ПДК по NO2 составляет 40 мкг/м3; среднечасовой - 200 кг/м3 и не должно превышаться в течении календарного года более 18 раз,
• значение среднегодовой ПДК по ТЧ10 составляет 40 мкг/м3; среднесуточной – 50 мкг/м3 и не должно превышаться в течении календарного года более 35 раз,
• значение среднегодовой ПДК по свинцу составляет 0,5 мкг/м3,
• значение среднегодовой ПДК по бензолу составляет 5 мкг/м3,
• максимальное значение восьмичасовых концентраций по оксиду углерода составляет 10 мг/м3,

## Slide 19
целевое максимальное значение восьмичасовых концентраций по тропосферном озону составляет 120 мкг/м3 и не должно превышаться в течение календарного года более 25 раз (с усреднением значений за три года),
• целевое значение среднегодовой ПДК по мышьяку составляет 6 нг/м3,
• целевое значение среднегодовой ПДК по кадмию составляет 5 нг/м3,
• целевое значение среднегодовой ПДК по никелю составляет 20 нг/м3,
• целевое значение среднегодовой ПДК по бенз(а)пирену составляет 1 нг/м3

## Slide 20
а) Сбор данных и расчеты: сеть мониторинга качества атмосферного воздуха может состоять из стационарных и/или мобильных станций мониторинга. В методике выбора местоположения станций основное внимание следует уделять территориям с наивысшей концентрацией источников выбросов (промышленные зоны и автомагистрали), с целью непосредственного предупреждения населения о высоком уровне загрязнения, а также станциям мониторинга в селитебных зонах для получения общей картины воздействия загрязнения атмосферного воздуха на население города.

## Slide 21
Показатель рассчитывается в отношении превышения ПДК, по крайней мере, по ограниченному числу приоритетных загрязняющих веществ, в частности SO2, NO2, ТЧ10 и О3.
Руководящие принципы ВОЗ по качеству воздуха охватывают 35 загрязняющих атмосферный воздух веществ. С целью проведения мониторинга может быть использован стандарт ИСО 13.040, Качество воздуха. Существует много ссылок на наиболее подходящие современные методы мониторинга и анализа проб, а также на апробированные модели, позволяющие с достаточно высокой точностью рассчитывать концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на основании данных о выбросах.

## Slide 22
Источники данных и представление отчетности
Данные о концентрациях загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы регулярно собираются национальными системами мониторинга. Ежегодные обобщенные данные о качестве атмосферного воздуха в городах публикуются в докладах о состоянии и об охране окружающей среды. Текущие данные публикуются на муниципальном уровне. Сеть ВОЗ "Здоровые города" и программа по качеству атмосферного воздуха и здоровью Европейского бюро ВОЗ регулярно получают данные о качестве воздуха от участвующих национальных агентств. Евростат, ЕАОС и ОЭСР получают данные от своих государств-членов.

## Slide 23: 3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
а) Краткое описание: этим показателем характеризуется общий объем производства, сбыта или потребления озоноразрушающих веществ (ОРВ) в стране.
b) Единица измерения: тонны ОРВ, с учетом показателя озоноразрушающей способности (ОРС).
Значимость для экологической политики
а) Цель: показатель характеризует степень давления озоноразрушающих веществ на окружающую среду.

## Slide 24
b) Проблема: озоновый слой в стратосфере является важнейшим компонентом атмосферы Земли. Он защищает человека, животный и растительный мир от поражения коротковолновым ультрафиолетовым (УФ) излучением. Озон разрушается (диссоциирует) в результате реакций с некоторыми ОРВ при воздействии Уф излучения. К соединениям, сильно разрушающим озоновый слой, относятся хлорфторуглероды (ХФУ), тетрахлорид углерода, метилхлороформ, галоны, гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), гидробромфторуглероды (ГБФУ) и метилбромид. Они используются в качестве растворителей, хладагентов, вспенивающих и обезжиривающих веществ, вытеснителей для аэрозолей, в огнетушителях (галоны) и сельскохозяйственных пестицидах (метилбромид). Степень воздействия ОРВ на озоновый слой (ОРС) зависит от их химических характеристик. Кроме того, некоторые ОРВ одновременно являются потенциальными "парниковыми" газами.

## Slide 25
с) Международные соглашения и целевые показатели:
Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 год) и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 год), а также принятые в Лондоне, Копенгагене, Монреале и Пекине поправки к Монреальскому протоколу. В Монреальском протоколе зафиксированы требования о прекращении производства и использования ОРВ, в поправки к нему включен перечень таких веществ.

## Slide 26
а) Сбор данных и расчеты: собираемые данные должны содержать сведения обо всех веществах, включенных в приложения А-С и Е к Монреальскому протоколу, которые существуют самостоятельно или в смеси. Они должны включать в себя также изомеры каждого ОРВ, за исключением веществ, указанных в соответствующем приложении, но не распространятся на те регулируемые ОРВ или смеси, которые входят в состав изготовленного продукта, помимо емкости, используемой для транспортировки или хранения такого вещества. Сбыт или потребление ОРВ вычисляются как сумма производства и импорта за вычетом их экспорта. Общий объем ОРВ представляет собой сумму годового национального производства (в тоннах) каждого ОРВ, умноженную на соответствующие показатели ОРС. ОРС представляет собой относительный показатель способности вещества вызывать диссоциацию озона. Данные о торговле или потреблении получают путем проведения аналогичных расчетов с использованием национальных данных (в тон

## Slide 27: B. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
4. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
a) Краткое определение: показатель характеризует среднегодовую температуру воздуха, ее изменение на протяжении определенного периода времени и отклонение от среднего многолетнего значения по стране в целом, отдельных регионах и городах.
b) Единица измерения: градусы Цельсия.

## Slide 28
a) Цель: температура воздуха непосредственно связана с состоянием климатической системы Земли. Показатель характеризует тенденции колебания среднегодовой температуры и позволяет определить степень изменений, связанных как с цикличностью естественных климатических изменений, так и с антропогенным воздействием на глобальное потепление.
b) Проблема: изменение температуры воздуха свидетельствует об одной из наиболее значительных проблем изменения климата Земли, что особенно проявилось в последние десятилетия.

## Slide 29
Доказано, что увеличение объемов антропогенных выбросов парниковых газов является одной из причин быстрого роста среднегодовых значений температуры в последнее время.
Это таяние ледников, повышение уровня воды в морях, наводнения, засухи, изменения биоты и ряд других явлений. Тенденции и прогнозы среднегодовых значений температуры могут быть связаны с целевыми показателями.
Степень и пространственное распределение температурных изменений, наряду со среднегодовыми значениями глобальной температуры, важны для того, чтобы определить возможность природных экосистем приспособиться к изменению климата.

## Slide 30
c) Международные соглашения и целевые показатели:
Глобальный уровень: Конвенция Всемирной метеорологической организации (ВМО) способствует международному сотрудничеству в в создании и функционировании гидрометеорологических сетей мониторинга, в том числе наблюдений за температурой воздуха, проведения гидрологических, метеорологических и геофизических наблюдений. Страны, являющиеся Сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата РКИК ООН, проводят систематические наблюдения за изменением климатических характеристик, обеспечивают создание баз данных и проведение климатических исследований

## Slide 31
a) Сбор данных и расчеты: Наблюдения за температурой воздуха ведутся на протяжении длительного периода времени. Сбор данных проводится с сети гидрометеорологических станций. Измерение температуры воздуха производится восемь раз в сутки в одно и то же время на всех пунктах наблюдательной сети с точностью 0.2 0С. Данные проходят обработку в национальных гидрометеорологических службах, где проверяются качество и однородность материала, а также вычисляются различные характеристики (средние температуры по декадам, месяцам и средние годовые и многолетние значения, дисперсии и т.д.).

## Slide 32: 5. АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ
a) Краткое определение: атмосферные осадки (общее количество воды, выпавшей на определенную площадь территории за конкретный период времени) представляют собой воду в жидком или твердом состоянии, выпавшую из облаков или осевшую из воздуха на земную поверхность, на различные предметы или растения. Атмосферные осадки могут быть в виде дождя, мороси, снега, дождя со снегом, ледяной или снежной крупы, града или мокрого снега.

## Slide 33
b) Единица измерения: показатель определяется толщиной слоя выпавшей воды в миллиметрах (мм); отношение к многолетним нормам выражается в процентах (%).
Значимость для экологической политики
a) Цель: показатель характеризует состояние климатической системы, а также воздействие на объем речного стока и подземных вод, почвы, животный и растительный мир. Анализ многолетних наблюдений за основными климатическими характеристиками, такими как атмосферные осадки, температура воздуха и влажность воздуха, позволяет не только судить об изменении структуры осадков на определенной территории, но и оценивать динамику изменения количества осадков в будущем, а также связанные с этим климатические изменения.

## Slide 34
b) Проблема: атмосферные осадки являются одним из наиболее важных климатических характеристик. Атмосферные осадки, главным образом, формируют возобновляемые ресурсы пресных вод (объемы речного стока и подземных вод), что в свою очередь влияет на состояние всех компонентов окружающей среды (почв, лесов, флоры и фауны). Кроме того, количество осадков может влиять на состояние атмосферного воздуха, регулируя его влажность, а также препятствуя распространению концентраций твердых частиц в приземном слое атмосферы. Количество, качество, распределение, а также сезонный и годовой ход атмосферных осадков имеют существенное значение для сельского и лесного хозяйства.

## Slide 35
c) Международные соглашения и целевые показатели: ВМО способствует международному сотрудничеству в создании гидрометеорологических сетей мониторинга, в том числе наблюдений за атмосферными осадками, проведении гидрологических, метеорологических и других геофизических наблюдений. Национальными обязательствами стран, входящих в ГСНК и Глобальную систему наблюдений за верхними слоями атмосферы, является обеспечение функционирования наблюдательных станций, входящих в региональные опорные метеорологические сети.
• Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992 г.)