Лабораторна робота №3

Дослідження роботи RS, JK, T і D-тригерів

І. Теоретичні відомості

Тригер – це запам'ятовуючий елемент з двома стійкими станами, зміна яких відбувається під дією вхідних сигналів. Як елемент комп'ютера, тригер призначений для зберігання одного біта інформації, тобто лог. 0 або лог. 1. Схема тригера забезпечує записування, зчитування, стирання та індикацію двійкової інформації, яка зберігається. На основі тригерів будують типові функціональні вузли комп'ютерів – регістри, лічильники, накопичувальні суматори, а також мікропрограмні автомати.

Усі різновиди тригерів являють собою елементарний автомат, який вміщує власне елемент пам'яті (ЕП) та схему керування (СхК), яка утворює вхідну логіку (рис.1).

Рис.1. Структура тригера у вигляді ЕП і СхК

Стан тригера визначається сигналами на прямому Q та інверсному  виходах. При позитивному кодуванні інформації високий рівень напруги на прямому виході відображає значення лог. 1 (стан Q =1), а низький рівень – значення лог. 0 (стан Q = 0).
Зміна стану тригера (його перемикання) забезпечується зовнішніми сигналами й сигналами зворотного зв’язку на виході тригера, які поступають на входи СхК. Звичайно зовнішні сигнали, як і входи тригера, позначають латинськими буквами R, S, Т, С, V та іншими. В найпростіших схемах тригерів окрема СхК може бути відсутньою. Оскільки функціональні властивості тригерів визначаються їхньою СхК, то назви основних входів переносяться на всю схему тригера.

Тригери класифікують за такими ознаками: логікою функціонування (RS, JK, D, T та ін.); способом записування інформації (асинхронні й синхронні); моментом реакції на тактовий сигнал (статичні, динамічні); кількістю тактів синхронізації (одно-, дво- і тритактові); кількістю ступенів (одно- або двоступеневі тригери); складом логічних елементів (тригери на елементах НЕ І, НЕ ЧИ, НЕ І ЧИ та ін.).

Відповідно до логіки функціонування розрізняють такі тригери: з роздільною установкою станів “0” і “1” (RS-тригери); з одним інформаційним входом (D-тригери); з лічильним входом (T-тригери); універсальні з роздільною установкою станів “0” і “1” (JK-тригери); комбіновані (RST-, RSJK-тригери); із складною вхідною логікою.

Входи тригерів розділяються на інформаційні (R, S, Т  та ін.) та керуючі (С, V). Інформаційні (логічні) входи призначені для приймання сигналів інформації, яка запам'ятовується. Назви вхідних сигналів ототожнюють з назвами входів тригера. Керуючі входи служать для керування записуванням інформації. У тригерах може бути два види керуючих сигналів: синхронізуючий (тактовий) сигнал С, який надходить до С-входу (тактового входу) і дозволяючий сигнал V, який надходить до V-входу.

За способом записування (приймання) інформації розрізняють асинхронні й синхронні (тактові) тригери. Тригери, які не мають С-входу, називаються асинхронними (рис.2, а і б). В асинхронних тригерах записування інформації відбувається в будь-який момент часу при надходженні сигналів до інформаційних входів.

Тригери, які мають С-вхід, називаються синхронними. У синхронному тригері записування інформації можливе при збігу сигналів на інформаційному й синхронному входах. Цим пояснюється вища стійкість до перешкод синхронних тригерів порівняно з асинхронними.

Рис.2. Умовні позначення тригерів: а, б – асинхронних; в, г – синхронних

Тригером типу JK називається запам'ятовуючий елемент з двома стійкими станами та інформаційними входами J (аналог S) і К (аналог R), які забезпечують відповідно роздільну установку станів “1” і “0”. Він функціонує подібно до RS-тригера, але при збігу сигналів JK = 1 переключається в протилежний стан, тобто реалізує додавання сигналів за модулем два. Таким чином, JK-тригер не має заборонених комбінацій вхідних сигналів. Тригер типу JK є універсальним, оскільки може виконувати функції RS-тригера (при роздільному надходженні сигналів J і К), Т-тригера (при одночасній подачі сигналів J і К), D-тригера (при подачі сигналу від входу J через інвертор на вхід K). Схема і умовне позначення JK тригера приведена на рис.3. Зміна станів JK-тригера наведена в табл. 2.

Рис. 3. Схема (а) і умовне позначення (б) JK тригера.

Тригером типу T називається запам'ятовуючий елемент з двома стійкими станами та одним інформаційним T-входом. Стан T-тригера змінюється на протилежний після кожного надходження лічильного сигналу на T-вхід. Логіка функціонування асинхронного лічильного тригера подана таблицею переходів (табл. 3).

Рис. 4. Схема одноступеневого Т триггера

Тригером типу D називається синхронний запам'ятовуючий елемент з двома стійкими станами і одним інформаційним D-входом.

Рис.5. Схема D-тригера: а – на основі RS-тригера; б – на елементах НЕ І

ІІ. Порядок виконання роботи

А. Дослідження RS тригера

1. Запустіть програму Electronics WorkBench і зберіть схему, зазначену на рис. 6. Ввімкніть режим емуляції (подайте напругу), натиснувши кнопку «Пуск».

2. Подаючи на входи елементів почергово вхідні сигнали високого (+5 В, логічна "1") та низького (0 В, логічний "0") рівня, визначте (по свіченню індикаторів) рівні сигналів на виходах логічних елементів AND, OR, NOT, NAND, NOR та заповніть відповідні стовпчики в таблиці 1. У висновках по роботі запишіть, які логічні функції виконують ці елементи.

Рис. 6. Дослідження складеного RS-тригера

3. Подаючи на входи тригера S і R сигнали високого (+5 В, логічна "1") та низького (0 В, логічний "0") рівня, визначте (по свіченню індикаторів) рівні сигналів на прямому та інверсному виходах RS-тригера та заповніть відповідні стовпчики в таблиці 1. У висновках по роботі запишіть, які функції виконує RS-тригер.

Таблиця 1.

| S | R | Q | Q’ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Таблиця станів RS-тригера

Б. Дослідження JK тригера

4. Скласти схему JK тригера в Electronics WorkBench за рис. 7. Заповнити таблицю станів.

Рис. 7. Схема JK-тригера

5. Подаючи на входи тригера J і K сигнали високого (+5 В, логічна "1") та низького (0 В, логічний "0") рівня, визначте (по свіченню індикаторів) рівні сигналів на прямому та інверсному виходах JK-тригера та заповніть відповідні стовпчики в таблиці 2. У висновках по роботі запишіть, які функції виконує JK-тригер.

Таблиця 2. Таблиця станів JK-тригера

В. Дослідження Т-тригера

6. Скласти схему Т тригера в Electronics WorkBench за рис.8. Заповнити таблицю станів.

Рис. 8. Схема Т-тригера

Таблиця 3. Таблиця станів Т-тригера

Г. Дослідження D-тригера

7. Скласти схему D-тригера в Electronics WorkBench за рис. 9. Заповнити таблицю станів.

Рис. 9. Схема D-тригера

8. Вимкніть живлення схеми, натиснувши кнопку «Пуск». Зробіть висновки по роботі (по кожному пункту).

Висновки

Контрольні запитання

  - Що таке тригер?

  - Які типи тригерів ви знаєте?

  - В чому особливість асинхронних тригерів?

  - В чому особливість синхронних тригерів?

  - Наведіть схему RS-тригера, його умовне графічне позначення.

  - Наведіть таблицю станів RS-тригера та поясніть його роботу.

  - Яка комбінація вхідних сигналів RS-тригера вважається неприпустимою і чому?

  - В чому принципова різниця між RS-тригером та JK-тригером?

  - Наведіть схему RS-тригера, його умовне графічне позначення.

  - Наведіть таблицю станів RS-тригера та поясніть його роботу.

  - Наведіть схему RS-тригера, його умовне графічне позначення.

  - Наведіть таблицю станів RS-тригера та поясніть його роботу.

  - Наведіть схему RS-тригера, його умовне графічне позначення.

  - Наведіть таблицю станів RS-тригера та поясніть його роботу.