Лабораторна робота №5

Дослідження генераторів синусоїдальних коливань

Навчальна мета: Закріплення й експериментальне підтвердження теоретичного матеріалу по генераторах синусоїдальних (гармонійних) коливань.

## Завдання для домашньої підготовки

  - Записати визначення, класифікацію й умови самозбудження генераторів.

  - Замалювати схему ємнісної трьохкрапки LС – генератора на біполярному транзисторі. Описати призначення елементів схеми і роботу генератора.

  - Визначити частоту генеруючої напруги по формулі f = 1/2π  Варіанти Lк і Cк приведені в таблиці 1.

  - Привести схеми і характеристики триланкового RС - ланцюга і моста Віна.

  - Замалювати схему RС – генератора з мостом Віна на операційному підсилювачі. Описати призначення елементів схеми і роботу генератора.

  - Визначити частоту генеруємої напруги по формулі f = 1/2πRС.

###### Порядок виконання роботи на комп'ютері

  - Набрати схему LС – генератора (Рис.1).

  - Установити задані в таблиці і зазначені на схемі параметри елементів.

  - Уключити схему. Для прискорення появи коливань генератора перемикачем [1] короткочасно замкнути конденсатор С.

  - За допомогою візирних ліній осцилографа визначити амплітуду і тривалість періоду синусоїдального коливання. Обчислити частоту коливань f=1/Т.

  - Набрати схему RС – генератора з мостом Віна на операційному підсилювачі.

  - Установити задані в таблиці і зазначені на схемі параметри елементів.

  - Лінію, що з'єднує вхід В осцилографа, установити кольоровою.

  - За допомогою візирних ліній осцилографа визначити амплітуди напруг на виході генератора Uвих. і моста Віна Uвихос і тривалість періоду синусоїдального коливання. Обчислити частоту коливань і коефіцієнт передачі моста провина β = Uвихос/ Uвих.

#### 3 Зміст звіту

3.1 Найменування роботи.

3.2 Відповіді на питання для домашньої підготовки.

3.3 Схеми генераторів.

3.4 Схеми експериментальних досліджень.

3.5 Результати експериментальних досліджень.

3.6 Аналіз теоретичних і експериментальних результатів.

Рис.1 Схема дослідження LС – генератора на біполярному транзисторі.

Рис 2 Схема дослідження RС – генератора з мостом Вина на операційному підсилювачі.

| № вар. | LC - генератор | RC - генератор | № вар | LC - генератор | RC - генератор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , Гн | мкФ | , мкФ | , мкФ | , кОм |  | , Гн | мкФ | , мкФ | , мкФ | , кОм |
| 1 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 20 | 31 | 0,5 | 3,9 | 0,35 | 3,5 | 11 |
| 2 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 19 | 32 | 0,6 | 3,8 | 0,35 | 3,6 | 12 |
| 3 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 18 | 33 | 0,7 | 3,7 | 0,35 | 3,7 | 13 |
| 4 | 1,7 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 17 | 34 | 0,8 | 3,6 | 0,35 | 3,8 | 14 |
| 5 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 16 | 35 | 0,9 | 3,5 | 0,3 | 3,9 | 15 |
| 6 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 15 | 36 | 1,0 | 3,4 | 0,3 | 4,0 | 1 |
| 7 | 1,4 | 1,6 | 0,25 | 1,1 | 14 | 37 | 0,5 | 3,3 | 0,3 | 4,1 | 2 |
| 8 | 1,3 | 1,7 | 0,25 | 1,2 | 13 | 38 | 0,6 | 3,2 | 0,3 | 4,2 | 3 |
| 9 | 1,2 | 1,8 | 0,25 | 1,3 | 12 | 39 | 0,7 | 3,1 | 0,3 | 4,3 | 4 |
| 10 | 1,1 | 1,9 | 0,25 | 1,4 | 11 | 40 | 0,8 | 3,0 | 0,3 | 4,4 | 5 |
| 11 | 1,0 | 2,0 | 0,25 | 1,5 | 10 | 41 | 0,9 | 2,9 | 0,3 | 4,5 | 6 |
| 12 | 2,0 | 2,1 | 0,3 | 1,6 | 9 | 42 | 1,0 | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 7 |
| 13 | 1,9 | 2,2 | 0,3 | 1,7 | 8 | 43 | 1,0 | 2,7 | 0,3 | 4,7 | 8 |
| 14 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 7 | 44 | 1,1 | 2,6 | 0,3 | 4,8 | 9 |
| 15 | 1,7 | 2,4 | 0,3 | 1,9 | 6 | 45 | 1,2 | 2,5 | 0,3 | 4,9 | 10 |
| 16 | 1,6 | 2,5 | 0,3 | 2,0 | 5 | 46 | 1,3 | 2,4 | 0,3 | 5,0 | 11 |
| 17 | 1,5 | 2,6 | 0,3 | 2,1 | 4 | 47 | 1,4 | 2,3 | 0,3 | 5,1 | 12 |
| 18 | 1,4 | 2,7 | 0,3 | 2,2 | 3 | 48 | 1,5 | 2,2 | 0,3 | 5,2 | 13 |
| 19 | 1,3 | 2,8 | 0,3 | 2,3 | 2 | 49 | 1,6 | 2,1 | 0,3 | 5,3 | 14 |
| 20 | 1,2 | 2,9 | 0,3 | 2,4 | 1 | 50 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | 5,4 | 1 |
| 21 | 1,1 | 3,0 | 0,3 | 2,5 | 1 | 51 | 1,8 | 1,9 | 0,25 | 5,5 | 2 |
| 22 | 1,0 | 3,1 | 0,3 | 2,6 | 2 | 52 | 2,0 | 1,8 | 0,25 | 5,6 | 3 |
| 23 | 0,9 | 3,2 | 0,3 | 2,7 | 3 | 53 | 1,9 | 1,7 | 0,25 | 5,7 | 4 |
| 24 | 0,8 | 3,3 | 0,3 | 2,8 | 4 | 54 | 1,8 | 1,6 | 0,25 | 5,8 | 5 |
| 25 | 0,7 | 3,4 | 0,3 | 2,9 | 5 | 55 | 1,7 | 1,5 | 0,25 | 5,9 | 6 |
| 26 | 0,6 | 3,5 | 0,3 | 3,0 | 6 | 56 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 6,0 | 7 |
| 27 | 0,5 | 3,6 | 0,35 | 3,1 | 7 | 57 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 6,1 | 8 |
| 28 | 0,6 | 3,7 | 0,35 | 3,2 | 8 | 58 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 6,2 | 9 |
| 29 | 0,7 | 3,8 | 0,35 | 3,3 | 9 | 59 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 6,3 | 10 |
| 30 | 0,8 | 3,9 | 0,35 | 3,4 | 10 | 60 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 6,4 | 11 |

Контрольні питання

- Дайте визначення.генераторам гармонійних коливань.

- Наведіть класифікація генераторів за частотою.

- Наведіть класифікація генераторів за способом збудження.

- Наведіть структурну схему генератора.

- Яка умова для режиму генерації?

- Що таке баланс фаз?

- Що таке баланс амплітуд?

- Дайте визначення LC-генераторам.

- Які особливості LC-генераторів?

- Чому дорівнює частота коливань, що генеруються?

- Наведіть схему генератора із трансформаторним ЗЗ.

- Яке призначення елементів схеми?

- Опишіть принцип роботи схеми.

- Наведіть схему генератора "індуктивна трьохточка".

- Яке призначення елементів схеми?

- Опишіть принцип роботи схеми.

- Наведіть схему генератора "ємнісна трьохточка".

- Яке призначення елементів схеми?

- Опишіть принцип роботи схеми.

- Дайте визначення RC-генератору.

- Наведіть схема трьохзвенного Г-образного трьох ланцюгового чотириполюсника і його амплитудно-фазочастотні характеристики.

- Наведіть схему моста Віна і його амплитудно-фазочастотні характеристики.

- Наведіть схему подвійного Т-образного моста і його амплитудно-фазочастотні характеристики.

- Наведіть схему однокаскадного підсилювача.

- Наведіть схему двокаскадного підсилювача.