## Slide 1: Схемотехніка мікропроцесорів
Мікропроцесор – процесор, виконаний у вигляді однієї чи кількох мікросхем.
Бувають однокристальні й секціоновані МП. Секція містить певну кількість розрядів всіх регістрів МП. Щоб створити МП потрібної розрядності об’єднують відповідну кількість секцій.
Мікроконтролер – мікросхема, яка крім мікропроцесора містить в собі також пам’ять, порти вводу/виводу тощо.

## Slide 2: Організація шин у МП-системах
Шина – набір провідників, для передачі сигналів
Цикл шини – один сеанс передачі інформації по системній шині

## Slide 3: Мікропроцесори Intel 8086, 8088

## Slide 4: Мультиплексування шин МП
МП – мікропроцесор Intel 8086 (К1810ВМ86) або Intel 8088 (К1810ВМ88),
RG – регістр-защіпка 8282 (К1810ИР82),
ШФ – шинний формувач 8286 (К1810ВА86), КСШ – контролер системної шини 8288 (К1810ВГ88),
СГ – синхрогенератор 8284 (К1810ГФ84).

## Slide 5: Формування сигналів шин адреси, даних і управління

## Slide 6: Формування сигналів шин адреси, даних і управління

## Slide 7: Команди двійкової арифметики
MUL op ; множення чисел без знаку:
; АХ:=АL*op або DX:AX:=AX*op
IMUL op ; множення чисел зі знаком
DIV op ; ділення чисел без знаку:
; AL:=AX/op, AH:= залишок від ділення або
; AX:=DX:AX/op, DX:=залишок від ділення
IDIV op ; ділення чисел зі знаком

## Slide 9: Формування сигналу RESET

## Slide 10: Часові діаграми циклу шини
T1-T2-T3-[TW]-T4-[TI]-T1…

## Slide 11: Будова і підключення мікросхем пам’яті
Типи мікросхем пам’яті:
Оперативна (Random Access Memory)
  статична RAM (на тригерах), кеш-пам’ять
  динамічна DRAM (на конденсаторах), основна
Постійна (Read Only Memory) RОM, PROM, ЕPROM, тощо.

## Slide 12: Будова статичної пам’яті
Збереження: АШ=-U (АШХ=АШY=-U), струм відкритого транзистора тече в АШ.
Зчитування: АШ=+U (АШХ=АШY=+U)
струм відкритого транзистора тече в РШ.
Запис: АШ=+U (АШХ=АШY=+U)
Для запису нуля РШ0=-U, РШ1=+U. Для запису одиниці РШ0=+U, РШ1=-U.

## Slide 13: Будова статичної пам’яті

## Slide 14: Будова статичної пам’яті

## Slide 15: Будова статичної пам’яті

## Slide 16: Підключення пам’яті різної розрядності
8-розрядна шина:

## Slide 17: Будова динамічної пам’яті

## Slide 18: Мікросхема динамічної пам’яті

## Slide 19: Елемент постійної пам’яті

## Slide 20: Підключення пам’яті різної розрядності
8-розрядна шина:

## Slide 21: Підключення пам’яті різної розрядності
16-розрядна шина:

## Slide 22: Підключення пам’яті різної розрядності
32-розрядна шина:
Аналогічно 64-розрядна шина: А3-АN, B0-B7

## Slide 23: Мікросхема постійної пам’яті

## Slide 24: Розподіл адресного простору між RAM і ROM
?
?

## Slide 25: Розподіл адресного простору між RAM і ROM для 8-розрядної пам’яті
= =
Для 16-розр. – домножити на А0 або ВНЕ, для 32- розр. – на В0, В1, В2 або В3.

## Slide 26: Підключення портів. Паралельний інтерфейс

## Slide 27: Паралельний програмований інтерфейс 8255 (К580ВВ55)

## Slide 28: Адресація внутрішніх регістрів 8255 (К580ВВ55)
А1 А0 | RD WR CS | Операція
0 0 | 0 1 0 | А → ШД
0 1 | 0 1 0 | В → ШД
1 0 | 0 1 0 | С → ШД
1 1 | 0 1 0 | Не використовується
0 0 | 1 0 0 | ШД → А
0 1 | 1 0 0 | ШД → В
1 0 | 1 0 0 | ШД → С
1 1 | 1 0 0 | Якщо D7=1, то ШД → RG упр. Інакше D0 записується в біт з номером D3-D2-D1регістра С.

## Slide 29: Формат регістра управління 8255 (К580ВВ55)
0-й – режим нестробованого введення або виведення може бути реалізований в регістрах А, В, СН (С0-3), CL (С4-7);
1-й - режим стробованого введення або виведення (група А і група В);
2-й – режим двонаправленного стробованого введення і виведення (група А).
А, В, СН, CL = 0 – введення
= 1 - виведення
Приклад: запрограмувати рег. А – на введення, решту на виведення в 0-му режимі й записати 1 в 5-й біт порту С
MOV AL,10001011В
OUT …11B,AL
MOV AL,00001011В
OUT …11B,AL

## Slide 30: Введення в режимі 1

## Slide 31: Виведення в режимі 1

## Slide 32: Введення-виведення в режимі 2

## Slide 33: Формат регістра С в режимі 1 (стан інтерфейсу)

## Slide 34: Послідовний інтерфейс
Дані передаються по одній парі провідників (сигнальний провідник та «земля») біт за бітом:
Як відділити біт від біту?
0 0 1 0 1 1
000011001111
Де в потоці бітів проходить межа між байтами?

## Slide 35: Стандарти швидкості передачі даних
Швидкості передачі даних у бітах за секунду.
(Стандарт МКТТ):
110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 28800, 33600, 56600 (V90).

## Slide 36: Як відділити байт від байту? Асинхронний зв’язок:

## Slide 37: Як відділити байт від байту? Cинхронний зв’язок:
Синхросимвол – неперіодична комбінація 0 і 1:
01010101, 01100110 – не підходять. 01001110 – годиться.
Якщо пердавати нічого, то передають синхросимволи.

## Slide 38: Проблеми передачі даних на великі відстані
Лінія зв’язку називається електрично довгою, якщо її довжина сумірна з довжиною хвилі, яка передається по цій лінії.
В електрично довгих лініях треба враховувати властивості середовища поширення хвиль, зокрема відбиття сигналів від неоднорідностей. Хвильовий опір -
Відбитий сигнал накладається на основний, що викликає спотворенння сигналу.

## Slide 39: Проблеми передачі даних на великі відстані
Відбиття сигналу має місце там, де хвильовий опір змінюється. Щоб уникнути спотворення форми сигналу, треба зробити так, щоб хвильовий опір по всій довжині лінії залишався незмінним.
Якщо це неможливо, то обмежують довжину лінії зв’язку або довжину хвилі, тобто швидкість передачі даних в біт/секунду.
Або передають дані так, щоб носієм інформації була не форма сигналу, а похідні від неї величини: амплітуда, частота, фаза. Тобто здійснюють модуляцію сигналу.

## Slide 40: Типи модуляції
Амплітудна (АМ)
Частотна (ЧМ– FM)
Фазова (ФМ-РМ)
Швидкість передачі: біт/сек., бод=кільк. станів/сек.

## Slide 41: Передача модульованого сигналу
КОД – кінцеве обладнання даних, наприклад, комп’ютер.
С1 – лінії з двопровідним і чотририпровідним закінченням: дуплексний і напівдуплексний зв’язок.
Модулятор + демодулятор = ?

## Slide 42: Стандарт С2 (RS-232)
С2 | RS-232 | І/О | Назва сигналу
101 | PG | - | Protected Ground — захисна земля
102 | SG | - | Signal Ground — сигнальна (схемна) земля
103 | TxD | О | Transmit Data — дані, що передаються
104 | RxD | І | Receive Data — дані, що приймаються
105 | RTS | О | Request To Send — запит передачі
106 | CTS | І | Clear To Send — дозвіл передачі
107 | DSR | І | Data Set Ready — готовність передачика
108.2 | DTR | O | Data Terminal Ready — готовність кінцевого обладнання даних
109 | DCD | I | Data Carrier Detected — виявлення сигналу

## Slide 43: Стандарт С2 (RS-232)
Нуль-модемне з’єднання

## Slide 44: Послідовний програмований інтерфейс К580ВВ51
А0 | RD | WR | Дія
0 | 0 | 1 | Зчитування даних з буфера вводу
0 | 1 | 0 | Запис даних в буфер виводу
1 | 0 | 1 | Зчитування регістра стану
1 | 1 | 0 | Запис в регістри режиму, управління або символів синхронізації

## Slide 45: Алгоритм вибору регістра для запису

## Slide 46: Формат регістра режиму
Приклад:
MOV AL,01111101B
OUT …1B,AL

## Slide 47: Формат регістра управління

## Slide 48: Формат регістра стану

## Slide 49: Приклад: запрогамувати передачу через послідовний інтерфейс 100 байтів, починаючи з адреси Х1
MOV AL,01111101B
OUT REJYM,AL
MOV CX,100
LEA BX,X1
M1: IN AL, STAN
TEST AL,00000001B
JZ M1
MOV AL,[BX]
OUT OBUF,AL
INC BX
LOOP M1
X1 DB 100 DUP (?)
REJYM EQU …1B
STAN EQU …1B
OBUF EQU …0B

## Slide 50: Інтерфейс USB (Universal Serial Bus)
Реалізують мережеві протоколи обміну інформацією, технологію Plug and Play тощо.
USB 1 – 1996 р., від 1,5 Мб/с (Low-Speed) до 12 Мб/с (Full-Speed)
USB 2 – 2000 р., до 480 Мб/с
USB 3 – 2008 р., від 5 Гбіт/с до 20 Гбіт/с

## Slide 51: Способи організації обміну даними із зовнішніми пристроями
Програмно кероване введення-виведення.
Використання системи переривань.
Прямий доступ до пам’яті.

## Slide 52: Функції системи переривань
виявлення запитів на переривання,
виявлення джерел запитів,
виявлення найпріоритетнішого запиту,
порівняння його пріоритету з пріоритетом поточної програми,
обробка переривання,
управління пріоритетами.

## Slide 53: Програмний полінг

## Slide 54: Апаратний полінг

## Slide 55: Використання контролера пріоритетних переривань

## Slide 56: Реалізація переривань в ПК
Тип | Причина | № переривання | Пріоритет
Внутрішні | 1. Помилка ділення 2. Переривання покрокового виконання (TF=1) | 0 1 | 1 4
Програмні | 3. команда INT3 4. команда INTO (OF=1) 5. команда INT n | 3 4 0 - 255 | 1 1 1
Апаратні | 6. вхід NMI = 0→1 7. вхід INTR = 1 | 2 0 - 255 | 2 3

## Slide 57: Контролер пріоритетних переривань Intel 8259А (К1810ВН59А)
Реалізує такі дисципліни обслуговування переривань:
режим повної вкладеності;
круговий (циклічний) пріоритет: після обслуговування переривання йому надається найнижчий пріоритет;
адресований круговий пріоритет: дно пріоритету можна переносити;
режим опитування: мікропроцесор звертається до регістрів контролера і може виконувати його функції програмним чином.

## Slide 58: Контролер пріоритетних переривань Intel 8259А (К1810ВН59А)

## Slide 59: Використання кількох контролерів

## Slide 60: Якщо не підключати контролер?
То по другому сигналу INTA видавати номер переривання в шину даних буде нікому. Мікропроцесор не знає підключили до нього КПП чи ні. Відсутність даних у шині він сприймає як набір одиниць – 0FFh = 255. Тобто мікропроцесор сприйматиме це як переривання номер 255.

## Slide 61: Формати і адресація внутрішніх регістрів

## Slide 62: Формати внутрішніх регістрів

## Slide 63: Приклад реалізації апаратних переривань.
Для програмної реалізації функцій годинника підключимо до входу NMI генератор з частотою 1 Гц.
.DATA
HOUR DB ?
MIN DB ?
SEC DB ?
.CODE
; Налаштування вектора ; 2-го переривання
LEA AX,CLOCK
MOV BX,8
MOV [BX],AX
MOV AX,CS
MOV [BX+2],AX
CLOCK: PUSH AX
MOV AL,SEC
ADD AL,1
DAA
CMP AL,60H
MOV SEC,AL
JL EXIT
MOV AL,0
MOV SEC,AL
MOV AL,MIN
ADD AL,1
DAA
CMP AL,60H
MOV MIN,AL
JL EXIT
MOV AL,0
MOV MIN,AL
MOV AL,HOUR
ADD AL,1
DAA
CMP AL,24H
MOV HOUR,AL
JL EXIT
MOV AL,0
MOV HOUR,AL
EXIT: POP AX
IRET

## Slide 64: Поняття про конвеєрну обробку даних та її застосування в МП
IF – зчитування команди,
ID – розшифровка команди,
EX – виконання команди,
MEM – звернення до пам’яті,
WB – запис в регістр.

## Slide 65: Два рівні конвеєризації в МП 8086
IF – зчитування команди,
EX – виконання команди.
Але й при використанні випереджувального зчитування команд системна шина виявляється зайнятою тільки впродовж 20%-50% часу. Що робити?

## Slide 66: Багатопроцесорні й багатоядерні архітектури
Шина зайнята тільки 20%-50% часу
Сильнозв’язана багатопроцесорна конфігурація
Однопроцесорна конфігурація

## Slide 67: Огляд команд співпроцесора (див. https://prog-cpp.ru/asm-coprocessor-command/)
Співпроцесор має стекову архітектуру: ST(0), ST(1), ..., ST(7). Кожний рівень - 80 бітів.
Мнемоніка команд співпроцесора починається з літери F.
Обробляє дані таких типів:
  цілі двійкові числа (друга літера І),
  цілі десяткові числа (друга літера В),
  дійсні числа з плаваючою комою.
Остання літера Р – дані видаляються зі стеку.
Остання або передостання літера R – дані вказані у зворотньому порядку, наприклад, FSUB i FSUBR.

## Slide 68: Команди передачі даних
Команда | Операнди | Пояснення | Опис
FLD | src | TOPSWR-=1; ST(0)=src; | Завантаження операнда в вершину стеку
FST | dst | dst=ST(0); | Збереження вершини стеку в пам’ять
FSTP | dst | dst=ST(0); TOPSWR+=1; | з виштовхуванням
FXCH | ST(i) | ST(0) ↔ ST(i) | Обмін значень ST(0) и ST(i)
FILD | src | TOPSWR-=1; ST(0)=src; | Завантаження операнда в вершину стека
FIST | dst | dst=ST(0); | Збереження вершини стеку в пам’ять
FISTP | dst | dst=ST(0); TOPSWR+=1; | Збереження вершини стека в пам’ять з виштовхуванням
FBLD | src | TOPSWR-=1; ST(0)=src; | Завантаження операнда в вершину стека
FBSTP | dst | dst=ST(0); TOPSWR+=1; | Завантаження вершины стека в пам’ять с виштовхуванням
FLDZ | TOPSWR-=1; ST(0)=0; |  | Завантаження 0
FLD1 | TOPSWR-=1; ST(0)=1; |  | Завантаження 1
FLDPI | TOPSWR-=1; ST(0)=3.1415926535; |  | Завантаження π
FLDL2T | TOPSWR-=1; ST(0)=3.3219280948; |  | Завантаження log210
FLDL2E | TOPSWR-=1; ST(0)=1.4426950408; |  | Завантаження log2e
FLDLG2 | TOPSWR-=1; ST(0)=0.3010299956; |  | Завантаження lg 2
FLDLN2 | TOPSWR-=1; ST(0)=0.6931471805; |  | Завантаження ln 2

## Slide 69: Команди порівняння даних
Команда | Операнди | Пояснення
FCOM FUCOM | src | ST(0) — src
FCOMP FUCOMP | src | ST(0) — src; TOPSWR+=1;
FCOMPP FUCOMPP | — | ST(0) — ST(1); TOPSWR+=2;
FCOMI FUCOMI | ST, ST(i) | ST(0) — ST(i)
FCOMIP FUCOMIP | ST, ST(i) | ST(0) — ST(i); TOPSWR+=1;
FXAM | — | 

## Slide 70: Арифметичні команди
Команда | Операнди | Пояснення
FADD | dst, src | dst = dst + src;
FADDP | ST(i), ST(0) | ST(i) = ST(i) + ST(0); TOPSWR+=1;
FSUB | dst, src | dst = dst — src;
FSUBP | ST(i), ST(0) | ST(i) = ST(i) — ST(0); TOPSWR+=1;
FSUBR | dst, src | dst = src — dst;
FSUBRP | ST(i), ST(0) | ST(i) = ST(0) — ST(i); TOPSWR+=1;
FMUL | dst, src | dst = dst * src;
FMULP | ST(i), ST(0) | ST(i) = ST(i) * ST(0); TOPSWR+=1;
FDIV | dst, src | dst = dst / src;
FDIVP | ST(i), ST(0) | ST(i) = ST(i) / ST(0); TOPSWR+=1;
FDIVR | dst, src | dst = src /dst;
FDIVRP | ST(i), ST(0) | ST(i) = ST(0) / ST(i); TOPSWR+=1;

## Slide 71: Команди обчислення трансцендентинх функцій
Команда | Пояснення | Опис
FSIN | ST(0) = sin(ST(0)) | Обчислення сінуса
FCOS | ST(0) = cos(ST(0)) | Обчислення косінуса
FSINCOS | temp=ST(0); ST(0)=sin(temp); TOP-=1; ST(0)=cos(temp); | Обчислення сінуса і косінуса
FPTAN | ST(0)=tg(ST(0)); TOP-=1; ST(0)=1.0; | Обчислення тангенса
FPATAN | ST(1)=atan(ST(1)/ST(0)); TOP+=1; | Обчислення арктангенса
F2XM1 | ST(0)=2ST(0)-1; | Обчислення y=2x-1
FYL2X | x=ST(0); y=ST(1); TOP+=1; ST(0)=y*log2x; | Обчислення y*log2x
FYL2XP1 | x=ST(0); y=ST(1); TOP+=1; ST(0)=y*log2(x+1); | Обчислення y*log2(x+1)

## Slide 72: Взаємодія центрального процесора зі співпроцесором
Обидва виконують спільну програму, в якій «перемішані» команди центрального процесора і співпроцесора.
Найбільша продуктивність досягається, коли центральний і співпроцесор працюють паралельно, кожен виконує свої команди.
Центральний процесор «виконує» всі команди співпроцесора однаково, як ESC = NOP.

## Slide 73: Синхронізація роботи центрального процесора і співпроцесора
Синхронізація по командах. Не можна розпочинати виконання наступної команди співпроцесора, поки не завершиться виконання попередньої. Реалізується шляхом автоматичного додавання асемблером команди WAIT після кожної команди співпроцесора.
Синхронізація по даних. Перед використанням даних, команда, яка їх формує, має завершитися. Ця команда WAIT має бути прописана програмістом.

## Slide 74: Слабкозв’язана мультипроцесорна конфігурація

## Slide 75: Арбітр шини
LOCK свідчить про утримання шини МП.
ANYREQ примушує АШ віддати СШ.
SBRQLCK – наявність запиту на доступ до шин.
BCLC – тактова частота шини.
BPRN надходить від СРП і свідчить про те, що даний АШ одержав доступ до СШ.
IOB – поділ адресного простору пам’ять/ПВВ.
RESB – резидентна шина.
SYSB/RESB =1 адреса належить СШ.
AEN – активізація роботи шинного інтерфейсу.
BREQ – запит на доступ до шини.
BPRO – доступ послідовного типу.
CBRQ – наявність запиту на доступ до СШ.
BUSY – сигнал зайнятості СШ.
Один із АШ відкриває транзистор, встановлюючи сигнал BUSY або CBRQ інші знають про це.

## Slide 76: Робота арбітра шини
LOCK | BPRN | CRQLCK | CBRQ | ANYREQ | Реакція АШ
0 | Х | Х | Х | Х | Утримання шини
1 | 0 | 0 | Х | Х | Утримання шини
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Утримання шини
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Звільнення шини
1 | 1 | Х | Х | Х | Звільнення шини
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Звільнення шини за умови, що ST2-ST0 = 011 або 111

## Slide 77: Робота арбітра шини
LOCK | BPRN | CRQLCK | CBRQ | ANYREQ | Реакція АШ
0 | Х | Х | Х | Х | Утримання шини
1 | 0 | 0 | Х | Х | Утримання шини
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Утримання шини
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Звільнення шини
1 | 1 | Х | Х | Х | Звільнення шини
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Звільнення шини за умови, що ST2-ST0 = 011 або 111

## Slide 78: Схема розв’язку пріоритетів: Паралельний РП

## Slide 79: Схема розв’язку пріоритетів: Циклічний РП

## Slide 80: Схема розв’язку пріоритетів: Послідовний РП