## Slide 1: Лекція № 10 Електричний струм у металах,
рідинах і газах.
Робота та потужність постійного електричного струму.
Електропровідність металів та розчинів електролітів. Застосування електролізу.
Самостійний газовий розряд, уявлення про плазму.
*Контактні електричні явища та термоелектронна емісія.

## Slide 2: 1. Робота та потужність постійного електричного струму
тоді
При постійному промі-жок часу t
струмі силою І
робота
електричного
за скінченний струму на
зовнішній ділянці кола:
При перенесенні заряду dq ділянкою однорідного провідника виконується елементарна робота dA:
dA  Udq
або оскільки
I  dq  dq  Idt,
dt
dA  I U  dt.
t
A  IU  dt  IUt
0

## Slide 3
На підставі закону Ома для однорідної ділянки кола
робота електричного струму на зовнішній ділянці
кола:
Якщо струм з часом змінюється, I=I(t), то робота
струму за час t:
t
R
U 2
2
A  IUt  I Rt 
t
A   I 2 t Rdt
 2t
0
Оскільки ЕРС джерела струму чисельно дорівнює роботі, що виконується при перенесенні одиничного заряду по замкненому колу, то при постійному струмі силою I за час t повна робота:
Aпов   q   It  R  r

## Slide 4
Потужністю електричного струму називають скалярну фізичну величину, що чисельно дорівнює роботі, яку виконує струм за одиницю часу:
або з урахуванням закону Ома для замкненого кола повна потужність на зовнішній і внутрішній частинах електричного кола:
t
Корисна потужність у зовнішній частині кола
опором R при постійному струмі:
P  A.
R
U 2
P  IU  I 2 R 
пов
R  r
 2
P   I 

## Slide 5: струм, при проходженні якого через провідник
Потужністю в 1 ват (1 Вт) характеризують такий
щосекунди виділяється енергія в 1 Дж,
1 Вт·год – це робота електричного струму потужністю 1 Вт протягом 1 год:
1 Вт·год=3600 Вт·с=3,6·103 Дж,
1 кВт·год=1· 103 Вт·год =3,6·106 Дж
1с
На практиці використовуються також позасис- темні одиниці роботи струму: ват-година (Вт·год) і кіловат-година (кВт·год).
1Вт  1Дж .

## Slide 6: значають відношенням корисної потужності до
Коефіцієнт корисної дії джерела струму ви-
загальної потужності джерела:
P R
Pпов
R  r
  

## Slide 7
При проходженні
струму по нерухомому
провіднику,
в якому не відбуваються хімічні
перетворення, робота струму перетворюється у внутрішню енергію провідника. Це положення експериментально встановив Дж. Джоуль у 1841 р. і на дослідах підтвердив Е. Ленц у 1842 р, тому воно формулюється як закон Джоуля-Ленца.

## Slide 8: Закон Джоуля-Ленца: кількість теплоти, що
виділяється у провіднику при проходженні по ньому постійного електричного струму, прямо пропорційна добуткові квадрата сили струму, опору провідника і часу проходження струму:
Q  I 2 Rt
Джеймс Джоуль
Еміль Ленц

## Slide 9: Q   I 2 t Rdt
Якщо струм змінюється з часом, то
t
0
Ці формули виражають сумарну (інтегральну) кіль-
кість теплоти, що виділяється у провіднику опором R.
Виразимо кількість теплоти, яка виділяється на окремих ділянках провідника через локальні харак- теристики провідника та електричного поля в ньому, виділивши всередині провідника елементарний об’єм у вигляді циліндра:
dS
dQ  I 2dRdt   jdS 2  dl dt  j2 dVdt

## Slide 10
Кількість теплоти, що виділяється в одиниці об’єму провідника за одиницю часу, називають питомою потужністю струму:
Звідси, використовуючи закон Ома для
однорідної ділянки кола у диференціальній формі, одержимо вираз закону Джоуля-Ленца у диферен- ціальній формі:
dVdt
dQ
 
→
→
  E2

## Slide 11
Теплова дія електричного струму використову- ється у лампах розжарювання, побутових нагрів- них приладах (нагрівачах води, обігрівачах, пли- тах, прасках, чайниках, пральних машинах), запо- біжниках, промислових муфельних пічках, при контактному електрозварюванні.

## Slide 12: 2. Електропровідність металів та розчинів електролітів. Застосування електролізу
Електричним струмом у металах називають направлений рух вільних електронів між вузлами кристалічної градки під дією електричного поля.
Зв’язані електрони
залишаються в атомі
Провідник
Атом
Вільні електрони
створюють струм

## Slide 13: Численні експерименти, виконані різними вче- ними в XIX ст., дали багатий матеріал для ство- рення науково обґрунтованої теорії електричної провідності металів.
Сu Al Cu
Досліди Е. Рікке із з’ясування механізму електропровідності металів
Перші досліди із з’ясування механізму електропровідності металів виконав Е. Рікке. В електричне коло постійного струму було увімкнено три послідовно з’єднані циліндри з хімічно чистих алюмінію і міді, які щільно притискувались один до одного (рис.).

## Slide 14: Сu Al
Cu
Досліди Е. Рікке із з’ясування механізму електропровідності металів
Через коло протягом року пропускали елект- ричний струм. За весь час через циліндри пройшов електричний заряд, що дорівнює 3,5106 Кл. Проте ніяких ознак перенесення речовини (Cu, Al) не було виявлено.
Це було експериментальним доказом того, що іони в металах не беруть участі в перенесенні елек- трики, а перенесення заряду в металах здійснюєть- ся частинками, які є однаковими для усіх металів. Такими частинками можуть бути електрони.

## Slide 15: 0
С
C
l
G
B
Дослід Г. Лоренц для вивчення природи носіїв струму в металі
Для вивчення природи носіїв струму в металі Г. Лоренц запропонував такий дослід. Металевий
стержень С рухався
поступально з швидкістю
0 (рис.).
Внаслідок взаємодії з кристалічною ґраткою носії стру- му в провіднику теж рухались з швидкістю 0. Стрижень різко гальмувався і в момент гальмування замикався неру- хомим металевим провідником В на гальванометр. Носії струму, які не зв’язані жорстко з кристалічною ґраткою, про-довжували рухатись за інерцією доти, доки взаємодія з іонами ґратки не зупинить їх. У замкненому колі прохо- див короткочасний струм, який можна виявити за допомо- гою гальванометра G. За напрямком струму визначають знак рухомих зарядів.

## Slide 16: 0
Цей дослід дав змогу визначити питомий заряд
q/m, q – заряд носія струму, m – його маса:
,
де Q – повний заряд, що пройшов через гальва- нометр при гальмуванні стрижня.
q  l0
m QR
С
C
l
G
B
Дослід Г. Лоренц для вивчення природи носіїв струму в металі

## Slide 17: Л. Мандельштам і Н. Папалексі
телефонна
трубка
Дослід Л.
Мандельштама і Н. Папалексі,
виконали такий дослід. Вони взяли котушку з намотаним на неї дротом, кінці якої були з’єднані з нерухомою телефонною трубкою.
При швидких крутильних коливаннях котушки навколо її осі в колі виникав змінний струм, що викликав тріск в телефонній трубці.
Цей дослід підтвердив наявність носіїв струму в дроті.
Проте він не дав змоги визначити напрямок струму і знак заряду.

## Slide 18
Т. Стюарт і Р. Толмен удосконалили цей дослід, за- мінивши телефон чутливим гальванометром. Дослід показав, що носії струму заряджені негативно. Відно- шення q/m виявилось близьким до питомого заряду електрона. Отже, було експериментально доведено, що носіями струму в металах насправді є електрони.
контакти, що
ковзають
котушка
обертається
зупиняється
котушка зупинилася
контакти, що
котушка ковзають

## Slide 19
Класичну електронну теорію провідності металів створив П. Друде, а розвинув у своїх працях Г. Лоренц, що ґрунтується на таких фундаментальних положеннях:
усі метали мають кристалічну будову. У вузлах
кристалічної ґратки розміщуються іони металу;
простір між вузлами кристалічної ґратки заповнений
електронним
газом,
який
утворюється
валентними
електронами, що порівняно слабко зв’язані з атомними ядрами і відриваються від атомів при утворенні кристалічної ґратки, вільні електрони рухаються хаотично між іонами металу;
в середньому кожен атом металу втрачає один електрон і концентрація електронів провідності в металах дорівнює кількості атомів в одиниці об’єму металу.

## Slide 22
Електроліти – речовини, в яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням іонів і супроводжується електролізом, являються провідниками електричного струму другого роду. Електролітами можуть бути розчини (найкраще водні) неорганічних кислот, лугів, солей.

## Slide 23: Електроліз – явище виділення речовини на елект- родах, при проходженні крізь електроліт постійного електричного струму.
При електролізі позитивно заряджені іони (катіо- ни) рухаються до катода. На катоді відбувається відновлення катіонів, пов’язане з приєднанням до них електронів. Негативно заряджені іони (аніони) рухаються до анода. На аноді відбувається реакція окислення аніонів, пов’язана з віддачею електронів аніонами.

## Slide 24
Закони Фарадея
–
закони
електролізу, що
встановлюють взаємозв’язок
між кількістю
електрики, яка проходить через електроліт, і кількістю речовини, яка виділяється на електродах.
Майкл Фарадей

## Slide 25: виділилась на електроді під час проходження
Перший закон Фарадея – маса речовини m, яка
електричного струму, прямо пропорційна значенню електричного заряду q, який пройшов через електроліт:
m  kq
де k – електрохімічний еквівалент речовини.

## Slide 26
еквіваленти елементів прямо
Другий закон Фарадея – електрохімічні
пропорційні їх
хімічним еквівалентам:
k  1 A
F z
A – атомна маса речовини,
z – заряд її іона (валентність речовини),
– число Фарадея.
z
де A – хімічний еквівалент,
моль
Кл
F.
4
 9,65 10

## Slide 27
Електроліз широко застосовуються в різних
галузях сучасної
техніки, в аналітичній хімії,
біохімії і т. д.
У хімічній промисловості електролізом одержують хлор і фтор, луги, хлорат і перхлорат, надсірчану кислоту і персульфати, хімічно чисті водень і кисень і т. д.
Електроліз в гідрометалургії є однією з стадій переробки металовмісткої сировини, що забезпечує отримання товарних металів.

## Slide 28
У
кольоровій
металургії
електроліз
використовується для добування металів з руд та їх очищення. Електролізом з розплавлених середовищ отримують алюміній, магній, титан, цирконій, уран, берилій та ін. Для рафінування (очищення) металу електролізом з нього відливають пластини і поміщають їх як аноди в електролізер.

## Slide 29: Гальванотехніка
займається
процесами
нанесення металевих покриттів на поверхню як металевих, так і неметалевих виробів при
проходженні
постійного
електричного
струму
через розчини їх солей.
У гальванотехніці використовують гальвано- стегію і гальванопластику.
Джерело постійного струму
Срібло
Латунна ложка
Розчин солі срібла

## Slide 30
металевих предметів шаром
Гальваностегія – це процес
іншого
покриття металу за
допомогою електролізу.
Металевий предмет при цьому виступає у ролі катоду, розміщеного у розчину солі того металу, покриття з якого необхідно отримати. В якості анода використовують пластинка з металу- покриття.

## Slide 31
Гальванопластика – процес одержання шляхом електролізу точних, металевих копій з різних як неметалевих, так і металевих предметів, які називають матрицями.
Гальванопластику використовують при вигото- вленні статуй, бюстів; для отримання захисних плі- вок на металах; для поліровки металів; при елект- рохімічному фарбуванні металів; в очищенні води – видаленні з неї розчинних домішок; для електро- хімічної заточки ріжучих інструментів

## Slide 32: 3. Самостійний газовий розряд, уявлення про плазму
Гази складаються з електрично нейтральних атомів і молекул, тобто при нормальних умовах гази є ізоляторами. Газ стає провідником, якщо частина його молекул іонізується.

## Slide 33: Іонізацією газу називають явище відривання електронів від молекул газу, що приводить до утворення в газі вільних електронів та позитивних іонів, що й зумовлює його електропровідність.
нейтральні частинки
позитивний іон
негативний іон
електрон

## Slide 34
Для
іонізації
атома
або молекули необхідно
виконати
роботу
проти сил взаємодії між
електроном,
що виривається, та іншими
частинками атома – роботу іонізації Ai.
Робота іонізації залежить від хімічної природи газу і енергетичного стану електрона в атомі або молекулі.
іонізація
Найслабше зв’язані з ядром зовнішні (валентні) електрони атома. Через те, щоб вирвати валентний електрон з атома, треба виконати меншу роботу, ніж для виривання будь-якого іншого електрона. Після того як з атома вирвали один електрон, зміцнюється зв’язок з ядром інших електронів.

## Slide 35: Процес проходження електричного струму через газ називають газовим розрядом.

## Slide 36
Розрізняють самостійні і несамостійні газові розряди.
Несамостійним газовим розрядом називають електричний струм в газах, зумовлений неперерв- ною дією іонізатора. Несамостійний газовий роз- ряд зникає відразу після припинення дії іонізатора. Самостійним газовим розрядом називають електричний розряд в газах, що зберігається після припинення дії зовнішнього іонізатора.

## Slide 37
Розрізняють такі види самостійного розряду:
Тліючий розряд.
Іскровий розряд.
Коронний розряд.
Дуговий розряд.

## Slide 38
1. Тліючий розряд
Спостерігається в газах при низьких тисках (декілька десятків міліметрів ртутного стовпа).
Використовують в лампах денного світла,
стабілізаторах напруги, рекламних газорозрядних трубках, плазмових телевізорах тощо.

## Slide 40: 2. Іскровий розряд
Це пробій газового діелектрика, який виникає при нормальному тиску при напруженості електричного поля не меншою за пробивне значення (для повітря 3106 В/м).
Іскровий розряд має вигляд пучка яскравих зигзаго-
подібних розгалужених тонких ниток (рис.), які пронизу- ють розрядний проміжок, швидко гаснуть і замінюються новими. У природних умовах спостерігається у вигляді блискавки. Це явище використовують в електроіскровому методі різання, свердління та інших видах точної обробки металу. Іскровий проміжок застосовують як запобіжник від перенапруг в електричних лініях передач.

## Slide 41
Блискавка – це плазмовий шнур, що замикає наелектри- зовані хмари або наелектри- зовану хмару і Землю.
Сила струму у блискавці досягає 500 000 А, а різниця потенціалів між хмарою і Землею 100 000 000 В.

## Slide 42
3. Коронний розряд
Коронний розряд виникає при нормальному тиску в газі, що знаходиться в дуже неоднорідному електричному полі, наприклад, поблизу ліній проводів високої напруги.
При коронному розряді іонізація і світіння газу відбуваються лише поблизу електрода з малим радіусом кривини.
Свічення має вигляд корони, що оточує електрод.

## Slide 43
У лініях
високовольтних
коронний
розгляд
спричиняє шкідливі
передач витоки
струму і
втрати електричної енергії.
Щоб зменшити
коронування, проводи високовольтних ліній беруть досить великого діаметра, а їхні поверхні виготовляють гладкими.

## Slide 44
4. Дуговий розряд
Можна отримати з іскрового заряду зменшенням відстані між електродами, переривистий розряд стає неперервним, утворюючи яскраву електричну дугу при великій густині струму і порівняно невеликій напрузі між електродами (порядку кількох десятків вольт), при високій температурі у міжелектродному проміжку (5000-7000°С).
Дуговий розряд використовують як джерело світла, для зварювання і різання металів, в дугових печах для виплавки сталі, чавуну, отримання карбіду кальцію, оксиду азоту.

## Slide 46: 4. * Контактні електричні явища та термоелектронна емісія.