## Slide 1
Андрій Білощицький
д.т.н., проф. каф. ІТ
bao1978@gmail.com
Kyiv National University of Construction and Architecture
      Лекція 4.
      Безпека. Перехоплення пакетів. Ігрові движки. Ігрові служби. Вступ до гри і координація. Мережеві взаємодії.
Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: Game design & development
М.3. Технологія розробки багатокористувацьких комп’ютерних ігор.
561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

## Slide 2: БЕЗПЕКА

## Slide 3: Перехват пакетів
Під перехватом пакетів (packet sniffing) зазвичай розуміється операція читання даних з пакета з ціллю, яка не пов'язана з забезпеченням нормального функціонування мережі.
Робитися це може з найрізноманітнішими цілями, включаючи спробу перехопити ім'я користувача і пароль або шахрайським шляхом отримати будь-які додаткові переваги в мережевій грі.

## Slide 4: Атака «незаконний посередник»
Атака виду «незаконний посередник» (man-in-the-middle) можлива, якщо на півдорозі між відправником і отримувачем знаходиться комп'ютер, здатний перехоплювати пакети потай від відправника і одержувача.
Будь-яка інформація, передана комп'ютером з незахищеним або загальнодоступним підключенням до мережі Wi-Fi, може бути перехоплена іншим комп'ютером в цій же мережі.
У дротовій мережі пакети можуть перехоплюватися на машині-шлюзі або шкідливим програмним забезпеченням, або не в міру цікавим системним адміністратором.
Рис. 1 Атака виду «незаконний посередник», при якій Клів читає листування між Алісою та Бобом.

## Slide 5: Шифрування з відкритим ключем
Рис. 2 Аліса і Боб листуються, використовуючи шифрування з відкритим ключем

## Slide 6: Програмне виявлення шахрайства
У підході з програмним виявленням шахрайства використовується програмний код, який є частиною гри, або зовнішній процес, активно контролює цілісність гри.
Більшість способів шахрайства засновані на використанні шахрайського програмного забезпечення, що виконується на тому ж комп'ютері, що і сама гра.
Одні з цих програм підключаються до ігрового процесу, інші втручаються в пам'ять ігрового процесу, треті - зазвичай сторонні додатки - призначені для автоматизації дій, а деякі навіть підміняють файли з даними, які використовуються грою.

## Slide 7: Платформи програмного виявлення шахрайства
Valve Anti-Cheat (VAC) - платформа, призначена для використання в іграх, побудованих на основі пакету Steamworks SDK, підтримує список заблокованих користувачів для кожної гри. Коли заблокований користувач намагається підключитися до сервера, де використовується VAC, він отримує відмову в доступі.
Warden - це платформа, створена і використовується в своїх іграх компанією Blizzard Entertainment. Її функції дуже схожі на функції VAC: в процесі гри Warden сканує пам'ять комп'ютера в пошуках відомих шахрайських програм. У разі виявлення будь-якої такої програми інформація передається на сервер Warden, і користувач блокується в чергову хвилю банів.

## Slide 8: Ігрові движки

## Slide 9: Unreal Engine 4
Сокети і прості мережеві взаємодії
Для підтримки якомога ширшого кола платформ движок Unreal повинен абстрагувати тонкощі реалізації сокетів.
Класи з інтерфейсом ISocketSubsystem містять реалізації для різних платформ, підтримуваних движком Unreal. Це свого роду аналог реалізації сокетів Берклі.
Підсистема сокетів відповідає за створення сокетів і адрес. Її функція Create повертає покажчик на екземпляр класу FSocket, який потім може використовуватися для передачі і прийому даних за допомогою стандартних функцій, таких як Send, Recv і т.д.
Клас UNetDriver реалізує прийом, фільтрацію, обробку та відправку пакетів.

## Slide 10: Ігрові об'єкти і топологія Unreal

## Slide 11: Взаємозв'язки

## Slide 12: Unity
API транспортного рівня
При створенні комунікаційного каналу вкажіть одне з декількох значень з перерахування QosType:
Unreliable. Повідомлення відправляються без гарантій доставки.
UnreliableSequenced. Доставка повідомлень не гарантується, і повідомлення, отримані не по порядку, відкидаються. Цей різновид з'єднання може використовуватися для обміну голосовими повідомленнями.
Reliable. Доставка повідомлень гарантується, якщо тільки з'єднання не буде розірвано.
ReliableFragmented. Повідомлення може бути розбите на кілька пакетів. Цей різновид з'єднання може використовуватися для передачі по мережі великих файлів, так як передбачає складання повідомлень на стороні одержувача.
Встановити з'єднання можна викликом функції NetworkTransport.Connect. Вона поверне числовий ідентифікатор (ID) з'єднання, який потім використовується як параметр у викликах інших функцій NetworkTransport, таких як Send, Receive і Disconnect. Функція Receive повертає значення типу NetworkEventType, що включає прийняті дані або подія, таке як подія роз'єднання.

## Slide 13: Ігрові об'єкти і топологія Unity
Клас GameObject в Unity є, по суті, лише контейнером для примірників класу Component.
Всі ігрові функції делегуються компонентам, що містяться в даному екземплярі GameObject. Це дозволяє більш чітко розмежувати різні аспекти поведінки ігрових об'єктів, хоча іноді може ускладнити програмування, особливо при наявності залежностей між кількома компонентами.
Зазвичай GameObject включає один або кілька компонентів, які успадковують MonoBehaviour, що реалізують різні функціональні можливості для GameObject.
Для зберігання стану гри в мережевому API движка Unity використовується клас NetworkManager.

## Slide 14: Додаткова література
Epic Games. «Networking & Multiplayer». Unreal Engine. https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Gameplay/Networking/.
Unity Technologies. «Multiplayer and Networking». Unity Manual. http://docs.unity3d.com/ru/current/Manual/UNet.html.