## Slide 1: ТЕМА 2: Асимптотичний аналіз. Оцінки складності алгоритмів
§1. Основи асимптотичного аналізу
§2. Оцінки складності алгоритмів (О, , )
§3. Використання границь для порівняння порядку росту двох функцій

## Slide 2: §1. Основи асимптотичного аналізу
Асимптотичний аналіз математично оцінює час виконання алгоритму підрахунком операцій.
Метою асимптотичного аналізу є порівняння витрат часу та інших ресурсів різними алгоритмами, призначеними для рішення однієї і тієї ж задачі, при великих обсягах вхідних даних.
Оцінка функції ефективності, що використовується в асимптотичному аналізі, називається складністю алгоритму, і дозволяє визначити, як швидко росте трудомісткість алгоритму зі збільшенням обсягу даних.

## Slide 3: §2. Оцінки складності алгоритмів 2.1 Оцінка О (О - велике)
Pn(x)=anxn+an-1xn-1+...+aіxі+...+a1x1+a0.
Алгоритм 1: для кожного доданку, крім a0 піднести x у заданий ступінь послідовним множенням і помножити на коефіцієнт. Потім доданки скласти. Обчислення і-го доданку (і = 1..n) вимагає і множень.
Виходить, усього
1 + 2 + 3 + ... + n = n(n+1)/2 множень. Крім того, потрібне n додавання. Разом
n(n+1)/2 + n = n2/2 + 3n/2 операцій.
Сума арифметичної
прогресії
S=

## Slide 4
Алгоритм 2: винесемо x за дужки й перепишемо багаточлен у вигляді
Pn(x)=a0+x(a1+x(a2+...(aі+…x(an-1+ +anx))).
Наприклад,
P3(x) = a3x3 + a2x2 + a1x1 + a0 = a0 + x(a1 + x(a2 + a3x))
Сама внутрішня дужка вимагає 1-го множення й 1-го додавання. Її значення використається для наступної дужки.
Отже, одне множення й одне додавання на кожну дужку, яких n1 штука.
Після обчислення самої зовнішньої дужки помножити на x і додати a0.
Всього: n (множень) + n (додавань) = 2n операцій.

## Slide 5
ВИСНОВОК:
Функція f(n)=n2/2+3n/2 зростає приблизно як n2/2 (відкидаємо порівняно повільно зростаючий доданок 3n/2), константним множником 1/2 також можна знехтувати. Одержимо асимптотичну оцінку для алгоритму 1, що позначається спеціальним символом O(n2) й O(n) для алгоритму 2 відповідно.

## Slide 6: Математичне тлумачення оцінки О-велике
Нехай f(n) – кількість операцій, які виконує алгоритм.
О-символ f(n) = О(g(n) )
функція f(n) не перевищувала g(n) починаючи з n > n0, з точністю до постійного множника.

## Slide 7: 2.2 Оцінка  (Омега-велике)
Нехай f(n) – кількість операцій, які виконує алгоритм.
 -символ f(n) = (g(n) )
функція f(n) обмежена знизу g(n) починаючи з n > n0, з точністю до постійного множника.
оцінка  означає нижню оцінку росту функції, тобто визначає клас функцій, що ростуть не повільніше, ніж g(n).
n0
Нехай кількість операцій алгоритму описує функція f(n) = (n2). Це означає, що навіть у самому вдалому випадку буде зроблено не менше ніж n2 дій. У той час як оцінка f(n) = O(n3) гарантує, що в самому гіршому випадку дій буде близько n3, не більше.

## Slide 8: 2.3 Оцінка  (Тетта-велике)
Нехай f(n) – кількість операцій, які виконує алгоритм.
-символ f(n) = (g(n))
Оцінка  асимптотично обмежує функцію f(n) зверху і знизу.

## Slide 9: Властивості оцінок , , 
O(f(n))+O(g(n))=O(max( f(n),g(n)))
Приклад: n3+n2+n+1=n3
2) O(cf(n))=O(f(n))
Приклад: O(5n3)= O(n3)
3) O(f(n))·O(g(n))=O(f(n)·g(n))
Приклад: O(n3) ·O(n2)= O(n5)

## Slide 10: 2.4 Основні класи ефективності
Клас | Назва складності
1 | Константа
log n | Логарифмічна
n | Лінійна
n log n | nlogn
n2 | Квадратична
n3 | Кубічна
2n | Експоненціальна
n! | Факторіальна

## Slide 11: 2.5 Основні недоліки підходу
1) для складних алгоритмів одержання O-оцінок, як правило, або дуже трудомістке, або практично неможливе;
2) O-оцінки занадто грубі для відображення більш тонких відмінностей алгоритмів;
3) O-аналіз дає занадто мало інформації (або зовсім її не дає) для аналізу поводження алгоритмів при обробці невеликих обсягів даних;
Нехай алгоритм А виконує деяку задачу за 0.001·N с, алгоритму В для цього потрібно 1000·N.
Очевидно, що В в мільйон разів швидше, ніж А, проте А та В мають однакову часову складність O(N).

## Slide 12: §3. Використання границь для порівняння порядку росту двох функцій
При порівнянні порядків росту двох конкретних функцій використовують метод, який полягає в обчисленні границі відношення двох функцій.
Існує три основних випадки:

## Slide 13
Приклад 1. Порівняти порядки росту функцій та n2.
Розв’язок.
Оскільки границя дорівнює додатній константі, обидві функції мають однаковий порядок росту, що записується як

## Slide 14
Приклад 2. Порівняти порядки росту функцій та .
Розв’язок.
Оскільки границя дорівнює нулю, функція має менший порядок росту, ніж O(

## Slide 15
Приклад 3. Порівняти порядки росту функцій n! та 2n .
Розв’язок.
Функція n! росте швидше, ніж 2n, що записується як