## Slide 1: Збалансоване природокористування.
Методи очищення води і стічних вод для підживлення замкнутих зворотніх систем теплообмінного водопостачання

## Slide 2
При експлуатації циркуляційних систем водопостачання промислових підприємств визначають динамічну зміну концентрації окремих іонів і загального солевмісту. Підвищення концентрації солей може викликати процеси корозії теплообмінних систем і комунікацій. Зміна концентрації іонів у циркуляційній воді залежить від умов експлуатації системи, тобто від величини продувки і методу обробки підживлючої води, а також якості води у водоймі –охолоджувачі.

## Slide 3: Концентрацію іонів у циркуляційній воді г/м3 до кінця річного циклу визначаємо за формулою
Сₓ = {2[ W₀C₀ +A+ Wст∙C ст + Wсв ∙Cсв + Сn(We.u. +W д.и. + W ф. + Wпр. + W с.н. - W ос. - W ст – Wсв)]- C₀ ∙(W ф. + Wпр.+ W с.н.)} / (2W₀+Wф.+Wпр.+Wс.н.)
C₀

## Slide 4
W₀ - об”єм води у водоймі- охолоджувачі;
C₀ - концентрація солей чи іонів у водоймі-охолоджувачі на початку річного циклу г/м3;
А – кількість шуканих іонів (наприклад, хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію, заліза), що вводяться у водойму-охолоджувач протягом року за рахунок обробки всього циркуляційного потоку чи його частини реагентами (хлорування, підкислення, коагулювання і т.п.)

## Slide 5
Wст – річний обсяг води, що надходить у водойму за рахунок стоку, м³;
Сст, С св - середня концентрація солей чи іонів у водах, що надходять у водойму з площі водозабору, а також у водах, що скидаються у водойму-охолоджувач, г/м³;
Wсв - річний обсяг стічних вод, що надходять у циркуляційну систему, млн.м³;
Сn-концентрація щуканого іона через n розрахункових циклів,г/м³;

## Slide 6
We.u., W д.и., W ф., Wпр. , W с.н. – річний обсяг води, що втрачається з водойми-охолоджувача відповідно за рахунок природного, додаткового випарокування, фільтраційних витоків продувки, а також води, що втрачається на власні недосконалості водоочисних установок і виведеної з циркуляційної системи, млн.м³;
W ос. – річний обсяг води, що надходить у водойму –охолоджувач за рахунок атмосферних опадів, млн.м³;

## Slide 7
При надходженні в зворотню систему продуктів хімічних виробництв з”являється необхідність у корегуванні рН циркуляційної води. Найбільш простим способом регулювання рН є підкислення чи підлуження води, що веде до збільшення загального солевмісту. Іншим способом зміни рН циркуляційної води є часткове Н-катіонування або ОН-аніонування з наступним зменшенням фільтрату з основним потоком води.

## Slide 8
Вибір способу зниження рН циркуляційної води залежить від припустимої концентрації в ній сульфат-іонів. При можливості продувки циркуляційної системи застосовують порівняно дешевий метод підкислення води сірчаною кислотою, при обмеженні продувки часткове Н-катіонування або комбінацію його з підкисленням, при повній відсутності продувки тільки часткове Н-катіонування.

## Slide 9: Боротьба з біологічним обрастанням зворотніх систем
Біологічні обрастання - сукупність організмів, які надійшли в систему з водою джерел водопостачання і розвиваються на поверхні теплообмінних апаратів та в технологічних трубопроводах системи(завдяки сприятливим умовам – температурі, поживним речовинам і розчиненого кисню).

## Slide 10
Переважними формами в закритих теплообмінних апаратах і трубах є бактерії ( переважно зооглійні і нитчасті); можуть бути також інфузорії і хробаки. Також сюди можуть заноситися з градирен прилиплі водорості і механічні домішки. На градирнях біологічні обрастання можуть складатися як з бактерій, так і з водоростей – синьозелених, зелених і діатомових.

## Slide 11
Біообрастання знижує теплопередачу, зменшує ефективність роботи градирень, інтенсифікує корозію металу і бетону. На внутрішній поверхні труб утворюються відкладення,що знижують пропускну здатність і збільшують витрату енергії на перекачування води.
В системах промислового водопостачання важливу роль відіграють нитріфікуючі і сульфатовідновлюючі бактерії, а також залізо- і сульфатобактерії.

## Slide 12
Бактерії, що нитрифікують, мають два разновиди; одна з них окислює солі амонію в нітрити, а друга – нітрити в нітрати.
Залізобактерії асимілюють розчинені солі заліза і видаляють його у вигляді гідроокису заліза, викликаючи тим самим заростання водопровідних труб і утворення в них горбистих відкладень.

## Slide 13
Сульфатовідновлюючі бактерії одночасно окисляють органічні сполуки і відновлюють сірчисті з”єднання до сірководню, часто викликаючи корозію зовнішньої, а іноді і внутрішньої поверхні прокладених у грунті водопровідних труб.
Сульфатобактерії перетворюють елементарну сірку, що може міститися в природній воді чи утворюватися при окисленні сірководню, у сірчану кислоту, здатну надалі викликати корозію металевих і бетонних поверхонь споруд.
Самим небажаним мешканцем трубопроводів зворотніх систем є молюск дрейсена.

## Slide 14
Коли скидання з зворотніх ситем водопостачання обмежено для профілактики цвітіння зворотньої води вводять на вході в систему хімічні препарати. З неорганічних гербіцидів найбільш ефективний є арсенат натрію в концентраціях 1-6 мг/л, що викликає загибель у всій масі води багатьох водяних рослин і особливо представників нижчих. В окремих випадках також використовують гіпс, хлорати, перборати, мідний купорос і інші речовини.

## Slide 15
Для очищення водойм та водотоків від водоростей у воду вводять поліметалеві мідьвміщюючі рудні концентрати: мідистий окис цинку, що містить іони Сu,Zn, Au,Ag і конжольский концентрат, що містить іони Сu,Zn, Ag ,Sn,Pb. Концентрація 3-4,5мг/л знижує кількість водоростей через 28 днів на 95-99%.

## Slide 16
У промислових водоймах і в зворотніх системах водопостачання найбільш розповсюдженим і ефективним засобом для усунення біообрастання є обробка води хлором і мідним купоросом. Дози хлору в межах 4-10 мг/л повинні забезпечцвати залишкову концентрацію хлору 0,5-1 мг/л на виході з мережі водопроводу. Періодичність хлорування визначається інтенсивністю розвитку мікроорганізмів у воді в умовах конкретного виробництва.

## Slide 17
Останнім часом у зв”язку з вдосконаленням апаратури і технології, озонування води стало все ширше застосовуватися. Озонування має ряд переваг перед хлоруванням: введення озону у воду не пов”язано з утворенням побічних домішок, час розпаду обмежено хвилинами, а дія на біологічні компоненти обрастання в 15-20 разів сильніша хлору.