## Slide 1: Методика оцінки доцільності енергосамозабезпечення окремих територіально-адміністративних одиниць

## Slide 2
Аналіз світових тенденцій щодо енергозабезпечення дозволяє відзначити суттєві розбіжності в окремих регіонах як у кількості енергії,що споживається, так і у самій структурі виробництва.
Теплова енергетика в світі є найбільш розповсюдженою – 62,6%, але в окремих регіонах більша частина електроенергії виробляється на електростанціях інших типів
(Південна Африка – 80% всього енергопостачання припадає на гідроенергетику,це в 4р. більше, чим припадає на теплоенергетику і в 50 разів більше ніж атомну. Проживає 15% людства в Африці і використовує 3% всієї електроенергії.
Північна Америка ті Європа ( п»ята частина населення планети) споживає більш як 50% всього енерговиробництва.

## Slide 3
Викопне паливо – 90% серед комерційних джерел енергії
Спалювання біомаси (обігрів житла, приготування їжі та інш.) – 15% світового енергоспоживання
За рахунок видобутку власних традиційних енергоресурсів Україна забеспечує свої потреби на 45% (причому через складні гірничо-геологічні умови собівартість палива в Україні є суттєво вищою, ніж в інших країнах.

## Slide 4: Два шляхи зменшення собівартості продукції українських підприємств:
1.По-перше зменшення, за рахунок реалізації наявного потенціалу енергозбереження, енергоємності внутрішнього валового продукту (ВВП), яка на сьогодні більш як вдвічі перевищує енергоємність в промислово-розвинутих країнах Західної Європи.

## Slide 5
2. Реалізація можливості збільшення виробництва енергії за рахунок альтернативних та відновлювальних джерел, а також суттєвого поліпшення використання вторинних енергоресурсів.
Завдання роботи полягає в оцінці можливостей залучення потенційних енергоджерел в окремому взятому регіоні.

## Slide 6: Гадяцький район Полтавської області
Північно-східна частина Полтавської області Територія – 159518гектарів
Економіка району:
Сільське господарство – 88% території.
Паливно-енергетичний комплекс – до відомих родовищ Глинсько-Розбишевського, Гадяцького, Харківецького, Клинсько-Сарського, Плішивецького недавно додалось ще одно – Валюхівське.
В районному центрі розташовано декілька заводів по переробці сільгосппродукції та виробництву товарів широкого вжитку.

## Slide 7
Енергопостачання району здійснюється від центральної мережі. Власні джерела виробництва електроенергії відсутні. В середньому район використовує в рік близько 116 млн.квт/год електроенергії. Максимальна споживна потужність -
18640 кВт.
Основні споживачі енергії – нафтогазодобувне управління, газокомпресорна станція, газопромислове управління ( 35% споживання електроенергії в районі).

## Slide 8
Аналіз умов та обсягів виробництва сільгосппродукції дає підстави стверджувати щодо можливостей її нарощування.
Як свідчить досвід розвинутих країн, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на 1% вимагає приросту споживання енергоресурсів на 2-3%.

## Slide 9
Потенційні енергоносії району:
- виробництво біогазу з відходів тваринництва
- використання енергії річок (малі ГЕС)
- вітрова енергія та сонячна радіація
- теплові насоси
- геотермальна енергія
- залучення вторинних ресурсів

## Slide 10
Оцінено кожний вид енергоносіїв - природний (теоретичний), технічний (реалізуємий)і першочерговий (реальний) потенціали енергії.
Біогаз
В районі знаходяться 27 сільськогоспогосподарських підприємств в яких наліічується 43 молочнотоварних ферм, 28 свиноферм і 36- великої рогатої худоби, 14 вівчарен, 24 птахоферми.

## Slide 11
Природній потенціал оцінюється із кількості
тварин і птахів – 32 млн.куб.м біогазу, що є еквівалентним 22 тис.т.у.п. і 170 млн. кВт/год.
Крім того, додатково ще близько 130 тис.т органічних добрив як заміна мінеральних добрив, на виробництво яких в свою чергу витрачалась би певна кількість енергії.

## Slide 12
Технічний потенціал оцінюється в 4,5млн.куб.м біогазу, що є еквівалентним 3,5тис.т.у.п. і 26 млн. кВт/год., виходячі з кількості біогазових установок, які можна і доцільно розмістити в сільгосп-підприємствах і на фермах.
Реальний потенціал визначено в розмірі 1,5 млн.куб.м (1,1 тис.т .у.п. і 8,5 млн. кВт/год.)
Передбачається змонтувати біогазові установки в найбільших фермах.

## Slide 13: Вітер
Середня швидкість вітру за даними Гадяцької метеостанції протягом року коливається в межах 3,1 – 5,1 м/сек і складає 4,1 м/сек. Число дні в із сильним вітром ( більше 15 м/сек) за рік не перевищує 10. Середньорічна кількість днів з вітром – 260, без вітру – 106.

## Slide 14
Виходячи з висоти центру вітроколеса, приведеної питомої енергії вітру для даної висоти і площі, на якій можна та доцільно розміщувати вітроустановки (0,01% від території району) – 16га визначали природний та технічний потенціал вітрової енергії. Відповідно це 27-52 і 6-11 млн.кВт/год. в залежності від висоти вітроколеса.

## Slide 15
Реальний потенціал оцінено в 1,6-2,3млн. кВт/год., як частку від електроенергії, яка споживається в районі. Це 1,2 МВт встановленої потужності, по 40 кВт на сільгосппідприємство – фактично по одному вітроагрегату потужністю до 10 кВт на одну ферму.

## Slide 16: СОНЦЕ
Число днів сонячного опромінення складає 1750-1875 за рік. Цього цілком достатньо для використання сонячної енергії як для отримання електроенергії, так і для підігріву з подальшим використанням теплових акумуляторів.
Питомий показник щодо кількості енергії, що припадає на одиницю поверхні даного регіону – 4050 МДж/кв.м.
Природний потенціал сонячної енергії –
27 і 90 млн.кВт/год. Відповідно для електричної та теплової енергії.

## Slide 17
Технічний потенціал – 8,1 млн.кВт
Реальний потенціал – 2,4 млн.кВт
РІКИ
Із шести річок району тільки Псьол, Хорол та Грунь можна використати з точки зору використання їх енергії для практичних потреб.

## Slide 18
Програма малої гідроенергетики в районі (з 1995року). Відновити непрацюючі ГЕС на р. Псьол та Ворскла, а також переобладнати шлюзи-регулятори в ГЕС. Природний потенціал – 26млн.кВт/год. На рік
Реальний потенціал виробництва електроенергії – 3 млн.кВт/ год. на рік ( на р. Псьол біля сіл Книшівка та Малі Будищі споруджено шлюзи регулятори).
. Технічний потенціал – 7-8 млн. кВт/год
(на р. Псьол є ще 3 місця з аналогічними умовами).

## Slide 19: Теплові помпи
Використання теплових помп (за рахунок тепла Землі) для опалення індивідуальних житлових будинків (близько 25 тисяч в районі) дозволило б заощадити (теоретично) до 2000 млн. кВт/год. Це природній потенціал. Оцінка технічного та реального потенціалів співпадає, оскільки реалізація його цілком реальна: введення в дію 100 нових будинків, обладнаних тепловими помпами, і використання на фермах району вторинного тепла молока корів. (2,4 млн.кВт/год.)

## Slide 20: Геотермальна енергія
Прогнозна потенційна потужність можливих систем теплопостачання на базі тільки Глинсько-Розбишевського нафтового родовища оцінюється в 9,2 млн.кВт, що є еквівалентним 9,9тис. т. у.п. ( близько 4,5 млн. кВт годин, теплова потужність – до 5 МВт).
Інші родовища є газовими та газоконденсатними. Їх потенціал оцінюється приблизно до 100 тис.т.у.п. (до 80 млн. кВт/годин). Для першочергового освоєння рекомендується 10-12 свердловин з потенційною потужністю систем теплопостачання близько 9 МВт

## Slide 21: Інші вторинні енергоресурси
Спалюваний у факелах попутний газ нафтового та газового родовищ (50 тис. та 2-3 тис. куб.м щодоби; можна отримати 180 млн. кВт/год. на рік), технологічне тепло ряду промислових підприємств та сільськогосподарських виробництв.
Інші можливості біомаси, крім використання біогазу, отриманого з відходів тваринництва.

## Slide 22
1,4 тис. відходів переробки соняшника, гречки, проса. Можна отримати всього біля 1 тис.куб. м газоподібного палива.
Оцінка природного потенціалу біомаси: на 100 га угідь із яких 65 га рілля, відходи рослинництва становлять 115т проти 2800т – в тваринництві, тобто в 25 разів менше. Приблизно по району тільки 7 млн.кВт/годин проти170, які можна отримати з гною.

## Slide 23: 70-80% електроенергії , що споживається в районі можна отримати із власних джерел
 | ЕНЕРГОРЕСУРС | ПРИРОДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ | ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ | РЕАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
1 | БІОГАЗ | 57 | 9 | 3
2 | ВІТЕР | 275-520 | 60-110 | 1,6-2,3
3 | СОНЦЕ | 27 | 8,1 | 2,4
4 | РІКИ | 26 | 7-8 | 3
5 | ТЕПЛОВІ ПОМПИ | 670 | 0,8 | 0,8
6 | ТЕПЛО ЗЕМЛІ | Не визнач. | 30 | 5
7 | ЕНЕРГІЯ БІОМАСИ | 2,3 | Не визнач. | Не визнач.
8 | ВТОРИННІ РЕСУРСИ | Не визнач. | 60 | 60
 | ВСЬОГО | 1057,3-1302,3 | 174,9-225,9 | 75,8-76,5

## Slide 24: Еколого-економічні оцінки виробництва електроенергії за рахунок відновлювальних та вторинних енергоресурсів
Встановлена потужність електроагрегатів (Мвт)
 | ЕНЕРГОРЕСУРС | ПРИРОДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ | ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ | РЕАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
1 | БІОГАЗ | 12 | 4,3 | 0,6
2 | ВІТЕР | 180-340 | 36-67 | 1,2
3 | СОНЦЕ | 15 | 4,5 | 1,3
4 | РІКИ | 5 | 2 | 0,6
5 | ТЕПЛОВІ ПОМПИ | 130 | 0,2 | 0,2
6 | ТЕПЛО ЗЕМЛІ | - | 6 | 1
7 | ЕНЕРГІЯ БІОМАСИ | 0,4 | -- | -
8 | ВТОРИННІ РЕСУРСИ | 342,4-502,4 | 12 | 12
 | ВСЬОГО |  | 65-96 | 16,9

## Slide 25: Середні показники збитків від викиду однієї тони характерних для енергетичних підприємств забруднювачів
Інгредієнти | Питомі економічні збитки ($/т) | Обчислені екологічні збитки (е.о./т) | Питомі економічні збитки від 1 е.о. (в центах)
Сірчаний ангідрид | 170-250 | 960 000 | 0,022
Оксид азоту | 250-375 | 1 422 000 | 0,022
Вуглеводні | 225-340 | 1 485 000 | 0,020
Оксид вуглецю | 90-125 | 1 026 000 | 0,012

## Slide 26
Середні показники збитків від викиду 1 тони забруднювачів у повітряний басейн складають 1,2 мегаентропійних одиниць (Мео), а значення питомих економічних збитків від 1 е.о. – 0,02центів, або $ 200 за одну Мео.

## Slide 27: Викиди у повітряний басейн на 1 Мвт потужності ТЕС ( у тонах)
Викиди у повітряний басейн | Електростанція на газі | Електростанція на мазуті | Едектростанція на вугіллі
Сумарний викид (оксиди сірки, азоту, вуглецю та твердих часток),т | 12,5 | 76,0 | 165,7

## Slide 28: Екологічний ефект (відвернуті викиди у повітряний басейн забруднюючих речовин)
 | Електростанція на газі | Електростанція на мазуті | Елекстостанція на вугіллі
Теоретично | 4 280 – 6 280 | 26 022 – 38 182 | 56 736 – 83 248
Реально | 81ё2,5 – 1 200 | 4 940 – 7 296 | 10 771 – 15 907
Найближчим часом | 211,25 | 1 284,4 | 2 800

## Slide 29: Відвернуті економічні збитки за рахунок використання в районі вторинних ресурсів ( в перерахунку на доллар США)
 | Електростанція на газі | Електростанція на мазуті | Електростанція на вугіллі
Теоретично | 1 027 200 – 1507 200 | 6 245 376 - 9 163 776 | 13 616 563 – 19 979 443
Реально | 195 000 – 288 000 | 1 185 600 – 1 751 040 | 2 584 920 – 3 817 728
Найближчим часом | 50 700 | 308 256 | 672 079

## Slide 30: ВИСНОВКИ
70-80% задовільняються внутрішні потреби району за рахунок власних невикористаних ресурсів
Відвернуті екологічні збитки становлять до 21,0млн.грн.
Поліпшення здоров»я населення
Підвищення продуктивності с/г потенціалу
Збільшення робочих місць